# 低能N～+与UV对活性污泥菌群结构的影响

### 论文摘要

活性污泥法是目前应用最广泛的一种污水生物处理技术,活性污泥中的微生物菌群是污水处理厂污水处理效率最主要的决定因素。因此,活性污泥菌群在国际上一直是环境科学、生态学和环境工程等领域的研究热点。国内对活性污泥中菌群结构的研究起步较晚,目前跟国外相比还有一定的差距。 本论文对比了研磨和小玻璃珠震荡两种方法的菌胶团破碎效果,结果表明研磨法释放的微生物数量较小玻璃珠震荡法多1.72倍,并且所制备的菌悬液中杂质含量少,适宜流式细胞仪的检测。 通过流式细胞术检测,发现活性污泥中α-、β-和γ-变形杆菌（Proteobacteria）相对含量分别为15.09%、20.50%和12.00%,与国外许多报道略有差异,这很可能是由于水质不同,栖息的微生物种类和数量存在差别的原因。 经距活性污泥20cm处15W的紫外灯辐照3min后,活性污泥微生物类群中变化最大的是β-变形杆菌,致死率达90%多;变化最小的是γ-变形杆菌,存活率变为81.89%;α-变形杆菌类群变为原来的20.75%;假单胞菌属（Pseudomonas ssp.）和丛毛单胞菌属（Comamonas spp.）存活率分别为40.31%和41.16%;这表明活性污泥中各类群对紫外线的敏感程度差别较大。 能量30KeV,剂量1×1015ions/cm2的N+注入活性污泥菌胶团后,丛毛单胞菌属的细菌几乎完全死亡,α-变形杆菌的含量也接近于0。当剂量增大至1×1016ions/cm2时,除了丛毛单胞菌属外,假单胞菌属和α-变形杆菌也均未检测到,并且β-变形杆菌也几乎完全死亡。 本试验在国内首次将FCM应用于低能离子束和UV诱变活性污泥菌群的研究,分析诱变对活性污泥中菌群结构的影响,以期能为低能离子和UV诱变菌群诱变剂量的确定等问题的解决提供理论依据。

### 论文目录

- 郑重声明

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 引言

- 1、文献综述

- 1.1 活性污泥法

- 1.1.1 基本工艺流程

- 1.1.2 活性污泥的性质与组成

- 1.2 活性污泥中微生物菌群的研究方法及进展

- 1.2.1 显微观察法

- 1.2.2 平板培养分离法

- 1.2.3 细胞生化成分分析法

- 1.2.3.1 PLFA谱图分析技术

- 1.2.3.2 免疫荧光原位杂交技术

- 1.2.4 以PCR为主要技术的分子生物学方法

- 1.2.5 核酸探针荧光原位杂交（FISH）技术

- 1.2.5.1 显微术

- 1.2.5.2 流式细胞术（FCM）

- 1.3 低能离子和紫外线的诱变特点及其对活性污泥菌群结构的影响

- 1.3.1 紫外线的诱变特点及其活性污泥菌群结构的影响

- 1.3.2 低能离子的诱变特点及其对活性污泥菌群结构的影响

- 1.4 立题依据及意义

- 2、材料和方法

- 2.1 实验材料和试剂

- 2.2 仪器

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 实验条件的探索

- 2.3.1.1 活性污泥微生物悬液的制备

- 2.3.1.1.1 活性污泥中游离微生物的去除

- 2.3.1.1.2 样品的固定和保存

- 2.3.1.1.3 样品的机械破碎

- 2.3.1.1.3.1 研磨法

- 2.3.1.1.3.2 小玻璃珠震荡法

- 2.3.1.2 BET和GAM探针杂交特异性

- +注入'>2.3.2 UV辐照与N+注入

- 2.3.2.1 UV辐照

- +注入'>2.3.2.2 低能N+注入

- 2.3.2.3 荧光原位杂交

- 2.3.2.4 FCM检测与分析

- 3、结果与分析

- 3.1 重悬法去除活性污泥悬浊液中游离微生物效果的研究

- 3.2 研磨法和小玻璃珠震荡法破碎菌胶团效果的比较

- 3.3 甲酰胺和竞争性探针对杂交特异性的影响

- 3.3.1 甲酰胺对杂交特异性影响

- 3.3.2 竞争性探针对杂交特异性的影响

- 3.4 活性污泥中各类群的相对含量

- 3.5 紫外线（UV）辐照对活性菌胶团中菌群结构的影响

- +注入对活性菌胶团中菌群结构的影响'>3.6 低能N+注入对活性菌胶团中菌群结构的影响

- 3.6.1 污水培养对活性菌胶团菌群结构的影响

- +注入对活性污泥中菌群结构的作用效果'>3.6.2 低能N+注入对活性污泥中菌群结构的作用效果

- 4、讨论

- 4.1 菌悬液的制备技术

- 4.2 影响荧光原位杂交特异性的一些因素

- 4.3 流式细胞术在菌群研究中的优缺点

- +注入和UV辐照对菌群结构的影响给菌群诱变选育的启示'>4.4 N+注入和UV辐照对菌群结构的影响给菌群诱变选育的启示

- 5、结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].UV光催化桐油基多元醇的制备及超支化聚氨酯的表征[J]. 高分子材料科学与工程 2020(01)

- [2].气相色谱-质谱法测定食品包装行业用UV油墨中11种光引发剂的含量[J]. 食品安全质量检测学报 2020(07)

- [3].采用UV法测定黄凡士林中多环芳香烃的研究[J]. 药物分析杂志 2020(04)

- [4].UV光固化阻焊油墨的制备及其性能[J]. 西安工程大学学报 2020(04)

- [5].UV光源波长对TiO_2光催化还原硝酸盐行为的影响[J]. 乐山师范学院学报 2020(08)

- [6].UV辐射法降低生物柴油凝点的工艺研究[J]. 化工时刊 2016(11)

- [7].基于单片机的UV光安全防护系统的设计与实现[J]. 工业控制计算机 2017(01)

- [8].UV法化学需氧量检测系统的设计[J]. 电子测量技术 2017(02)

- [9].UV固化环氧丙烯酸酯的增韧研究[J]. 广州化工 2017(09)

- [10].UV固化超支化聚氨酯丙烯酸酯的最新研究进展[J]. 中国胶粘剂 2017(09)

- [11].三维模型拆分UV及生成贴图技术分析[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(18)

- [12].光源强度对UV活化过硫酸盐降解甲基叔丁基醚效果的影响研究[J]. 环境与可持续发展 2017(05)

- [13].UV法测定中药木瓜多糖中蛋白质含量的方法研究[J]. 食品与药品 2016(01)

- [14].UV固化有机硅树脂的制备及其性能[J]. 涂料技术与文摘 2016(07)

- [15].模拟流通环境下温湿度对三层UV型瓦楞纸板力学性能的影响[J]. 轻工科技 2015(06)

- [16].基于UV打印技术的工艺礼品设计[J]. 科技创新与应用 2015(22)

- [17].葡萄酒标签样品工艺分析(一)——镜面铜版纸UV凸版印刷+亚光油涂布+热烫+选择性压纹[J]. 标签技术 2017(04)

- [18].UV固化无机轻质饰面板的装配式应用技术研究[J]. 中国建材科技 2020(05)

- [19].氟改性UV固化六臂型阻燃聚氨酯的制备与性能研究[J]. 涂料工业 2019(12)

- [20].二维码UV油墨工艺中设备产能提升的改进[J]. 设备管理与维修 2020(09)

- [21].UV固化聚氨酯丙烯酸酯涂料的研究进展[J]. 中国胶粘剂 2017(10)

- [22].UV电磁吸收油墨光聚合动力学研究[J]. 包装工程 2017(19)

- [23].超声乳化-悬浮溶剂固化微萃取UV法分离分析药物及生物体液中爱普列特[J]. 化学研究与应用 2015(12)

- [24].一种UV固化聚硫代醚密封胶的制备与性能研究[J]. 中国胶粘剂 2016(03)

- [25].环氧丙烯酸酯涂料的UV固化研究[J]. 化工新型材料 2016(06)

- [26].UV法测定清洁验证中残留物依帕司他的含量[J]. 中国实用医药 2014(14)

- [27].环F_2+uF_2+vF_2+uvF_2上(1+uv)-循环码[J]. 电子与信息学报 2014(06)

- [28].UV固化压敏胶工程[J]. 粘接 2012(03)

- [29].UV固化型丙烯酸酯压敏胶的制备及表征[J]. 化工新型材料 2012(08)

- [30].Uv协同过硫酸盐活化处理甲基橙废水的研究[J]. 广东化工 2012(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cd4a77801a6065d43196b5cd.html