# 改善活性染料冷轧堆染色缝头色条的研究

### 论文摘要

活性染料以其优良的应用性能成为纤维素纤维织物染色加工中使用的重要染料之一。活性染料冷轧堆染色是一种工艺简单、节能减耗、灵活优质的先进染色方法,有着广阔的前景。由于国内应用技术还不够成熟,存在着织物缝头处容易产生色条及颜色准确性低等问题,阻碍了其在国内的推广应用。本课题针对活性染料冷轧堆染色中的缝头色条问题开展研究。选用纯棉织物和适合冷轧堆染色的Drimarene HF系列染料、ArgazolN/Blue CB-2G染料,以织物表观颜色深度、固色率和色条色差值(△ECMC)为检测指标,确定了在实验室条件下模拟色条产生的方法和染料的染色工艺。探索了缝线材料、不同颜色、染料浓度及织物类型等因素对色条产生的影响;以纸层析方法比较了两只不同染料的迁移性能,分析了染料间产生色条差异的基本原因。采用透风的方法,进行了改善色条的试验。实验结果显示,织物缝头在相邻叠层布面上形成的色条与缝线材料有明显的关系。棉线缝头织物会产生浅色色条;涤纶线缝头织物会形成深色色条,并且影响织物层数较多,此前未见相关报道。对国内染色加工量较大的府绸和纱卡织物进行比较,在相同工艺下,纱卡织物上产生的色条明显于府绸织物。两套Drimarene系列染料三原色产生缝头色条的深浅程度依次为藏青（蓝）色、红色、橙（黄）色,其中中深三原色染料产生的色条明显高于中浅三原色。染料用量也会明显影响色条深浅,本文从色度学的CMC均匀色差空间分析了其原因。通过纸层析试验,比较了Drimarene藏青HF-CD和ArgazolN/Blue CB-2G两只染料的迁移性能。结果表明,前者在中性条件下迁移程度小,但在碱性条件下较大,可能是该染料反应速度较低,会因染液迁移产生更明显的色条。改变温度、湿度、时间,对浸轧后的织物在不同条件下进行透风处理,降低织物缝头部位与相邻布层间染液的迁移,从而减轻色条的产生。试验表明,在温度为30℃、湿度为90%、时间为4-5min条件下处理纱卡和府绸或在温度为20-30℃、湿度为75%、时间为3-5min条件下处理纱卡,可使色条的△ECMC值可降至0.2-0.4,达到在视觉上难以分辨的程度,同时不会影响织物的颜色深度和固色率。本课题研究结果为改善活性染料冷轧堆染色的缝头色条问题提供了途径和条件;以碱液作展开剂,用纸层析试验测试不同染料的迁移性能,为冷轧堆染色染料的选择提出了一种新的分析方法。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 活性染料冷轧堆染色的发展

- 1.2.1 活性染料的发展

- 1.2.2 活性染料冷轧堆染色工艺特点

- 1.3 活性染料冷轧堆染色技术的应用现状

- 1.3.1 染料开发

- 1.3.2 染色工艺

- 1.3.3 染色设备

- 1.4 目前国内活性染料冷轧堆染色应用中实际存在的问题

- 1.5 本课题研究的意义及内容

- 1.6 本课题研究方案

- 2 理论部分

- 2.1 活性染料染色

- 2.1.1 活性染料的结构

- 2.1.2 活性染料的上染

- 2.1.3 活性染料的反应性

- 2.2 活性染料冷轧堆染色的主要影响因素

- 2.2.1 织物

- 2.2.2 染料性能

- 2.2.3 染色工艺条件

- 3 实验部分

- 3.1 实验材料、化学药剂及实验仪器设备

- 3.2 染色试验

- 3.3 纸层析分析试验

- 3.4 测试

- CMC)的测定'>3.4.1 色差(△ECMC)的测定

- 3.4.2 织物表观颜色深度（K/S值）的测定

- 3.4.3 固色率的测定

- 4 实验结果与讨论

- 4.1 染色工艺的确定

- 4.2 色条产生的实验室模拟

- 4.3 影响色条产生的因素

- 4.3.1 缝线材料的影响

- 4.3.2 不同颜色的影响

- 4.3.3 染料浓度的影响

- 4.3.4 织物类型的影响

- 4.4 染料迁移性能分析

- 4.4.1 不同染料产生色条的情况

- 4.4.2 染料在中性和碱性条件下的层析试验

- 4.5 改善色条的试验

- 4.5.1 透风条件的选择

- 4.5.2 透风后织物的带液率和固色率

- 4.5.3 透风后织物的表观颜色深度

- 4.5.4 透风对织物色条的影响

- 5 结论

- 参考文献

- 附录

- 硕士期间发表论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].活性染料发现60年[J]. 印染 2016(23)

- [2].黑色活性染料的制备及光谱性能研究[J]. 染料与染色 2017(04)

- [3].活性染料的发展及其应用(一)[J]. 印染 2015(06)

- [4].浙江吉华活性染料价格上调逾10%[J]. 印染 2015(07)

- [5].纪念活性染料发现60年回顾(续二)[J]. 染整技术 2015(04)

- [6].纪念活性染料发现60年回顾(续三)[J]. 染整技术 2015(05)

- [7].分散/活性染料涤棉混纺织物的一浴一步法染色探讨[J]. 山东纺织经济 2018(11)

- [8].活性染料优缺点及功能用途介绍[J]. 网印工业 2019(06)

- [9].活性染料专利分析[J]. 染料与染色 2018(03)

- [10].怎样正确设定中温型活性染料浸染工艺?[J]. 印染 2016(11)

- [11].纪念活性染料发现60年回顾(续一)[J]. 染整技术 2015(03)

- [12].纪念活性染料发现60年回顾(续四)[J]. 染整技术 2015(06)

- [13].处理含活性染料印染废水用凹土的改性技术研究[J]. 工业水处理 2015(07)

- [14].毛用活性染料的发展和应用[J]. 染整技术 2014(03)

- [15].双活性基液体活性染料的制备及性能研究[J]. 安徽工程大学学报 2014(01)

- [16].含氟活性染料的生态环保问题[J]. 印染 2014(15)

- [17].活性染料对大豆蛋白复合纤维的染色性能[J]. 针织工业 2012(03)

- [18].毛用活性染料结构特性与清洁生产[J]. 染料与染色 2012(04)

- [19].浅谈新型活性染料的性能和应用[J]. 中国新技术新产品 2012(19)

- [20].毛用活性染料[J]. 染料与染色 2012(06)

- [21].中国首家含氟活性染料生产线投产[J]. 化学工程师 2011(01)

- [22].含氟活性染料的概况及进展[J]. 纺织导报 2011(11)

- [23].环保型活性染料[J]. 现代纺织技术 2008(03)

- [24].新型深黑色活性染料[J]. 国外丝绸 2008(02)

- [25].印染市场对活性染料的若干需求及解决思路[J]. 染料与染色 2008(04)

- [26].提高活性染料固色率的一种方法[J]. 西安工程大学学报 2008(04)

- [27].如何设定中温型活性染料浸染时间与温度?[J]. 印染 2016(01)

- [28].试论含氟活性染料的生态环保问题[J]. 染料与染色 2014(06)

- [29].新型低盐活性染料深三原色的染色工艺研究[J]. 现代纺织技术 2014(05)

- [30].活性染料的创新和挑战[J]. 印染 2012(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cd5a606b54942687e240cb1a.html