# Zn-Mn复合金属氧化物的制备与结构、光学和磁学性质的研究

### 论文摘要

尖晶石结构金属氧化物作为良好的磁性材料、催化剂、隐身材料、电池材料和微波射频电介质陶瓷材料等有着广泛的应用。另一方面,稀磁半导体在最近又得到了学术界很大的关注。由于Zn-Mn-O材料体系包括了尖晶石结构的ZnxMn3-xO4和纤锌矿结构的ZnxMn1-xO,决定了这种材料体系在以上两方面的良好的应用前景。但是,实际情况是,人们对ZnxMn3-xO4各方面性质缺乏正确的理解,对ZnxMn1-xO,特别是它的室温铁磁性缺乏统一认识。本文主要采用水热方法得到了一系列的尖晶石结构的ZnxMn3-xO4。我们又发展了高温有机溶剂合成方法得到了六角纤锌矿结构的ZnxMn1-xO。文章研究了它们的结构,成分,光学,磁学等基本性质。具体内容如下：（1）研究水热法合成ZnxMn3-xO4的方法。发展了高温有机合成方法制备ZnxMn1-xO。（2）研究ZnxMn3-xO4的不同结构,它们可以初步分为四方相尖晶石结构和立方相尖晶石结构。文章同时得到了这些结构所需的不同实验条件。（3）根据X射线光电子能谱,我们得到了Mn在各种尖晶石结构ZnxMn3-xO4的价态。在四方相尖晶石结构的ZnxMn3-xO4中,Mn只有+3价一种价态,而在立方相尖晶石结构的ZnxMn3-xO4中,Mn同时呈现+3价和+4价两种价态。同时,我们首次明确给出了两种不同结构ZnxMn3-xO4的拉曼光谱。（4）论文说明了两种尖晶石结构的ZnxMn3-xO4共存是室温铁磁性的必要条件,推测这种铁磁性来源于Mn3+和Mn4+在界面出的双交换。而四方相尖晶石结构的ZnxMn3-xO4和立方相尖晶石结构的ZnxMn3-xO4在室温下都是顺磁性的。同时,我们证明了高温有机方法合成的ZnxMn1-xO是顺磁性的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 Zn-Mn-O材料体系的研究历程

- 1.2 尖晶石结构金属氧化物的结构和制备

- 1.2.1 尖晶石型金属氧化物的晶体结构

- 1.2.2 尖晶石型金属氧化物的制备方法

- 1.3 尖晶石结构金属氧化物的性质及应用背景

- 1.3.1 尖晶石结构金属氧化物的磁学性质

- 1.3.2 应用背景

- 1.4 表征手段

- 1.5 选题背景、研究意义及研究内容

- 1.5.1 选题背景及意义

- 1.5.2 研究内容

- 第二章 Zn-Mn-O材料体系的制备与结构分析

- 2.1 实验方案的选定

- 2.2 水热法制备Zn-Mn-O材料体系及结构分析

- 2.2.1 实验所用药品

- 2.2.2 实验步骤

- 2.2.3 结构分析

- 2.3 高温有机方法制备Zn-Mn-O材料体系

- 2.3.1 实验选用的药品

- 2.3.2 实验步骤

- 2.3.3 结构分析

- 2.4 说明

- 第三章 Zn-Mn-O材料体系光学性质分析

- 3.1 富Mn材料体系的光学性质分析

- 3.1.1 XPS测试

- 3.1.2 拉曼光谱测试

- 3.2 富Zn材料体系的光学性质分析

- 第四章 Zn-Mn-O材料体系磁学性质研究

- 4.1 富Mn材料体系磁性分析

- 4.2 富Zn材料体系磁性分析

- 结论

- 1. 本论文的主要结论

- 2. 工作展望

- 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].玉皇化工开发丙烯氧化制丙烯酸复合金属氧化物催化剂工艺[J]. 石油化工技术与经济 2019(06)

- [2].钾修饰镁铝复合金属氧化物脱除二氧化碳实验研究[J]. 中国电机工程学报 2016(23)

- [3].二元锰基复合金属氧化物锂离子电池负极材料的研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2016(07)

- [4].镁铁复合金属氧化物催化环己酮氧化制备己内酯[J]. 石油化工 2015(07)

- [5].锂离子电池铁基二元复合金属氧化物负极材料研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2015(09)

- [6].镁铝锆复合金属氧化物的制备及对硼吸附性能的研究[J]. 工业水处理 2019(05)

- [7].钴锰复合金属氧化物同时去除室内甲醛和低浓度臭氧[J]. 分子催化 2015(06)

- [8].多孔复合金属氧化物的制备及其在消除挥发性有机物中的应用[J]. 工业催化 2020(04)

- [9].超(亚)临界水热合成法制备复合金属氧化物脱硫剂[J]. 化工进展 2011(S1)

- [10].低维复合金属氧化物纳米结构合成研究进展[J]. 无机盐工业 2009(07)

- [11].一种介孔复合金属氧化物催化制备乙胺的研究[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [12].钯/铈复合金属氧化物催化氧化苯酚合成碳酸二苯酯[J]. 化学反应工程与工艺 2009(02)

- [13].钙镁铝复合金属氧化物催化微藻油脂制备生物柴油[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [14].城市燃气复合金属氧化物脱硫剂的开发研究[J]. 煤气与热力 2011(07)

- [15].复合金属氧化物脱硫剂简介[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(03)

- [16].复合金属氧化物强化除砷技术在给水厂中的应用实践[J]. 中国给水排水 2017(20)

- [17].复合金属氧化物的制备及其光催化羟基化制备苯二酚的性能研究[J]. 化工新型材料 2015(04)

- [18].利用Cu-Fe复合金属氧化物净化水中的磷[J]. 工业安全与环保 2015(05)

- [19].Mg-Ni复合金属氧化物对染料吸附性能的研究[J]. 信息记录材料 2020(02)

- [20].Mg-Fe-Ce复合金属氧化物对饮用水中氟离子的吸附特性研究[J]. 中国水利 2016(01)

- [21].溶胶-凝胶法制备CuFeMnO_4复合金属氧化物的工艺研究[J]. 太阳能学报 2009(06)

- [22].Mo-V-O复合金属氧化物的制备及其分子氧氧化苯甲醇反应的催化性能[J]. 精细石油化工 2020(03)

- [23].复合金属氧化物对膨胀阻燃聚丙烯的协效作用[J]. 高分子材料科学与工程 2017(12)

- [24].Li_2Mn_(0.5)Ti_(0.5)O_3的合成与锂离子交换研究[J]. 化学试剂 2018(02)

- [25].复合金属氧化物催化剂用于二氯甲烷催化燃烧的性能研究[J]. 现代化工 2010(10)

- [26].仿生态Zn/Ti/Fe复合金属氧化物对水中NO_3-N的吸附[J]. 化工新型材料 2019(05)

- [27].稀土金属-铝复合金属氧化物对As(Ⅴ)的吸附[J]. 环境化学 2019(06)

- [28].负载型钴锰复合金属氧化物催化剂催化分解N_2O[J]. 工业催化 2017(06)

- [29].Mn系复合金属氧化物低温烟气脱硝催化剂研究进展[J]. 锅炉技术 2012(05)

- [30].钙钛矿型复合金属氧化物的研究进展[J]. 稀有金属与硬质合金 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cd64e26f991c22de336e2d33.html