# 化学修饰铋膜电极的性质及其应用的研究

### 论文摘要

溶出伏安法将预富集与电化学测量有机地结合在一起,是一种极为灵敏的电分析技术,尤其是用于重金属离子的分析。汞电极曾被广泛地应用于溶出伏安法,然而由于汞及其化合物的毒性大,污染环境,汞电极的使用越来越受到限制。铋膜电极因其环境友好、电位窗宽、受溶解氧的干扰小、在溶出伏安法中能与多种金属形成合金等优点而受到人们的广泛关注。近年来,具有独特性质的聚合物、纳米材料等被广泛应用于各种化学修饰电极和生物传感器的研制,不仅丰富了电化学的电极材料,而且也扩展了电化学的研究领域。通过在电极界面上进行人为的修饰,可以设计出灵敏、稳定的化学修饰电极。本论文是以电沉积技术为基础,通过采用聚合物Nafion、石墨纳米纤维等新材料的化学修饰,制备了一系列灵敏度高、选择性好的化学修饰铋膜电极（BiFE）。具体工作如下:1.在本章工作中,我们构建了石墨纳米纤维-Nafion（GNF-NA）复合膜修饰的铋膜电极、研究了它的电化学特征并应用于同时检测痕量金属镉和铅。我们考察了沉积电位、沉积时间、铋离子浓度等因素对检测结果的影响,在最优条件下,镉、铅检出限分别达0.09μg L-1和0.02μg L-1 （S/N = 3）。此修饰电极具有良好的重现性和灵敏度,并成功地应用于水和人血实际样品中镉、铅的同时检测,所得结果与电感耦合等离子体-质谱（ICP-MS）结果相一致。2.铋膜电极广泛地用在酸性溶液中检测重金属离子,然而碱性条件下铋膜电极检测重金属的报道却很少。在本章中,用扫描电镜和电化学试验等手段考察了Nafion修饰的铋膜电极（NA-BiFE）在碱性条件和酸性条件下电化学性质。在最优条件下,分别在碱、酸条件下阳极差分脉冲伏安法检测铅离子,最后成功地将此电极用于污水中铅的检测,所得结果与原子吸收光谱的结果相一致。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 序言

- 1.1 重金属污染及其检测方法

- 1.1.1 重金属污染及危害

- 1.1.2 重金属的检测技术

- 1.2 铋膜电极的性质及应用

- 1.2.1 铋膜电极的制作及表征

- 1.2.2 铋膜电极的电化学性质

- 1.2.3 铋膜电极的应用

- 1.2.4 结论

- 1.3 研究课题的提出

- 第2章 石墨纳米纤维-Nafion 复合膜修饰电极的研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 试剂

- 2.2.2 仪器设备

- 2.2.3 GNFs-NA 复合膜修饰电极的制备

- 2.2.4 溶出伏安分析过程

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 GNFs-NA 复合物修饰的铋膜电极的表面形貌特征

- 2.3.2 GNFs-NA 复合物修饰的铋膜电极的电化学性能

- 2.3.3 GNFs-NA 复合膜检测Cd（Ⅱ）和Pb（Ⅱ）实验参数的优化

- 2.3.4 GNFs-NA 复合膜检测Cd（Ⅱ）和Pb（Ⅱ）

- 2.3.5 GNFs-NA 复合物修饰的铋膜电极的应用

- 2.4 结论

- 第3章 Nafion 修饰的铋膜电极在碱性溶液中的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂

- 3.2.2 仪器设备

- 3.2.3 NA 修饰的铋膜电极的制备

- 3.2.4 溶出伏安分析过程

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 共沉积的Bi-Pb 膜的特点

- 3.3.2 Bi-Pb 膜表面的形貌特征

- 3.3.3 修饰电极在不同溶液中的循环伏安行为

- 3.3.4 分别在碱性和酸性条件下检测Pb（Ⅱ）

- 3.3.5 实际样品的测定

- 3.4 结论

- 第4章 结论和展望

- 4.1 结论

- 4.2 进一步研究计划

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].Ti/Pr_2O_3-nanoTiO_2膜电极的制备及电催化活性[J]. 淮南师范学院学报 2014(03)

- [2].溶胶-凝胶法制备TiO_2膜电极的研究进展[J]. 环境污染与防治 2014(06)

- [3].化学修饰铋膜电极的制备和应用研究进展[J]. 分析化学 2012(02)

- [4].铋膜电极在重金属离子检测中的应用[J]. 中国储运 2011(04)

- [5].铋膜电极微分电位溶出法测定螺旋藻中铅的研究[J]. 云南民族大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [6].生物膜电极反应器降解苯胺的研究[J]. 环境污染与防治 2009(10)

- [7].铅镉重金属离子在铋膜电极上的相互影响[J]. 分析化学 2014(10)

- [8].铋膜电极阳极溶出伏安法测定人发中锌的含量[J]. 太原理工大学学报 2008(02)

- [9].燃料电池自增湿膜电极的制备及其性能研究[J]. 现代化工 2020(05)

- [10].生物膜电极在以苯酚为燃料的微生物燃料电池中的应用[J]. 高等学校化学学报 2013(04)

- [11].镧掺杂五氧化二钽膜电极的电化学性能(英文)[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [12].铋膜电极微分电位溶出法测定矿区土壤中锡[J]. 冶金分析 2010(11)

- [13].三维膜电极电控离子分离过程离子扩散特性研究[J]. 化学工业与工程 2009(04)

- [14].茜素S复合铋膜电极电催化还原氯霉素[J]. 分析试验室 2011(03)

- [15].复合铋膜电极阳极溶出法测定水样中的痕量铟[J]. 分析试验室 2010(01)

- [16].铋膜电极微分电位溶出法测定药物中微量铅[J]. 药物分析杂志 2009(02)

- [17].铋膜电极阳极溶出伏安法测食盐中锌含量[J]. 山西化工 2009(01)

- [18].低铂膜电极结构优化途径[J]. 电化学 2018(06)

- [19].生物膜电极方法处理有机污染物的研究[J]. 硅谷 2013(21)

- [20].铋膜电极差分脉冲溶出伏安法测定镉[J]. 光谱实验室 2013(02)

- [21].铋膜电极溶出伏安法测定苍耳子中锌的含量[J]. 光谱实验室 2009(01)

- [22].金膜电极微分电位溶法测定葡萄酒中砷[J]. 微量元素与健康研究 2009(04)

- [23].氢燃料电池的膜电极的制作技术分析[J]. 科技与创新 2018(04)

- [24].铋膜电极的制备及在重金属离子分析中的应用[J]. 中国环境管理干部学院学报 2016(06)

- [25].关于“覆膜电极溶解氧测定仪”计量标准重复性试验方法的探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(24)

- [26].固体支撑双层类脂膜电极的稳态特性分析[J]. 仪表技术与传感器 2011(06)

- [27].铂钌/聚苯胺/聚砜复合膜电极的制备及对甲醇的电催化氧化[J]. 化工新型材料 2010(06)

- [28].“覆膜电极溶解氧测定仪”计量标准重复性试验方法[J]. 上海计量测试 2014(01)

- [29].利用鼓膜电极记录耳蜗电图230例[J]. 实用医学杂志 2013(05)

- [30].最优实验条件下碳纳米管膜电极的制备[J]. 人工晶体学报 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cd725ccedafa3e85c77c6f3e.html