# 主链聚季铵盐的合成及性能研究

### 论文摘要

由于兼具有增粘性和表面活性,高分子表面活性剂在日用化学品、涂料工业、废水处理、石油开采等领域有着广大的应用前景。本文设计合成了一类新型的带有较长烷基疏水侧链,亲水基氮正原子位于大分子主链的阳离子高分子表面活性剂,取得以下进展：（1）以环氧氯丙烷,甲胺和长链溴代烷为原料,采用二步法合成了EMR主链季铵盐表面活性剂系列。①以环氧氯丙烷和甲胺为原料制得中间产物EM。通过单因素实验确定了环氧氯丙烷转化率较高的反应条件：反应温度为60℃,反应时间为6h,两者的摩尔比为1：1时,此时环氧氯丙烷的转化率可达90%。②以中间产物EM和溴代烷为原料制备了大分子表面活性剂EMR。通过单因素确定了EMR-12的[η]和CD较高的反应条件：当甲胺溶液用量为20mL,环氧氯丙烷与甲胺的摩尔比为1：1,溴代十二烷与甲胺的摩尔比为0.3：1,中间产物EM与溴代十二烷的反应时间为6h,反应温度为80℃,溶剂乙醇用量为60mL时,[η]可达35.23mL/g, CD可达14%。（2）评价了EMR的水溶液和盐水溶液中的表面活性,探讨了EMR分别与阴离子和非离子表面活性剂的复配性质。①EMR水溶液的γ-C曲线均出现双转折点；第一转折点的浓度C（p1）为1g/L,当疏水基碳原子数小于12时,在第一转折点的溶液表面张力γpl随碳原子数增加而降低,其后疏水基碳原子增加时,γp1增大。第二转折点浓度cmc随疏水基碳原子数增加而递减；在疏水基碳原子数小于12时,γcmc随碳原子数增加而降低,其后疏水基碳原子增加,γcmc增大。在疏水基碳原子数大于14时,EMR的cmc与DTAB相近或更小,Ycm。低于DTAB。EMR-12的CD较高,对应的γp1,γcmc较低。②在实验浓度的NaCl溶液中,EMR-12的cmc,γp1, Ycmc都随NaCl浓度增高而下降；C（p1）不变。在实验浓度的CaCl2溶液中,EMR-12的cmc和Ycmc随CaCl2浓度增高而下降；当CaCl2浓度低于0.5%时,C（p1）不变,γp1随CaCl2浓度增高而下降；CaCl2浓度高于0.5%时,第一转折点消失。加入无机盐有利于提高EMR的表面活性。③EMR-12/SDS复配体系的C（p1）未发生变化,而γp1有所降低。其cmc低于EMR-12溶液,但比SDS对应值高；Ycmc分别比EMR-12和SDS溶液都要低。OP-10与EMR-10复配使后者的C（p1）和γp1降低。实验比例范围内,复配体系的Ycmc与OP-10相等,但cmc比两个单一组分溶液的对应值低,分别是EMR-10的1/20～1/16,OP-10的1/5-1/4。（3）EMR对膨润土有优异的防膨性质和持续防膨性质,对粘土悬浮液有一定的絮凝性质。初步探讨了EMR分子中疏水基长度对其防膨性质的影响。①EMR-14,EMR-16在浓度分别为0.5%和0.3%时,防膨率达到94%～95%,但防膨率最好的无机盐KCl达到同样的防膨率浓度在1%以上；EMR处理的粘土经清水浸渍24h后未发生防膨率衰减；而无机盐处理的粘土在清水浸渍后防膨率下降。②随分子中疏水基碳原子数增加,经处理的防膨率增长加快,防膨率达到恒定的EMR浓度为：[EMR-8]≈1%,[EMR-10]≈0.8%,[EMR-12]≈0.6%,[EMR-14]≈0.5%,[EMR-16]≈0.3%.随疏水基碳原子数增加,可以达到的最大防膨率增大,各EMR实现的最大防膨率分别为：95%EMR-16>94%EMR-14>91%EMR-12>90% EMR-10>89%EMR-8。③分析了EMR具有高防膨率,高持久防膨性的原因：EMR分子中的许多个季铵盐基与粘土表面的负电荷中心强烈吸附,而它的多条直链疏水侧基暴露在外侧,借助色散力缔合形成疏水层,有效阻止了水分子向粘土内的扩散。在实验范围内,疏水基碳原子数愈多,形成的疏水层愈厚,对水的屏蔽作用愈强,防膨性能愈好。④考察了EMR对粘土悬浮液的絮凝性质。在浓度相同条件下,EMR分子链上的疏水侧基碳原子数愈多,絮凝后清液透光率愈高,清液体积愈大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 前言

- 1.1 高分子表面活性剂的概述

- 1.2 聚季铵盐表面活性剂的结构

- 1.2.1 主链型聚季铵盐表面活性剂

- 1.2.2 支链型聚季铵盐表面活性剂

- 1.2.3 杂环型聚季铵盐表面活性剂

- 1.3 聚季铵盐表面活性剂的合成

- 1.3.1 阳离子聚丙烯酰胺类

- 1.3.2 聚烷基烯丙基卤化铵类

- 1.3.3 聚环氧氯丙烷胺类

- 1.4 本文研究意义及内容

- 1.4.1 研究目的及意义

- 1.4.2 研究内容

- 1.4.3 技术思路

- 2 主链聚季铵盐的合成

- 2.1 合成原理

- 2.1.1 中间产物环氧氯丙烷-甲胺（EM）聚合物的制备原理

- 2.1.2 目标物主链聚季铵盐（EMR）的制备原理

- 2.2 原料,试剂与仪器

- 2.2.1 原料和试剂

- 2.2.2 主要仪器

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 EM的合成

- 2.3.2 EMR的合成

- 2.3.3 环氧氯丙烷转化率的测算方法

- 2.3.4 产物分子参数的测算

- 2.4 实验结果与讨论

- 2.4.1 EM合成条件的优化和结构初步表征

- 2.4.2 EMR分子结构的优选

- 2.4.3 EMR-12合成条件的优化和结构表征

- 2.5 本章小结

- 3 EMR的表面活性研究

- 3.1 吊片法测定表面张力的原理

- 3.2 EMR的表面活性

- 3.2.1 材料与仪器

- 3.2.2 实验方法

- 3.2.3 实验结果与分析

- 3.3 在无机盐溶液中EMR-12的表面活性

- 3.3.1 材料与仪器

- 3.3.2 实验方法

- 3.3.3 实验结果与分析

- 3.4 EMR与普通表面活性剂的协同效应

- 3.4.1 材料与仪器

- 3.4.2 实验方法

- 3.4.3 实验结果与分析

- 3.5 本章小结

- 4 EMR的应用性能研究

- 4.1 EMR对钠基膨润土的防膨性能

- 4.1.1 防膨性能的测算

- 4.1.2 防膨率对EMR浓度的依赖性

- 4.1.3 EMR的持久防膨性能

- 4.1.4 EMR对粘土水化稳定机理的分析

- 4.1.5 EM/无机盐粘土稳定剂复配体系的持久防膨性能

- 4.2 EMR对膨润土悬浮液的絮凝性能

- 4.2.1 实验部分

- 4.2.2 EMR-12对钠基膨润土悬浮液的絮凝性能

- 4.2.3 疏水基不同的EMR目标物的絮凝性能

- 4.3 本章小结

- 5 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].主链型苯并噁嗪在覆铜板的应用研究[J]. 印制电路信息 2017(08)

- [2].主链含柔性单元聚酰亚胺纤维的制备及性能[J]. 合成纤维 2020(06)

- [3].端羟基聚丁二烯主链改性研究进展[J]. 化学推进剂与高分子材料 2020(04)

- [4].主链链端功能化聚烯烃的设计、合成及其应用[J]. 化学进展 2008(11)

- [5].主链含硅不饱和聚酯的合成及其热解行为研究[J]. 热固性树脂 2015(05)

- [6].盘点有机化合物的命名[J]. 数理化解题研究 2015(12)

- [7].梳形结构聚羧酸系减水剂主链长度对性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2013(11)

- [8].主链含四重氢键基元聚氨酯的合成与性能[J]. 高分子学报 2012(03)

- [9].一种主链含光敏基团聚酰亚胺的合成与表征[J]. 高分子学报 2008(11)

- [10].用主链局域结构关联特征识别疟原虫分泌蛋白[J]. 内蒙古工业大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [11].主链含磷的聚对苯二甲酸丙二醇酯嵌段共聚物的制备及性能[J]. 高分子材料科学与工程 2016(03)

- [12].主链型液晶聚氨酯的合成及性能研究[J]. 工程塑料应用 2016(06)

- [13].主链型液晶高分子改善聚丙烯熔体高速挤出的流变行为[J]. 合成树脂及塑料 2011(03)

- [14].羧酸侧基对主链液晶聚合物性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2010(05)

- [15].硫醇-烯点击化学反应制备主链液晶弹性体[J]. 塑料工业 2020(07)

- [16].N-烷基化聚对苯二甲酰对苯二胺梳状高分子中烷基侧链对刚性主链堆积行为的影响[J]. 高等学校化学学报 2012(07)

- [17].围绕主链条 确保新发展[J]. 浙江经济 2015(04)

- [18].主链含酰亚胺结构的聚醚醚酮的合成及其性能[J]. 应用化学 2009(11)

- [19].主链含嗪环的可溶性聚酰亚胺的合成与表征[J]. 化工新型材料 2016(01)

- [20].液晶聚合物分子设计研究进展[J]. 塑料科技 2011(10)

- [21].对高中化学烷烃的命名的一些探索[J]. 中学生数理化(学习研究) 2016(05)

- [22].PBS分子主链中引入含氮基团的改性[J]. 塑料 2014(01)

- [23].主链含氮杂环聚芳酰胺的合成研究进展[J]. 高分子材料科学与工程 2014(01)

- [24].烷烃系统命名中的“多”“简”“小”原则[J]. 中学生数理化(高二版) 2008(02)

- [25].以问题链构建有效数学课堂[J]. 广东教育(综合版) 2018(06)

- [26].铸造机主链轮焊接修复模拟[J]. 铸造技术 2013(08)

- [27].聚硅烷的性能及其应用进展[J]. 胶体与聚合物 2011(03)

- [28].主链含多羰基结构单元聚芳醚酮的合成与性能[J]. 高分子学报 2009(03)

- [29].想方设法让学生在课堂上动起来[J]. 中学教学参考 2010(08)

- [30].液晶高分子分子设计及合成方法的研究进展[J]. 塑料制造 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cd7b4545afcf8afd2570e823.html