# 浅谈圆形喷灌机在安哥拉卡玛库巴综合农场项目的应用

中工武大设计研究有限公司湖北武汉430072

摘要：安哥拉属最不发达国家，实行市场经济，有一定的工农业基础，但连年战乱使基础设施遭到严重毁坏，经济发展受到较大影响。卡玛库巴项目区现状为荒地，本工程规划大型圆形喷灌机采用喷灌方式种植玉米，为安哥拉卡玛库巴地区提供相应的工程和种植经验，提高农业发展。

关键词：安哥拉卡玛库巴灌区；圆形喷灌机

1工程概述

安哥拉属最不发达国家，实行市场经济，有一定的工农业基础，但连年战乱使基础设施遭到严重毁坏，经济发展受到较大影响。内战结束后，政府调整工作重点，安哥拉现已成为撒哈拉以南非洲第三大经济体和最大引资国之一。据IMF（国际货币基金组织）统计，2001~2010年安哥拉经济年均增长率为11.1%，居全球第一；通胀由2003年的76.6%降至2011年的11.4%。

由中工国际工程股份有限公司承建的安哥拉卡玛库巴综合农场项目（以下简称“卡玛库巴综合农场”），位于安哥拉中部BIE省卡玛库巴市Honda地区。该项目规划在Cuquema河右岸开发农用地5400hm2，开发河滩地30hm2。根据规划，本次设计的喷灌区位于Camacupa综合农场的西南部，总占地约600hm2，设计灌溉面积415hm2，全部种植玉米。项目区现状为荒地，零星有灌木，无农业耕作和水利工程。

Camacupa综合农场为新建灌区，拟新建泵站从Cuquema河提水灌溉，采用管道输配水，田间灌溉采用喷灌节水灌溉方式。

本工程主要建设内容包括水源工程、输配水工程、防洪及排水工程、道路工程、土地平整工程和管理站工程，满足灌区灌溉、排水、交通及农田防护的要求。

2主要任务

工程主要任务是在Cuquema河右岸开辟一块区域进行玉米喷灌种植。工程主要包括水源工程、输配水工程、防洪及排水工程、道路工程、土地平整工程和管理站工程等。通过新建泵站从Cuquema河提水，采用管道输配水，田间灌溉采用喷灌的节水灌溉方式。通过各项工程的实施，使灌区灌溉面积达到415hm2，灌溉保证率达到85%，灌溉水利用系数达到0.85。

3喷灌方式的确定

项目区地处非洲大陆，尽管当地年降雨比较丰富，但年内分布不均，旱季雨季降雨量相差很大，雨季降雨量约占全年降雨量的97%，且当地土壤透水性大，传统的漫灌会造成当地水利用率偏低，水资源得不到充分利用。项目区地势平坦，地形坡度在3%以内，且无突兀及深凹地段，适合喷灌机运行。为提高工作效率，节省劳动力，提高水的利用率，增加作物产量等，本工程采用喷灌机灌溉的节水灌溉方式。

圆形喷灌机的主要优势有以下几点。

（1）灌水质量好，节约用水量：因为喷灌系统输水损失小，能够很好的控制灌水强度和灌水率，灌水均匀度高，均匀系数可达80%～85%，灌溉水有效利用率可达80%以上，用水量比地面灌溉节省30%～50%。

（2）提高农作物产量：喷灌时灌溉水以水滴的形式像降雨一样湿润土壤，不破坏土壤结构，为作物生长创造良好的水分状况；喷灌设备可以根据供水条件和作物需水规律进行精确供水。此外，喷灌还能够调节田间小气候，在干热风季节用喷灌增加空气湿度，降低气温，具有良好效果。实践表明，喷灌比地面灌溉可提高15%～25%的产量。

（3）适应性强：对地形要求低，爬坡能力可达15°，可以节省大量农田土地平整的工程量，几乎适应所有的作物和土壤。

（4）一机多用：可结合喷施化肥与部分农药，药剂喷洒均匀且剂量可控。相比传统漫灌方式可节省30%以上的肥料，同时节省大量人力成本。

本灌区灌溉方式最终定为新建泵站提水灌溉，并采用管道输配水，田间采用圆形喷灌机喷灌的节水灌溉方式。即从Cuquema河取水后，灌溉水经引水渠自流至泵站，水泵加压后，以压力流形式通过各级管道输送到喷灌机的入口，供作物生长使用。喷灌系统示意图见下图所示。

喷灌系统示意图

4工程总布置

喷灌区西临Cuquema河，该河常年不断流，且水质水量可满足项目区灌溉要求，可方便地从Cuquema河取水供灌区使用。根据弯道环流原理，水流表流指向凹岸，底流指向凸岸，在断面内形成封闭的横向环流，可方便引水渠取水，故最终确定选择Cuquema河离灌区较近的凹岸作为取水点。

本工程的管道系统分干管和支管两级布置，灌溉水经管网系统由喷灌机喷洒到田间。圆形喷灌机半径为500m。

管道布置时，为使管长最短，干管尽量沿主坡方向布置；支管大致与干管垂直，为减少土方开挖，尽量使其平行等高线布置。管网布置时，尽量使管道长度最短，水头损失最小，造价最低。同时为方便施工和检修，干管和支管均结合道路布置，可布置在路边。管网布置见下图所示。

工程总体布置图

5喷灌工程制度

根据当地劳动习惯及设备维护要求，喷灌机每天工作时间为23h。

根据规范，砂土的允许喷灌强度为20mm/h，本工程喷灌系统的设计喷灌强度不大于该允许喷灌强度。

灌水高峰期玉米日需水量均值为ETd=6mm，考虑到项目区蒸发量大，且粉砂保水性差，渗漏量大，为保证作物正常生长，偏安全考虑，将日喷灌强度提高至8.0mm/d。

6结语

2017年，本项目竣工并投入使用，圆形喷灌机运行情况良好，为安哥拉卡玛库巴地区推广喷灌技术积累了宝贵经验，同时优化了灌区管理模式，受到了当地业主的广泛好评。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cd8f6c5d8fd0dcf3ae5935f2.html