# 高速公路速度限制方法研究

### 论文摘要

伴随着我国社会、经济的快速发展,高速公路在整个交通运输系统中发挥着越来越重要的作用,日益繁重的交通运输任务以及不断增长的客货运量对高速公路的服务水平提出了越来越高的要求。限速管理措施作为一种可以平衡高速公路运行效率和交通安全的管理方法受到世界各国的普遍重视,并得到广泛的应用。本文就当前我国高速公路限速管理方面普遍存在的诸如限速方法不科学、限速标准不合理等问题,在实例分析我国高速公路具体情况的基础上,结合国内外限速措施的研究成果,对我国高速公路的限速标准和限速方法进行了分析和研究,主要包括如下几个方面：(1)理清设计速度、期望速度、运行速度与限制速度这几种与高速公路限速标准的制定密切相关的车辆速度的概念,并就设计速度、期望速度、运行速度与限制速度的关系进行较为详细的分析。指出简单套用设计速度来对高速公路进行限速是不科学、不合理的；运行速度对制定限制速度尤为重要。研究了交通事故发生率、事故严重程度与运行速度的关系,指出车辆运行速度的离散性越高则交通事故率也将越高,运行速度越高则交通事故的严重度也将越高。(2)对高速公路车辆运行速度的确定方法展开研究,包括车辆运行速度现场观测的方法,提出由道路平曲线技术指标反算运行速度的方法,以及如何应用车辆运行速度与单圆曲率变化率CCRs的关系模型、《公路项目安全性评价指南》计算模型计算车辆运行速度等。(3)以常张高速公路作为实例研究项目,建立起小型车、大型车85%位车速V85和单圆曲率变化率CCRs的关系模型,并对该模型进行评价。以现场观测车辆运行速度为依据,对《公路项目安全性评价指南》中的车辆运行速度计算模型进行修正。(4)提出了高速公路限速标准的制定原则,并结合运行速度的计算结果制定出常张高速公路的建议限速标准。(5)利用微观交通仿真软件VISSIM对限速标准的适应性进行分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外限速研究的现状及发展趋势

- 1.2.1 国外公路限速研究现状

- 1.2.2 国内公路限速研究现状

- 1.3 研究意义

- 1.4 研究内容

- 第2章 高速公路速度研究

- 2.1 概述

- 2.2 设计速度、期望速度、运行速度与限制速度

- 2.2.1 设计速度与限制速度

- 2.2.2 期望速度与限制速度

- 2.2.3 运行速度与限制速度

- 2.3 运行速度与交通安全

- 2.3.1 运行速度与交通事故率

- 2.3.2 运行速度与交通事故严重度

- 2.4 本章小结

- 第3章 高速公路限速标准制定方法

- 3.1 高速公路车辆运行速度的观测

- 3.1.1 车辆运行速度观测内容和方法

- 3.1.2 车辆运行速度观测断面的选取

- 3.1.3 车辆运行速度观测样本的选取

- 3.2 高速公路车辆运行速度的计算

- 3.2.1 公路平曲线技术指标反算运行速度模型

- 3.2.2 车辆运行速度与CCRs之间的关系模型

- 3.2.3 《公路项目安全性评价指南》计算模型

- 3.3 实例研究高速公路运行车速计算方法

- 3.3.1 常张高速公路概况

- 3.3.2 公路交通流数据采集、处理与分析

- 3.3.3 公路平曲线技术指标反算运行速度模型

- 3.3.4 运行速度与CCRs之间关系模型

- 3.3.5 《公路项目安全性评价指南》计算模型

- 3.4 高速公路速度限制方式

- 3.4.1 全线统一限速

- 3.4.2 特殊点段局部限速

- 3.4.3 分路段限速

- 3.4.4 分车道限速

- 3.4.5 分车型限速

- 3.4.6 其它限速方法

- 3.5 高速公路限速值的确定原则

- 3.6 常张高速公路建议限速标准制定

- 3.6.1 常张高速公路建议限速方式

- 3.6.2 常张高速公路建议最大限速值的确定

- 3.7 本章小结

- 第4章 基于VISSIM的限速标准适应性分析

- 4.1 VISSIM微观交通仿真软件简介

- 4.2 微观交通仿真模型

- 4.3 常张高速公路限速标准适应性分析

- 4.3.1 交通仿真路段数据的采集

- 4.3.2 VISSIM模型交通仿真参数的标定

- 4.3.3 基于交通仿真结果的限速标准适应性分析

- 4.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于行车风险的摩托车限速标准研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cd9568283a8f7d7d8937d5fd.html