# 智能建筑自动化管理系统的设计研究

关键词：智能建筑；自动化；管理系统；设计

随着我国信息技术的快速发展，在保证人们便利、舒适和安全的前提下，目前我国的建筑自动化逐步转向为智能化和自动化，并且进一步是整个建筑物也进行智能化，以达到节能、环保和安全等目标。

1智能建筑楼宇自动化设计原理

楼宇自动化作为智能建筑的核心，在进行现代智能建筑建设过程中发挥了关键作用。楼宇自动化的出现，极大地完善了我国智能建筑技术。第一，楼宇自动化系统集成。楼宇控制系统主要包括火灾报警系统、通风设备系统、给排水系统、安全报系统等。比如在出现火灾以后，利用现代化监控技术，可以警报数据传送到消防控制室和楼宇控制室，同时关闭风机阀门，实现对火灾报警的自动控制。在火灾报警出现以后，利用公共广播系统可以进行紧急广播，保证人员能够及时疏散。第二，能源管理控制设计。为了实现节能环保的要求，楼宇自动化系统设计优化建筑布局，选择最佳的空调和采暖设备，制定科学合理的运行方案，提升了用户使用的舒适度。并且在实际设计过程中，针对能源，采用全面综合管理的方式，坚持因地制宜的原则，从而构建节能建筑，处理好节能的每一个细节，控制好建筑能耗，保证建筑供暖、制冷的效果。第三，在进行能源设备管理过程中，主要为智能建筑建立一个安全舒适的生活环境，降低日常的运行成本，重点做好能源设备的管分散控制管理，做好运行调度的集中管理，建立完善的网络数据库，实现智能建筑机电一体化。

2智能建筑自动化管理系统设计

2.1自动烟雾报警装置的智能化应用

最近几年，我国的建筑行业随着科学技术的进步而蓬勃发展，智能化建筑也随着科学技术的普及，而逐渐被应用到人们的日常生活当中，这些现有的智能化建筑由于都拥有较为全面的智能化功能，在我国的金融业、生产业都发挥了巨大的作用。例如智能建筑楼层间的自动扶梯、消防工程的烟雾报警器等都是智能化建筑的标志性功能。但是在这些智能化功能的日常应用中也存在多种问题困扰，很容易影响人们的正常生活，甚至造成安全问题。首先是智能化建筑的种类方面，由于我国现有的智能化建筑建设水平有限，智能化建筑的种类并不多样，十分有限。所以人们在选择购买智能化建筑设施设备时，拥有很大的局限性，不能依据智能化建筑设施设备的价格或者性能等方面来选择，而需要考虑智能化建筑是否可以兼容使用。

2.2智能建筑材料的使用和设置

智能建筑在一定范围内扩展和延伸了建筑材料智能化的轨迹，不仅体现在建筑材料自己的材质角度，而且体现在建筑材料的使用和设置方面，也就是说，建筑材料在应用和使用的过程中也要体现这种智能化，提倡绿色和生态建筑的有机融合，体现智能建筑材料和绿色生态材料的有效支持，在实现科学化和绿色环境相互支持、相互促进的前提之下，发展出对于建筑设计和建筑使用综合的智能化规范，作为智能化建筑的设计者，必须要有丰富的智能化建筑知识，设计者应该有材料应用方面的知识。比如说，有效的应用集成线路，采用弱电和强电的信息传递和交换功能，采用智能化的建筑工程的建筑材料，把信息技术和建筑节能的应用细致的分析和设想与当前的实际情况融为一体，把建筑设备的管理和建筑的监控以及材料的使用要素，作为智能化楼宇设计和使用的主要内容。

2.3智能建筑地拿起自动化设备系统的设计与技术思路

与智能化设备系统设计与技术思路不同，电气自动化设备系统的设计与技术思路主要集中在对建筑电器的控制中枢与设置自动化电源两方面。其中对建筑电器控制中枢进行设置要注意对中央控制室的合理安排，相关的施工人员最好按照以下要求进行设置：首先，合理设置重要控制室的位置。最好将中央控制室设置在控制负荷中心，这样能够显著提高建筑电器控制中心的供电量与负荷量，确保供电安全与稳定。此外，还要注意最好保证中央控制室与变电所、水泵房以及电梯机房等有一定距离（最好>15m），尽可能降低这些场所产生的电磁干扰对中央控制室的影响。其次，保证中央控制室的安全。主要是对中央控制室周围的场所进行检测，确保潮湿、密闭、阳光直射等环境与中央控制室之间的合理距离。最后，要对中央控制室内部环境进行科学设置。例如，控制台的预留距离最好在1.5米左右，方便操作人员进行操作；另外，中央控制室的抗静电架空活动地板的高度应该在20米以上。

对建筑设备的自动化电源进行设置时，最重要的是确保其规范性，通常要按照以下设置原则进行：第一，确保电源的高负荷性。中央控制室的电源符合必须高于建筑物电量需求的最高负荷，确保用电安全。一般会使用变配电提供电源形成专门的中央控制室电源，同时配备专用的配电盘。第二，确保自动化电源设置在合理范围内。一般情况下，电源电压不能超过10%，而频率变化应该在1Hz左右浮动，波形失真率应该小于20%。最后，中央计算机的电源设置必须确保其持续性。在管理计算机旁配置不间断供电设备是确保智能化自动化电气设备能够持续工作的重要措施。另外，需要注意的是不间断供电设备的电容量最好与整个建筑电气设备的自动化系统总电量相同，确保电量供给稳定与时长（30分钟左右）。

3建筑自动化设备自动化优化安装建议

智能建筑集群是一个多功能、自动化的系统，建筑自动化系统的最基本安装环节借助的是微处理器的快速处理技术，这种利用网络对于智能建筑的消防电梯，闭路电视，广播音响等等的控制，是为了给人类提供更加方便快捷的服务。在智能建筑的工程中，对于各管道、给排水、供热、照明、空调、变配电等必须要进行动态的监测和控制，通过优化管理保证整个电气系统运行的合理性。人工配合计算机可以随时掌握整栋建筑物内的电气设备运行参数和能耗变化情况，这就可以智能化地降低不必要的资源浪费，降低电气系统的维修费用，符合绿色建筑环保的智能化需求，节省人财物力。所以，在施工前，我们必须对业主的需求进行充分的调查和了解制定出系统详细、科学合理、先进可靠的安装实施计划，确保各项施工标准能够满足建筑和业主的需求，避免设计变更等原因引起的返工等现象，从而保证整体建筑的施工进度和质量。

结论

随着我国经济水平的提高，人们对居住环境的质量要求越来越高，特别是高层建筑的发展使对建筑环境的设计与规划要求越来越高。因此，优化高层建筑居住环境是智能建筑发展的重要侧重点之一。另外，因为智能技术与自动化技术的快速发展，智能建筑也在朝着专业化、科技化与电气化等方向发展。因此，相关研究人员必须根据当前智能建筑发展过程中存在不足对其进行改进与优化，提高智能建筑与电气自动化设计与技术水平，以便更好的推动智能建筑的发展与进步。

参考文献：

[1]李荣轶.智能建筑电气自动化系统的设计及应用探讨[J].自动化与仪器仪表，2017（5）：164-166.

[2]赵新宇.智能建筑电气自动化系统的设计分析[J].建筑工程技术与设计，2016（22）.

[3]陈兴良，林炎.智能建筑电气自动化系统的设计及应用探讨[J].电子世界，2017（16）：64-64.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cda13fcca579a059e303bbe1.html