# 增重剂及氧化剂控制丝状菌污泥膨胀的试验研究

### 论文摘要

丝状菌污泥膨胀是活性污泥法中一直困扰人们的难题。其影响因素很多,一旦发生膨胀通过调控影响因子控制污泥膨胀需要很长时间。增重法及氧化法是有效的污泥膨胀控制方法,采用增重剂及氧化剂可使污泥膨胀在短时间内得到控制。本试验以人工合成污水作为底物,利用能够灵活准确控制试验条件的间歇式反应器（SBR）,投加增重剂（高岭土和硅藻土）、氧化剂（漂白粉和H2O2）,研究其对由低溶解氧低负荷和由低负荷引起的丝状菌污泥膨胀的控制效果。试验结果表明,由低溶解氧低负荷和由低负荷引起的污泥膨胀中的丝状菌形态不同。投加增重剂控制这两种条件下引起的污泥膨胀,能达到迅速控制污泥膨胀的目的。对于由低溶解氧和低负荷引起的污泥膨胀,高岭土和硅藻土投加量宜分别控制在900mg/L、1000mg/L,经过4个周期的运行,污泥膨胀得到控制,出水水质良好;对于由低负荷引起的污泥膨胀,高岭土和硅藻土投加量宜分别控制在1000mg/L、1100mg/L,经过4个周期的运行,污泥膨胀得到控制,出水水质良好。投加漂白粉和H2O2对这两种条件下引起的污泥膨胀控制效果不同,对于两种条件下的污泥膨胀控制的效果不同。对于由低溶解氧和低负荷引起的污泥膨胀,污泥中的丝状菌呈伸长状态,漂白粉和H2O2投加量宜分别控制在10mg/L、150mg/L以内,经过9个周期的运行,污泥膨胀得到控制,出水水质变化较小;对于由低负荷引起的污泥膨胀,污泥中的丝状菌呈卷缩形态,在同一投药量下,漂白粉和H2O2不能有效地控制污泥膨胀,继续增加投药量,丝状菌被打碎,菌胶团受到损害,污泥絮体变得稀疏。污泥膨胀控制后,停止投加氧化剂,继续在低溶解氧低负荷或低负荷的条件下运行,几个周期后,污泥又发生膨胀,若改变运行条件到到正常的条件（DO在2～3mg/L之间,有机负荷为0.4kgCOD/（kgMLSS·d））下,运行一阶段后,膨胀污泥中的丝状菌逐渐消失,污泥沉降性能恢复正常。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 活性污泥法概述

- 1.2 活性污泥的组成及其絮体的形成机理

- 1.3 活性污泥膨胀的类型

- 1.4 丝状菌与污泥絮体结构的关系

- 1.4.1 丝状微生物的分类

- 1.4.2 丝状菌在活性污泥中的主要作用

- 1.4.3 丝状菌与污泥絮体结构的关系

- 1.5 活性污泥膨胀的主要原因

- 1.6 丝状菌性污泥膨胀的控制理论

- 1.7 目前丝状菌性污泥膨胀的控制方法

- 1.7.1 投加药剂法

- 1.7.2 环境调控和代谢机制控制法

- 1.8 本课题的提出及其研究意义

- 第2章 试验材料与研究方法

- 2.1 试验材料

- 2.1.1 试验原水水质

- 2.1.2 试验药剂

- 2.2 试验装置

- 2.3 活性污泥性状的观测

- 2.3.1 活性污泥的沉降性

- 2.3.2 镜检

- 2.4 试验仪器与分析项目

- 2.5 试验条件与运行控制

- 2.6 本章小结

- 第3章 活性污泥的培养驯化及丝状菌的培养

- 3.1 活性污泥的培养驯化

- 3.1.1 试验装置及试验运行条件

- 3.1.2 试验结果

- 3.2 丝状菌的形成

- 3.2.1 试验装置

- 3.2.2 试验条件

- 3.2.3 试验结果

- 3.3 本章小结

- 第4章 增重剂应用于控制SBR反应器中的丝状菌污泥膨胀的试验研究

- 4.1 试验方法

- 4.2 试验药剂

- 4.3 高岭土应用于控制污泥膨胀

- 4.3.1 高岭土控制由低溶解氧低负荷引起的污泥膨胀

- 4.3.2 高岭土控制由低负荷引起的污泥膨胀

- 4.3.3 低溶解氧低负荷和低负荷两种情况下污泥膨胀控制效果分析

- 4.4 硅藻土应用于控制污泥膨胀

- 4.4.1 硅藻土控制由低溶解氧低负荷引起的污泥膨胀

- 4.4.2 硅藻土控制由低负荷引起的污泥膨胀

- 4.4.3 低溶解氧低负荷和低负荷两种情况下污泥膨胀控制效果分析

- 4.5 增重剂作用机理

- 4.5.1 高岭土作用机理

- 4.5.2 硅藻土作用机理

- 4.6 本章小结

- 第5章 氧化剂应用于控制SBR反应器中的丝状菌污泥膨胀的试验研究

- 5.1 试验方法

- 5.2 试验药剂

- 5.3 漂白粉应用于控制污泥膨胀

- 5.3.1 漂白粉控制由低溶解氧低负荷引起的污泥膨胀

- 5.3.2 漂白粉控制由低负荷引起的污泥膨胀

- 5.3.3 低溶解氧低负荷和低负荷两种情况下污泥膨胀控制效果分析

- 2O2应用于控制污泥膨胀'>5.4 H2O2应用于控制污泥膨胀

- 2O2控制由低溶解氧、低负荷引起的污泥膨胀'>5.4.1 H2O2控制由低溶解氧、低负荷引起的污泥膨胀

- 2O2控制由低负荷引起的污泥膨胀'>5.4.2 H2O2控制由低负荷引起的污泥膨胀

- 5.4.3 低溶解氧低负荷和低负荷两种情况下污泥膨胀控制效果分析

- 5.5 氧化剂的作用机理

- 5.6 本章小节

- 第6章 结论及建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].生活污水最佳污泥负荷确定研究[J]. 广州化工 2014(22)

- [2].不同污泥负荷厌氧-好氧间歇式活性污泥工艺除磷[J]. 水处理技术 2010(02)

- [3].不同污泥负荷下SBR处理游泳馆污水的微生物群落的演变[J]. 环境工程学报 2014(11)

- [4].高污泥负荷膜生物反应器处理生活污水研究[J]. 成都大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [5].氨氮污泥负荷及DO对高浓度亚硝化系统的影响[J]. 重庆大学学报 2011(06)

- [6].污泥膨胀调控及曝气节能试验研究[J]. 中国给水排水 2015(15)

- [7].城市污水厂改良A~2/O工艺高负荷运行及调控措施[J]. 中国给水排水 2013(08)

- [8].活性污泥工艺的设计计算方法比较[J]. 中国市政工程 2008(S1)

- [9].浅析低负荷引起污泥膨胀的控制[J]. 中国高新技术企业 2008(18)

- [10].超低负荷下氧化沟运行控制方式与活性污泥状态及数量的关系[J]. 科技致富向导 2010(14)

- [11].微丝菌型污泥膨胀的工艺负荷调控方法[J]. 环境工程学报 2017(04)

- [12].流化床与沸腾床内部微生物群落演变与分析[J]. 工业水处理 2016(03)

- [13].乳品废水处理初探[J]. 内蒙古水利 2014(05)

- [14].活性污泥法中污泥龄应用问题探讨[J]. 给水排水 2009(S2)

- [15].好氧颗粒污泥培养影响因素研究[J]. 当代化工 2020(05)

- [16].Cass工艺在低温条件启动与研究[J]. 科技与企业 2012(23)

- [17].桐乡市城市污水处理厂对丝状菌污泥膨胀的控制实践[J]. 中国给水排水 2008(22)

- [18].内循环厌氧反应器的启动研究[J]. 工业水处理 2008(10)

- [19].氧化沟工艺发生冬季污泥膨胀的原因与控制[J]. 市政技术 2012(05)

- [20].膜-生物反应器对双酚A的去除[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2008(06)

- [21].污水处理中硝化和反硝化效率研究[J]. 上海环境科学 2016(02)

- [22].CASS工艺处理高校生活污水的试验研究[J]. 中国给水排水 2012(07)

- [23].金城造纸厂综合污水处理工程调试运行[J]. 环境工程 2009(01)

- [24].利用泥龄预测污泥系统的动态平衡状态[J]. 市政技术 2009(S1)

- [25].A/O工艺处理炼油厂海水和淡水混合废水的研究[J]. 中外能源 2008(01)

- [26].污泥负荷与水力负荷对颗粒污泥形成的影响[J]. 广东化工 2008(11)

- [27].污水处理厂丝状菌膨胀的成因及对策[J]. 中国科技信息 2010(03)

- [28].沈阳北部污水处理厂污泥膨胀的实践调控[J]. 科技资讯 2010(23)

- [29].污泥特性对膜生物反应器处理生活污水效果的影响分析[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [30].膜生物反应器工艺处理高浓度前处理印染废水研究[J]. 环境科学与技术 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cda6005c0a1b9034b499161f.html