# 直流无刷电机光伏水泵系统控制研究

### 论文摘要

在具体分析了“虚拟中性点法”的实现方法的情况下，采用具体硬件电路实现了对直流无刷电机绕组反电势过零点的检测，并考虑了如何将过零点检测电路应用在各种电压等级的直流无刷电机上，实现了直流无刷电机的准确换相；用基于功率对电压微分的方法讨论了系统最大功率点跟踪。所研究的光伏水泵系统采用直流无刷永磁电机作为容积水泵的驱动电机，系统选用MicroChip公司生产的PIC16F877作为系统的主控芯片，并设计了系统的软、硬件。系统中采用三个独立通道分别检测无刷电机三相绕组的反电势的各自过零点，同时在软件中采用数字滤波以消除其它噪声干扰，使检测电路检测到的反电势过零点更加准确可靠，实现了对直流无刷电机的数字控制。还具体地论述了CVT及MPPT在光伏水泵系统中的实现方法，并编制了相应的软件。经过实验测定，能够实现直流无刷电机的准确换相，电机运行稳定。在论文结尾分析了本系统有待改善的地方。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 概述

- 1.1 光伏利用发展概况

- 1.2 光伏水泵系统应用

- 1.3 光伏水泵系统组成简介

- 1.4 本文的主要任务

- 2 直流无刷电机控制

- 2.1 太阳能电池选择

- 2.2 光伏水泵选择

- 2.3 光伏水泵系统电机选择

- 2.4 直流无刷电机工作原理及控制原理

- 2.5 直流无刷电机换相策略

- 3 光伏水泵系统最大功率点跟踪

- 3.1 太阳能电池的特性

- 3.2 CVT在光伏水泵系统中的原理及其实现方法

- 3.3 MPPT在光伏水泵系统中的原理及其实现方法

- 4 系统硬件设计

- 4.1 PIC单片机概述

- 4.2 控制原理

- 4.3 系统实现方法

- 4.4 DC/DC转换电路

- 4.5 电压、电流的测量

- 4.6 直流无刷电机的反电势检测电路

- 4.7 功率器件及其驱动电路设计

- 4.8 辅助开关电源的设计

- 4.9 光伏水泵的保护设计

- 5 系统软件设计

- 5.1 系统主程序结构

- 5.2 MPPT及CVT的控制软件设计

- 5.3 步进起动及自同步切换程序设计

- 5.4 过流保护设计

- 5.5 软件设计注意事项

- 6 实验结果及结论

- 6.1 实验结果及分析

- 6.2 本系统有待完善的地方

- 6.3 未来展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].四驱式直流无刷电机小车的设计[J]. 内燃机与配件 2020(01)

- [2].永磁直流无刷电机的结构优化及热设计[J]. 电机技术 2019(05)

- [3].直流无刷电机驱动及控制系统设计方法[J]. 电世界 2018(12)

- [4].常见直流无刷电机的控制方式[J]. 电子世界 2019(08)

- [5].某弹用直流无刷电机温度场分析及其验证[J]. 微电机 2018(10)

- [6].直流无刷电机噪声分析[J]. 科技创新导报 2017(16)

- [7].电动车永磁直流无刷电机温度场分析及性能影响[J]. 价值工程 2016(19)

- [8].双余度永磁直流无刷电机设计[J]. 西安航空学院学报 2016(05)

- [9].线控转向直流无刷电机的控制策略研究[J]. 汽车技术 2015(12)

- [10].基于Matlab/Simulink方波直流无刷电机位置伺服仿真研究[J]. 电子技术与软件工程 2016(10)

- [11].一种直流无刷电机的有源制动控制方法和系统[J]. 商丘职业技术学院学报 2012(02)

- [12].直流无刷电机的建模与仿真[J]. 舰船电子工程 2010(02)

- [13].提高电动自行车的直流无刷电机控制功能[J]. 电子产品世界 2008(09)

- [14].一种直流无刷电机驱动电路设计[J]. 中国新通信 2019(15)

- [15].基于MC33035+MC33039的直流无刷电机速度闭环控制系统设计[J]. 科技创新与应用 2019(24)

- [16].兰格公司发布新品直流无刷电机[J]. 计算机与网络 2017(23)

- [17].直流无刷电机自举驱动控制研究[J]. 工业控制计算机 2018(05)

- [18].直流无刷电机伺服驱动器设计[J]. 电子设计工程 2018(11)

- [19].直流无刷电机方波控制系统母线电容纹波电流的分析计算[J]. 电工技术学报 2018(19)

- [20].三相直流无刷电机驱动板设计[J]. 机械设计与制造 2011(05)

- [21].浅谈直流无刷电机的控制方法[J]. 科技信息 2010(34)

- [22].高速飞轮储能用驱动直流无刷电机的设计与分析[J]. 湖北工程学院学报 2019(03)

- [23].直流无刷电机霍尔位置传感器电磁干扰机理与试验研究[J]. 新技术新工艺 2019(07)

- [24].基于热网络的机载直流无刷电机散热仿真分析[J]. 微电机 2013(06)

- [25].无位置传感器直流无刷电机弱磁调速控制的优化[J]. 工业控制计算机 2011(07)

- [26].直浸式直流无刷电机在深海液压源中应用研究[J]. 海洋技术 2008(01)

- [27].直浸式直流无刷电机在深海液压系统中的应用[J]. 机电工程技术 2008(03)

- [28].轮椅直流无刷电机的单片机控制电路设计[J]. 科技创新导报 2019(26)

- [29].一种应用于直流无刷电机的新型电感式位置传感器[J]. 电动工具 2017(04)

- [30].直流无刷电机智能控制系统的研究[J]. 电子世界 2017(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cda918e785e2d9a283671ff7.html