# 不同初始状态的SiO2在高温高压下的结构转变研究

### 论文摘要

本文首次以含Si-OH形式结构水的非晶SiO2粉体、α-方石英和α-鳞石英作为初始原料在高温高压下研究了柯石英的合成,并考察了通过机械球磨和碳纳米管（CNMTs）掺杂等手段改变原料的初始状态对柯石英合成条件的影响,还考察了柯石英在高温高压下的结构稳定性。实验结果表明,含Si-OH结构水的非晶SiO2粉体在0-4.2GPa、0-1200℃范围内的压致晶化产物α-石英和柯石英的P-T相边界斜率为负;首次发现Si-OH对柯石英的合成有显著的催化作用,在4.2GPa压力下得到了目前最低的柯石英合成温度190℃,并且把合成时间缩短到了秒量级。模拟折返过程的实验结果表明阶梯式降温降压到常温常压的时间为40h时,柯石英完全转化为α-石英,显示柯石英在漫长的折返过程中很难保存下来。α-方石英和α-鳞石英在高温高压的结构转变研究显示,α-鳞石英比α-方石英和α-石英更容易形成柯石英。此外,还以廉价的单质Si和石墨为原料,首次加入NH4Cl作分散剂,使用改进振动方式的高能机械球磨机制备了分散性良好的粒径约为6nm的β-SiC粉体,而且制备β-SiC可以发出显著蓝移的中心位于382nm蓝紫光。

### 论文目录

- 提要

- 第1章 绪论

- 1.1 高压技术及其应用

- 1.1.1 高压实验技术简介

- 1.1.2 高压在固态反应中的作用

- 1.1.3 高压技术在地球科学中的意义

- 1.2 环带式两面顶高压压机简介

- 1.2.1 高压组件及实验方法

- 1.2.2 传压介质

- 1.2.3 压力和温度的标定

- 1.3 石英的常见晶型及相变

- 1.4 纳米材料的研究概述

- 1.4.1 纳米材料的基本性质

- 1.4.2 纳米材料的制备方法

- 1.4.3 纳米材料的用途

- 1.5 选题的意义及主要研究内容

- 2在高温高压下的晶化研究'>第2章 非晶SiO2在高温高压下的晶化研究

- 2.1 引言

- 2.2 初始原料和实验方法

- 2.2.1 初始原料

- 2.2.2 实验设备

- 2.2.3 实验方法

- 2的常压热稳定性研究'>2.3 非晶SiO2的常压热稳定性研究

- 2的晶化研究'>2.4 高温高压下非晶SiO2的晶化研究

- 2.4.1 晶化产物的 XRD 分析

- 2.4.2 晶化产物的Raman 和FT-IR 分析

- 2.4.3 晶化产物的P-T 相边界

- 2在高温高压下晶化过程的动力学研究'>2.4.4 非晶SiO2在高温高压下晶化过程的动力学研究

- 2在高温高压下的晶化研究'>2.5 经球磨处理的非晶 SiO2在高温高压下的晶化研究

- 2的低能球磨处理'>2.5.1 非晶SiO2的低能球磨处理

- 2在高温高压下的结构转变'>2.5.2 经低能球磨的非晶SiO2在高温高压下的结构转变

- 2.6 Si-OH 对柯石英合成条件的影响

- 2.7 掺入 MWCNTs 对柯石英合成的影响

- 2.7.1 CNT 简介

- 2和MWCNTs 混合原料的球磨制备'>2.7.2 非晶SiO2和MWCNTs 混合原料的球磨制备

- 2和MWCNTs 混合原料在高温高压下的结构转变'>2.7.3 非晶SiO2和MWCNTs 混合原料在高温高压下的结构转变

- 2.7.4 地球内部存在局域高压微区的可能性

- 2.8 柯石英的稳定性研究

- 2.8.1 柯石英在常压高温下的稳定性

- 2.8.2 柯石英在高压高温下的稳定性

- 2.9 小结

- 第3章 α-方石英在高温高压下的结构转变研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 初始原料

- 3.2.2 实验设备

- 3.2.3 实验过程

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 α-方石英的制备

- 3.3.2 α-方石英的高能机械球磨处理

- 3.3.3 α-方石英在高温高压下的结构转变

- 3.3.4 部分非晶的α-方石英在高温高压下结构转变

- 3.3.5 完全非晶的α-方石英在高温高压的结构转变

- 3.4 小结

- 第4章 α-鳞石英在高温高压下的结构转变研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 初始原料

- 4.2.2 实验设备

- 4.2.3 实验过程

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 α-鳞石英的制备

- 4.3.2 α-鳞石英在高温高压下的结构转变

- 4.4 小结

- 第5章 SiC 纳米粉体的机械球磨制备研究

- 5.1 引言

- 5.1.1 SiC 的结构、性质及用途

- 5.1.2 SiC 粉体的常见制备方法

- 5.1.3 本工作的意义

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 初始原料和实验设备

- 5.2.2 实验过程

- 5.3 结果与分析

- 5.3.1 不加分散剂时 SiC 纳米晶的球磨制备与结构表征

- 5.3.2 加入分散剂时SiC 纳米晶的球磨制备和形貌特征

- 5.3.3 SiC 纳米晶的光致发光性质

- 5.4 小结

- 第6章 结论与展望

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果

- 致谢

- 摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].基于溶-凝胶制备工艺的SiO_2基复合相变材料研究综述[J]. 中国材料进展 2019(11)

- [2].SiO_2-乙醇纳米流体重力热管传热性能的试验研究[J]. 当代化工 2019(12)

- [3].巢状多层中空多孔SiO_2材料的模板法合成及其吸附活性的研究[J]. 广东化工 2019(24)

- [4].SiO_2/海泡石复合材料表征及其对天然橡胶的增强[J]. 非金属矿 2020(01)

- [5].超低密度SiO_2气凝胶的制备研究[J]. 强激光与粒子束 2020(03)

- [6].介孔SiO_2孔道结构对聚酰胺反渗透复合膜性能的影响[J]. 化工新型材料 2020(03)

- [7].石墨烯量子点/介孔SiO_2复合材料的研究进展[J]. 激光杂志 2020(01)

- [8].建筑用6063铝合金板表面静电喷涂改性SiO_2涂层的性能表征[J]. 材料保护 2020(04)

- [9].SiO_2气凝胶疏水改性的研究进展[J]. 有机硅材料 2020(03)

- [10].层层自组装SiO_2阻燃棉织物的制备及其性能[J]. 材料科学与工程学报 2020(05)

- [11].甲基橙在聚吡咯/纳米SiO_2复合材料上的氧化性能[J]. 浙江师范大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [12].油基SiO_2纳米流体的导热系数及黏度研究[J]. 郑州师范教育 2016(04)

- [13].X射线衍射K值法测定氧化铁皮中游离α-SiO_2的含量[J]. 岩矿测试 2015(05)

- [14].纳米SiO_2-砂浆受半浸泡硫酸盐侵蚀后的微观分析[J]. 非金属矿 2020(01)

- [15].SiO_2掺杂磷钨酸催化合成水杨酸酯的研究[J]. 现代化工 2020(04)

- [16].纳米SiO_2在水泥基材料中的应用研究进展[J]. 硅酸盐通报 2020(04)

- [17].超疏水聚丙烯纤维/SiO_2气凝胶复合材料的制备及吸油性能[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [18].SiO_2气凝胶/膨胀珍珠岩粉煤灰泡沫保温材料研究[J]. 新型建筑材料 2020(07)

- [19].SiO_2掺杂对四通道氧化铝中空纤维结构与性能的影响[J]. 膜科学与技术 2017(01)

- [20].改性纳米SiO_2/聚氨酯弹性体复合材料的合成及其性能表征[J]. 弹性体 2017(01)

- [21].膨胀珍珠岩/SiO_2气凝胶复合保温材料制备研究[J]. 新型建筑材料 2017(01)

- [22].铈基复合氧化物催化剂在SiO_2表面的失活机制[J]. 物理化学学报 2017(07)

- [23].石墨烯复合SiO_2材料的制备及其性能研究[J]. 陶瓷学报 2017(01)

- [24].纳米SiO_2改性再生混凝土试验研究[J]. 混凝土 2017(07)

- [25].基于纳米SiO_2颗粒的硅酸盐玻璃表面疏水改性的研究[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [26].SiO_2固体酸微球制备及催化性能研究[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [27].SiO_2-导热油纳米流体的黏度研究[J]. 工程热物理学报 2016(01)

- [28].SiO_2基复合相变材料的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2015(02)

- [29].竹纤维/SiO_2杂化材料的制备、结构与性能[J]. 应用化工 2015(11)

- [30].不同粒径SiO_2粒子对磁流变液性能的影响[J]. 功能材料 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cddc786f463ec27ecc8f4f6e.html