# 微结构光纤光栅的理论、实验与应用研究

### 论文摘要

光纤光栅作为最重要的光纤器件之一,在光通信和光传感领域发挥着重要作用。近年来,微结构光纤的出现和迅猛发展,为光纤光栅技术的进一步发展提供了新的平台。通过对光纤微结构的合理设计和光纤光栅实现方式的创新,在微结构光纤上制作的光纤光栅将可能具有新颖的光谱特性和应用价值。另一方面,在微结构光纤中进行光纤光栅的写制是分析微结构光纤模式特性和色散特性的重要实验手段。本论文阐述了微结构光纤光栅的模式耦合理论,探索出一整套在多种微结构光纤中制作光纤光栅的工艺,在折射率引导型光子晶体光纤、全固态光子带隙型光纤、Bragg光纤等多种微结构光纤中成功写制了光栅,并对它们的光谱特性、耦合方式和应用前景作了详细分析,主要内容包括:1.基于光纤光栅的耦合模理论和微结构光纤的模式特性,建立了微结构光纤光栅的理论分析方法,这为我们在理论上解释各种微结构光纤光栅的光谱特性和模式耦合建立了基础。2.探索出一套在多种微结构光纤中写制光栅的工艺,包括:微结构光纤与单模光纤的低损耗熔接技术、微结构光纤的载氢处理、紫外写制工艺的改进、超连续光源的搭建等。3.在国内首次报道了在国产柚子型光纤中写制的光纤Bragg光栅（FBG）。在实现了该光纤与单模光纤低损耗熔接的基础上,利用相位模板法在这光纤上成功写制了Bragg光栅,光栅深度达30dB以上;在这种光纤上写制了倾斜光栅,观察到多个包层模谐振峰;在倾斜光栅中填充高折射率匹配液,观察到了包层模谐振的减弱。4.在国内首次报道了在多层空气孔的光子晶体光纤中写制的Bragg光栅。通过载氢处理提高了光子晶体光纤的光敏性,以抵消空气孔散射对光栅写制效率的影响。在纤芯高掺锗、10层空气孔的光子晶体光纤中制作的光栅具有两套高阶模谐振峰,且观察到了深度达10dB的强包层模谐振峰。为了提高写制效率,利用双光子吸收法在这种光纤中写制光栅,在未载氢的情况下,180秒内即可完成光栅的写制。基于两种不同的光子晶体光纤中的Bragg光栅,分析了微结构光纤各结构参数与掺杂纤芯与纯石英的折射率差对光栅光谱特性、光栅写制效率和折射率调制可见度等方面的影响。5.利用193nm波长的ArF准分子激光器进行了在纯石英折射率引导型光子晶体光纤中写制Bragg光栅的尝试,并观察到一个较弱的反射峰。6.在国际上首次报道了在全固态光子带隙光纤中写制的Bragg光栅。这种光栅的折射率调制区域分布在光纤包层的高折射率柱阵列内,我们不仅观察到光纤基模向反向基模的耦合,还观察到基模向传导超模的耦合。基于各超模在高折射率柱阵列中相位关系和模式的对称性,揭示了各谐振峰产生的原因,指出只有某些满足特定相位关系的超模对基模-超模谐振具有贡献。在理论和实验上分析了光栅写制过程中的动态过程,包括带隙的漂移和各谐振波长的变化。分析了光栅的弯曲特性,发现了由于光栅折射率调制的不均匀引起其弯曲响应与弯曲方向有关的特性。此外,还在全固光子带隙光纤中写制长周期光栅,给出了基模-传导超模耦合的相位匹配曲线,并对其温度特性进行了分析。7.在全固态Bragg光纤中写制的Bragg光栅,观察到光纤正反向基模之间的耦合。这一实验结果为下一步设计基于Bragg光纤FBG的折射率传感器奠定了基础。在纤芯小于1μm的Bragg光纤中写入光栅,根据对应的透射谱发现,由于纤芯太小,光纤中模场以无法被光子带隙效应限制,而是转化为折射率引导。8.基于空芯Bragg光纤和弱折射率引导型微结构光纤中的FBG,分别提出折射率传感器结构,该传感器在保证原有光纤对填充样品的探测能力的基础上,实现了对样品折射率的测量。定量分析了传感器灵敏度、模场能量与样品交叠等主要参数随填充样品折射率的变化关系。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 第一节 光纤光栅

- 1.1.1 光纤光栅的发展历程

- 1.1.2 光纤的光敏性

- 1.1.3 光纤光栅的制作方法

- 1.1.4 光纤光栅的分类

- 1.1.5 折射率调制的可见度

- 1.1.6 光纤光栅及其器件的研究发展方向

- 第二节 微结构光纤

- 1.2.1 微结构光纤的发展概况

- 1.2.2 光子晶体光纤在光电子器件中的应用

- 第三节 选题意义、研究内容和创新点

- 1.3.1 选题背景和意义

- 1.3.2 论文的研究内容和创新点

- 第二章 微结构光纤光栅的理论分析

- 第一节 光纤光栅的耦合模理论

- 第二节 微结构光纤的传导和模式特性

- 2.2.1 （阶跃型）光纤的模式特性

- 2.2.2 微结构光纤的数值模拟方法

- 2.2.3 微结构光纤的传导和模式特性

- 第三节 微结构光纤光栅的理论分析方法

- 第四节 本章小节

- 第三章 折射率引导型微结构光纤中的光纤光栅

- 第一节 微结构光纤光栅制备工艺研究

- 3.1.1 微结构光纤与单模光纤的熔接

- 3.1.2 微结构光纤的载氢处理

- 3.1.3 紫外光栅写制系统

- 3.1.4 超连续光源

- 第二节 柚子型微结构光纤中的光纤 Bragg 光栅

- 第三节 纯石英光子晶体光纤中的光纤光栅

- 第四节 纤芯掺锗的折射率引导型光子晶体光纤中的光纤光栅

- 3.4.1 光纤参数和光栅写制

- 3.4.2 光谱特性及其影响因素

- 3.4.3 折射率调制可见度、光栅写入效率及其影响因素

- 第五节 本章小节

- 第四章 光子带隙光纤中的光纤光栅

- 第一节 光纤基模向传导超模的光栅谐振

- 第二节 全固光子带隙光纤中 Bragg 光栅的理论与实验研究

- 4.2.1 全固带隙光纤的模式特性

- 4.2.2 光谱特性和模式耦合特性

- 4.2.3 光栅生长的动态过程

- 4.2.4 弯曲特性

- 4.2.5 其它特性

- 第三节 全固光子带隙光纤中的长周期光栅

- 第四节 Bragg 光纤中的光纤光栅

- 4.4.1 Bragg 光纤的传导特性

- 4.4.2 实验结果及讨论

- 第五节 本章小节

- 第五章 微结构光纤光栅在传感领域的应用研究

- 第一节 传感器原理和构成方式分析

- 第二节 传感器设计

- 第六章 总结与展望

- 一、总结

- 二、展望

- 致谢

- 参考文献

- 个人简历及攻读博士期间发表的学术论文与科研成果

### 相关论文文献

- [1].石油储罐光纤光栅感温检测装置设计[J]. 中国设备工程 2020(01)

- [2].光纤光栅传感器阵列在空间温度场测量中的应用[J]. 激光与红外 2020(06)

- [3].974nm双光纤光栅激光器随温度变化特性[J]. 中国激光 2020(07)

- [4].基于新型光纤光栅的加速度精确测量[J]. 电子世界 2017(12)

- [5].倾斜少模光纤光栅扭转传感研究[J]. 光通信技术 2017(08)

- [6].倾斜光纤光栅研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2016(07)

- [7].相移光纤光栅的制作和特性[J]. 大学物理实验 2014(06)

- [8].光纤光栅技术在矿建信息施工中的应用[J]. 能源与节能 2015(06)

- [9].微型光纤光栅土压力传感器量程及其过载能力分析研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(01)

- [10].高强度光纤光栅与碳纤维的复合及应变传感特性研究[J]. 半导体光电 2020(01)

- [11].柔体大变形参数的光纤光栅集成检测方法[J]. 仪表技术与传感器 2020(02)

- [12].光纤光栅温湿度检测系统研究[J]. 仪表技术与传感器 2019(11)

- [13].基于光纤光栅的轮胎-路面三向力测量传感器设计[J]. 仪表技术与传感器 2018(10)

- [14].耐高温再生光纤光栅的生长规律[J]. 激光与光电子学进展 2017(05)

- [15].基于电弧等离子体的光纤光栅快速退火的研究[J]. 激光技术 2017(05)

- [16].π相移光纤光栅的温度调谐特性[J]. 光学学报 2017(10)

- [17].配网供电系统中光纤光栅测温研究[J]. 电力电子技术 2017(10)

- [18].光纤光栅加速度传感器的研究进展[J]. 科技资讯 2015(02)

- [19].倾角对倾斜光纤光栅光谱特性的影响[J]. 光学仪器 2015(04)

- [20].表面浮雕式光纤光栅特性的进一步讨论[J]. 数学学习与研究 2020(05)

- [21].设计一款基于光纤光栅的脉搏测量传感器[J]. 数码世界 2018(06)

- [22].倾斜光纤光栅周期对其透射谱的影响[J]. 光学仪器 2014(01)

- [23].光纤光栅外腔半导体激光器锁模特性[J]. 半导体技术 2013(09)

- [24].双光纤光栅高频加速度传感器的研究[J]. 光电工程 2012(06)

- [25].香港理工大学研发光纤光栅监测技术试用于全国高铁[J]. 硅谷 2011(15)

- [26].光纤光栅感温火灾探测及报警系统在原油库的应用[J]. 安全、健康和环境 2010(09)

- [27].基于长周期塑料光纤光栅的温度传感系统[J]. 电工电气 2010(12)

- [28].相移光纤光栅透射光谱特性研究[J]. 中国计量学院学报 2009(04)

- [29].光纤光栅传感系统信号解调技术的研究[J]. 压电与声光 2008(06)

- [30].一种新型光纤光栅倾角传感器的研制[J]. 华中科技大学学报(城市科学版) 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ce0a91803f7721c94ea57772.html