# 磁化多壁碳纳米管固定脂肪酶拆分α-苯基乙醇的研究

### 论文摘要

α-苯基乙醇是极其重要的有机合成原料,也是手性化合物的代表,存在两个对映体（R,S）-1-苯基乙醇。目前,酶法拆分α-苯基乙醇得到其手性单体具有广阔的应用前景。因游离酶存在热不稳定性、难以回收利用等缺点受到了极大的限制,因此对酶进行固定化,提高酶的存储稳定性,简化酶催化条件以及提高酶的重复利用率显得尤为重要。载体材料的结构及性能会直接影响到固定化酶的催化活性及操作稳定性,是该技术研究领域的重要研究内容。本文对多壁碳纳米管（MWCNTs）进行纯化、氧化和磁化等功能化改造,保留其纳米材料特性,增加纳米材料的磁响应特性,使之作为固定化载体制得磁化固定化脂肪酶并用于催化拆分α-苯基乙醇的研究,旨在以此为反应模型探讨酶催化拆分手性物质的机理,为碳纳米管在手性药物的拆分应用领域提供新途径。本文在2-（N-吗啉）乙磺酸（MES, pH 6.2）缓冲液中,以N-羟基琥珀酰亚胺（NHS）和1-（3-二甲氨基丙基）-3-乙基碳化二亚胺盐酸盐（EDC·HC1）为交联剂活化载体材料,在磷酸缓冲液（PBS, PH8.0）中将Candida.sp99-125脂肪酶交联到磁化多壁碳纳米管（Magnetic-MWCNTs）上。经UV、XRD、XPS、Raman spectrum、IR及FTIR、TEM等对载体和固定化酶进行表征。采用BCA法测定磁化固定化酶的最大负载量为1.45mg lipase/mg Magnetic-MWCNTs。根据铜皂法测定固定化酶相对酶活。以乙酸乙烯酯为酰基供体,从多个方面考察了在正庚烷、离子液体、正庚烷-离子液体两相中,酶催化拆分α-苯基乙醇的效果。利用高效液相色谱法来定量分析反应过程底物及产物的变化,以此计算相应的对映体过剩量e.e和底物转化率C。结果表明在正庚烷中,应用磁化固酶,在反应温度为55℃转化率可达50%,e.e.s达到98.5%。游离酶和磁化固酶在正庚烷-离子液体两相体系中的最适反应温度皆为55℃。在50℃-60℃之间时,两相反应体系比单相反应体系效果好。结果还显示,磁化固定化酶抗超声能力强于游离酶,且磁化分离效果好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 α-苯基乙醇以及对其拆分概述

- 1.1.1 α-苯基乙醇的理化性质

- 1.1.2 α-苯基乙醇的拆分研究现状

- 1.1.2.1 微生物拆分α-苯基乙醇

- 1.1.2.2 酶法拆分α-苯基乙醇

- 1.2 脂肪酶在拆分手性化合物中的应用

- 1.2.1 脂肪酶的概述

- 1.2.2 脂肪酶的催化原理

- 1.2.3 脂肪酶在手性拆分中的应用

- 1.2.3.1 脂肪酶催化不对称酯化反应

- 1.2.3.2 脂肪酶催化不对称转酯化反应

- 1.2.3.3 脂肪酶催化不对称水解反应

- 1.2.4 酶的固定化技术及应用

- 1.2.4. 固定化酶的优点

- 1.2.4.2 固定化酶的载体

- 1.2.4.3 固定化酶的方法

- 1.2.4.4 固定化酶存在的问题

- 1.3 磁性材料的概述

- 1.4 碳纳米管的概述及功能化

- 1.4.1 碳纳米管的研究历程和基本特性

- 1.4.2 碳纳米管的制备简介

- 1.4.3 碳纳米管的功能化

- 1.4.3.1 碳纳米管的纯化

- 1.4.3.2 碳纳米管的氧化

- 1.4.3.3 碳纳米管的磁化

- 1.5 实验表征手法概述

- 1.6 本课题研究的意义和主要内容

- 第二章 实验分析方法的建立

- 2.1 实验仪器及材料

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 实验材料

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 拆分实验原理

- 2.2.2 实验方法

- 2.3 分析方法的建立

- 2.3.1 高效液相色谱分析

- 2.3.2 标准曲线的制作

- 2.3.3 相关拆分参量的数据计算

- 2.4 本章小结

- 第三章 脂肪酶的固定化及表征

- 3.1 实验材料和方法

- 3.1.1 实验材料

- 3.1.1.1 脂肪酶来源

- 3.1.1.2 试剂

- 3.1.1.3 仪器与设备

- 3.1.2 实验方法

- 3.1.2.1 酶活测定方法

- 3.1.2.2 蛋白含量的测定方法

- 3.1.2.3 碳纳米管的功能化

- 3.1.2.3.1 碳纳米管的纯化

- 3.1.2.3.2 碳纳米管的氧化

- 3.1.2.3.3 碳纳米管的磁化

- 3.2 脂肪酶相关性质的测定及脂肪酶的固定化

- 3.2.1 脂肪酶的最适反应pH值

- 3.2.2 脂肪酶的pH稳定性的测定

- 3.2.3 脂肪酶在水相的最适反应温度的测定

- 3.2.4 脂肪酶的固定化

- 3.3 载体及固定化酶的性能表征

- 3.3.1 交联酶中酶的交联量

- 3.3.2 紫外可见光光谱（UV-vis）检测

- 3.3.3 圆二色性光谱（Circular Dichroic Spectroscopy）检测

- 3.3.4 傅立叶变换红外光谱（FT-IR）检测

- 3.3.5 透射电镜（TEM）及高倍透射电镜（HRTEM）观察

- 3.3.6 X-射线衍射（XRD）检测

- 3.3.7 X射线光电子能谱仪（XPS）检测

- 3.3.8 拉曼光谱（Raman spectra）检测

- 3.3.9 磁性检测

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 脂肪酶的最适反应pH值

- 3.4.2 pH稳定性的考察

- 3.4.3 脂肪酶的最适反应温度

- 3.4.4 紫外可见光谱图分析

- 3.4.5 圆二色性光谱图分析

- 3.4.6 傅立叶变换红外光谱谱图分析

- 3.4.7 透射电镜及高倍透射电镜观察

- 3.4.8 X-射线衍射图谱分析

- 3.4.9 X射线光电子能谱分析

- 3.4.10 拉曼光谱分析

- 3.4.11 磁性检测分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 固定化酶拆分外消旋体α-苯基乙醇

- 4.1 实验仪器及试剂

- 4.2 有机相中酶催化拆分消旋体α-苯基乙醇

- 4.2.1 有机溶剂的选择

- 4.2.2 酰基供体的确定

- 4.2.3 温度对拆分反应的影响

- 4.2.4 底物与酰基供体摩尔比的考察

- 4.2.5 拆分反应时间的确定

- 4.2.6 超声时间对脂肪酶催化拆分反应的影响

- 4.3 离子液体中酶催化拆分消旋体α-苯基乙醇的研究

- 4.3.1 离子液体的筛选

- 4.3.2 考察正庚烷-离子液体两相中的酶催化拆分

- 4.3.3 界面反应考察

- 4.4 本章小结

- 第五章 主要结论与建议

- 5.1 主要结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 附录

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管:个性十足的神奇材料[J]. 中国粉体工业 2018(04)

- [2].多壁碳纳米管致人肝癌细胞HepG2毒性及代谢酶表达变化[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [3].碳纳米管/聚醚砜复合纳滤膜的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [4].垂直生长碳纳米管阵列可见光高吸收比标准研制及其特性表征分析[J]. 中国计量 2020(02)

- [5].钯负载硫修饰碳纳米管复合材料在电催化中的应用[J]. 西部皮革 2020(03)

- [6].改性多壁包镍碳纳米管复合材料的制备及其电催化性能研究[J]. 池州学院学报 2019(06)

- [7].德国研发成功首个碳纳米管16位计算机[J]. 上海节能 2020(01)

- [8].首个碳纳米管浆料国际标准发布[J]. 山西化工 2020(01)

- [9].碳纳米管纤维及其传感器力电性能实验研究[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [10].建筑装饰用碳纳米管的制备及性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)

- [11].多壁碳纳米管和重金属镉的细菌毒性及影响机制[J]. 浙江农林大学学报 2020(02)

- [12].刷屏的碳纳米管芯片技术,中国进展如何?[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [13].超长碳纳米管的结构调控与制备:进展与挑战[J]. 化学通报 2020(07)

- [14].功能化碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(12)

- [15].碳纳米管负载纳米铁复合材料的绿色合成及其对U（Ⅵ）的去除[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [16].碳纳米管/聚合物电磁屏蔽复合材料研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(08)

- [17].垂直碳纳米管的制备方法及其应用进展[J]. 材料研究与应用 2020(02)

- [18].基于粗粒化方法的类超级碳纳米管自由振动研究[J]. 固体力学学报 2020(04)

- [19].碳纳米管纤维制备方法及应用概述[J]. 中国纤检 2020(08)

- [20].碳纳米管在毛细管电泳中用于多肽的分离[J]. 分析试验室 2020(10)

- [21].碳纳米管纤维的研发[J]. 合成纤维 2020(11)

- [22].多壁碳纳米管固相萃取/超高效液相色谱-串联质谱测定烤烟中粉唑醇残留量[J]. 食品安全质量检测学报 2020(20)

- [23].碳纳米管阵列仿生黏附受静电作用影响的研究进展[J]. 材料导报 2020(19)

- [24].我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破[J]. 河南科技 2018(16)

- [25].碳纳米管环氧树脂复合材料的拉敏性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [26].碳纳米管衍生物的合成及应用研究进展[J]. 巢湖学院学报 2018(06)

- [27].碳纳米管在食品农药多残留测定中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)

- [28].碳纳米管材料在航天器上的应用研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S1)

- [29].硬脂酸/改性碳纳米管复合相变储热材料性能[J]. 储能科学与技术 2019(04)

- [30].硫辅助填充高压Fe_5C_2/Fe_7C_3单晶相的少壁碳纳米管研究（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ce1198d9a6036ea82ae99777.html