# 锭子装配中锭杆与锭盘压配变形机理研究

### 论文摘要

锭子是纺纱机上加拈卷绕的主要部件之一,为细长回转轴组合件,其主体是锭杆与锭盘。锭子属易损件,正常情况下,我国年需求量约为800万锭左右。目前国内普遍采用压入法过盈联接将锭杆与锭盘结合成回转体。由于存在着诸多对过盈装配工艺参数的影响因素,导致锭子压配后的变形增大,检测区域内径向圆跳动超差,近三分之一需要返修或剔除。因此分析研究锭子压配变形,提高装配精度对企业具有一定的现实意义。本文以细纱锭子(D32)为研究对象,在不考虑压装设备精度影响的前提下,重点分析其它装配工艺参数,尤其是过盈量对压配变形的影响。首先按照国标给定的公式,计算出现行工艺参数下理论极限过盈量,并以最大过盈量为参考值,确定三组不同过盈量为后续分析的主要参数;其次利用有限元理论及ANSYS软件,对锭子杆盘挤压装配过程进行模拟,得出三组不同过盈量下锭杆和锭盘的等效应力云图。在进行ANSYS软件模拟时,鉴于锭杆和锭盘是完全轴对称图形,以二维代替三维,简化运算以提高求解速度;考虑到杆盘的图形比较复杂,在网格划分时选用自由网格划分模式;在接触问题处理时采用了状态非线性分析中的面—面接触,进行模拟分析。最后通过试验得到了三组不同过盈量下,锭杆与锭盘检测位置的径向圆跳动误差,通过与计算和模拟情况的比对,其结果相互印证,说明分析研究结果是可信的。综合归纳起来,本文得出的研究结论为:D32锭子实际压配过盈量偏大,是造成近三分之一锭子返修的重要原因之一;实际压配过盈量下,锭杆结合部的应力小于锭盘,其最大应力与应变值仍然在弹性范围内,但锭盘结合部的应力值大大超出弹性范围;当压入量为2mm,最大过盈量为0.04mm时(接近计算得出的最大过盈量0.038mm),杆盘压配后的变形最小。本研究结果为企业改进锭子杆盘装配工艺,提高装配精度,提供了参考依据,同时也为后续锭子与锭杆自动装配系统的设计奠定了基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1. 绪论

- 1.1 背景及来源

- 1.2 课题研究的意义

- 1.3 国内外课题研究领域的现状分析

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.4 研究的内容与方法

- 1.4.1 研究内容

- 1.4.2 研究方法

- 1.5 研究框架及内容安排

- 2. 课题研究相关理论

- 2.1 锭杆与锭盘材料特性

- 2.1.1 锭盘材料特性

- 2.1.2 锭杆材料特性

- 2.2 过盈联接基本理论

- 2.2.1 过盈联接定义

- 2.2.2 过盈联接的装配方法

- 2.2.3 过盈联接的影响因素

- 2.2.4 过盈量的获得

- 2.2.5 过盈量的计算

- 2.3 锭子装配要求

- 2.3.1 D32 锭子结构

- 2.3.2 D32 锭子装配路线

- 2.3.3 锭杆与锭盘压配变形对其性能指标的影响

- 2.3.4 锭杆与锭盘实际过盈量对其装配精度的影响

- 3. 锭杆与锭盘压配变形的有限元分析

- 3.1 建模及有限元划分

- 3.1.1 建模

- 3.1.2 网格划分及单元选择

- 3.2 接触分析处理和模型加载

- 3.2.1 接触问题处理

- 3.2.2 材料性能参数的设定

- 3.2.3 边界条件及载荷施加

- 3.3 分析结果和数据处理

- 3.3.1 求解器设置

- 3.3.2 分析结果

- 4. 锭杆与锭盘压配实验研究

- 4.1 实验方案拟定

- 4.2 锭杆与锭盘压配变形测定

- 4.2.1 实验器材介绍

- 4.2.2 实验参数确定

- 4.2.3 实验数据

- 4.3 对比分析

- 4.3.1 实验数据与计算数据的分析

- 4.3.2 实验数据与模拟数据的分析

- 5. 研究结论与展望

- 5.1 研究结论

- 5.2 研究创新点

- 5.3 研究展望

- 参考文献

- 附录：攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅析低压配网无功补偿配置技术[J]. 山东工业技术 2017(05)

- [2].浅析低压配网无功补偿配置技术[J]. 通讯世界 2016(20)

- [3].400V低压配网无功补偿技术研究[J]. 通讯世界 2015(22)

- [4].低压配网安全运行的问题分析及平台建设[J]. 电子技术与软件工程 2015(19)

- [5].基于SCADA技术的低压配网控制系统研究[J]. 电力系统保护与控制 2019(22)

- [6].现代城市中压配网的规划设计研究[J]. 科学中国人 2015(29)

- [7].提高低压配网中剩余电流动作保护器投运率的探讨[J]. 科技与企业 2012(24)

- [8].人工全髋关节置换术中单纯应用压配技术固定的早期疗效观察[J]. 中国骨与关节损伤杂志 2016(12)

- [9].考虑高压配网接线方式的综合电网可靠性评估[J]. 电网技术 2017(04)

- [10].低压配网可视化研究与展望[J]. 机电信息 2019(33)

- [11].基于序关系-熵权法的低压配网台区健康状态评估[J]. 电力系统保护与控制 2017(06)

- [12].浅析降低低压配网线损率的技术和管理措施[J]. 中国高新技术企业 2015(25)

- [13].锭子装配中锭杆与锭盘压配变形的有限元分析[J]. 现代制造技术与装备 2016(11)

- [14].低压配网中光伏发电系统的电能质量分析[J]. 科技资讯 2015(29)

- [15].基于模块化的某混合动力变速箱成套压配工装设计[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2018(03)

- [16].浦东中压配网接线模式研究与探讨[J]. 上海电力 2010(01)

- [17].解析低压配网中继电保护和自动装置的安全运行[J]. 科技与创新 2014(12)

- [18].浅析农村低压配网无功补偿技术[J]. 电子测试 2017(04)

- [19].低压配网三相不平衡运行的影响及治理[J]. 电工技术 2017(06)

- [20].高压配网直挂式电能质量混合补偿技术及其应用[J]. 中国高新技术企业 2014(28)

- [21].锭脚与轴承座压配过盈量计算及有限元分析[J]. 机械工程与自动化 2017(03)

- [22].基于G_2-熵权法的低压配网台区状态特性评估[J]. 电力自动化设备 2017(01)

- [23].基于层次分析法的中压配网电压等级序列优化[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [24].电力自动控制在低压配网中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2018(17)

- [25].农村低压配网线损管理探讨[J]. 红水河 2017(03)

- [26].面向三网融合的低压配网通信技术综述[J]. 云南电力技术 2011(01)

- [27].低压配网台区运行健康度的分级差异化智能体检方法研究[J]. 江西电力职业技术学院学报 2019(07)

- [28].靴压配对辊的结构设计[J]. 中国造纸 2013(09)

- [29].农村低压配网剩余电流预警系统[J]. 农村电气化 2012(09)

- [30].基于模块化的自动变速箱成套压配工装设计[J]. 时代农机 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ce2afeaa7c4eff75e3f8448e.html