# W波段辐射计接收通道技术研究

### 论文摘要

本文小型化辐射计接收通道拟采用高增益放大+检波的方案,在对辐射计结构分析的基础上,采用电磁仿真软件HFSS,CST和路仿真软件ADS相互结合的方法研究提出了前端通道系统。为了实现宽带检波器特性,提出了两种微带形式的宽带匹配电路拓扑结构。通过优化设计,获得了带宽为15GHz,20GHz两种不同电路拓扑结构的检波器。同时通过在过渡夹缝处打孔模拟SIW的方法,有效避免过渡电路谐振问题,测试获得了满意的结果。提出了一种新型滤波器电路拓扑结构,电路结构简单,合理,最后给出了宽带毫米波放大器仿真优化过程与最终电路尺寸。15GHz带宽检波器测试表明:85.5GHz-98GHz带内,电压灵敏度大于1000mV/mW,93GHz-98GHz带内,电压灵敏度大于1500mV/mW,94.5GHz-97GHz带内,电压灵敏度大于2000mV/mW,80GHz-103.5GHz宽频带内,电压灵敏度大于600mV/mW20GHz宽带检波器测试表明:83GHz-104GHz带内,电压灵敏度响应大于800mV/mW,最好响应达到2300mV/mW。W波段检波器研制过程中主要解决了如下关键技术:（1）宽带匹配技术:检波器测试结果电压灵敏度大于1000 mV/mW,相对带宽为16%;大于1500mV/mW的相对带宽大于5%;大于800mV/mW相对带宽大于30%。（2）小型化技术:通过电路分析和优化设计,设计了满足课题要求的W波段小尺寸宽带检波器,电路尺寸为:1.23cm*1.8cm。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 辐射计的国内外发展概况

- 1.2 辐射计的三种体制

- 1.2.1 间接混频超外差式通道体制

- 1.2.2 直接混频超外差式通道体制

- 1.2.3 直接检波式通道体制

- 1.3 论文的主要研究工作

- 第二章 毫米波辐射计接收通道基本原理

- 2.1 辐射计基本原理

- 2.1.1 基本工作原理

- 2.1.2 辐射计灵敏度

- 2.2 低噪声放大器的基本理论

- 2.2.1 噪声系数与噪声温度

- 2.2.2 增益

- 2.2.3 增益平坦度

- 2.2.4 工作频带

- 2.2.5 动态范围

- 2.2.6 端口驻波与反射损耗

- 2.2.7 三阶交调系数和1dB增益压缩点

- 2.3 检波器基本理论

- 2.3.1 检波器基本原理

- 2.3.2 检波器主要技术指标

- 2.4 视频放大器基本原理

- 第三章 三毫米波宽带检波器电路的研制

- 3.1 三毫米波宽带检波器电路方案

- 3.2 过渡结构的仿真

- 3.3 低通滤波器的仿真

- 3.4 匹配电路基本理论

- 3.5 匹配电路基本理论

- 3.5.1 双十字结+渐变线电路拓扑

- 3.5.2 无枝节+三个阶梯结构

- 3.5.3 三个枝节+三个阶梯结构

- 3.5.4 两个枝节+两个阶梯结构

- 3.6 检波器电路测试

- 11)的测量'>3.6.1 反射系数(S11)的测量

- 3.6.2 检波器电压灵敏度测试

- 3.6.3 检波器测试结果分析

- 第四章 三毫米波宽带放大器电路的研究

- 4.1 级联放大器电路方案

- 4.2 宽带放大器电路仿真

- 4.2.1 放大器输入端与级间电路匹配

- 4.2.2 放大器输出端电路匹配

- 第五章 辐射计射频前端电路分析

- 5.1 辐射计射频前端电路框图

- 5.2 功率灵敏度分析

- 第六章 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间取得的成果

### 相关论文文献

- [1].单点宽频检波器应用探讨[J]. 物探装备 2019(05)

- [2].无桩号双点检波器孔布设技术研究[J]. 物探装备 2019(06)

- [3].压电检波器中阻尼电阻位置对其性能的影响[J]. 石油管材与仪器 2020(02)

- [4].倾斜检波器与地表双自由度耦合效应[J]. 煤田地质与勘探 2020(04)

- [5].宽频检波器校准及测试分析[J]. 工业计量 2020(05)

- [6].浅析无线电接收机检波器性能和应用[J]. 中国无线电 2020(09)

- [7].检波器与防水检波器联合使用[J]. 中国科技信息 2019(05)

- [8].一种常规检波器的低频恢复方法[J]. 物探与化探 2016(06)

- [9].一种有源压电检波器的设计[J]. 物探装备 2016(05)

- [10].一种适合坚硬地表埋置检波器的新方法[J]. 物探装备 2016(05)

- [11].双检检波器平衡体的局限性及球型平衡体的设想[J]. 物探装备 2016(06)

- [12].检波器-大地耦合响应对地震数据的影响[J]. 地球物理学进展 2017(01)

- [13].检波器—大地耦合响应的野外规模测量与衰减方法[J]. 石油地球物理勘探 2017(03)

- [14].低频检波器频谱补偿算法建模及仿真[J]. 地球物理学报 2017(11)

- [15].检波器耦合响应定量分析方法及应用[J]. 石油地球物理勘探 2016(01)

- [16].RFID技术在检波器维护管理中的应用展望[J]. 物探装备 2014(01)

- [17].检波器成孔车的研制与应用[J]. 物探装备 2014(01)

- [18].20DX防水检波器在塔里木草湖二维地震勘探中的应用[J]. 物探装备 2014(04)

- [19].超级检波器测试方法研究[J]. 石油仪器 2014(04)

- [20].提高双检检波器陆检信噪比的研究[J]. 物探装备 2013(04)

- [21].对双检检波器反序故障的分析与探讨[J]. 物探装备 2013(05)

- [22].超级检波器与常规检波器接收性能对比分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(15)

- [23].环境温度变化对超级检波器测试的影响分析[J]. 石油仪器 2010(05)

- [24].面向宽频采集的新型检波器研发与应用[J]. 石油物探 2018(06)

- [25].基于高低频联测的常规检波器数据低频振幅和相位同时恢复方法[J]. 石油地球物理勘探 2017(04)

- [26].毫米波高性能检波器研究[J]. 舰船电子对抗 2017(05)

- [27].检波器-大地耦合系统特性的振动力学解释、模态参数识别及其对地震资料的影响与消除[J]. 地球物理学进展 2013(04)

- [28].双检检波器耦合技术在浅海勘探中的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(18)

- [29].探讨高频检波器与低截处理的替代关系[J]. 海洋石油 2012(02)

- [30].检波器接收能力与地震波的完整性、精确性分析[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2017(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ce33a2da5d41aff84467619f.html