# 氨基酸盐SG溶液吸收烟道气中二氧化碳的研究

### 论文摘要

由于温室气体CO2大量排放引发的环境问题日益严重以及CO2潜在的资源性,开发出一种新型高效的吸收剂富集分离烟道气中CO2正越来越引起人们的关注。本文通过对氨基酸盐SG单一溶液及其SG与位阻胺AMP的混合溶液吸收CO2特性的研究,吸收动力学的初步探讨,和再生性能的研究,为更深入这方面的研究和工作应用提供必要的理论基础。本文以双搅拌釜为反应吸收装置,采用浓度为1.0～4.0 kmol·m-3SG单一溶液和不同浓度配比的AMP+SG混合溶液作为CO2的吸收剂,通过对SG单一溶液和AMP+SG混合溶液吸收CO2的反应速率的测定,考察了吸收量,吸收负荷随时间的变化关系,温度对于SG单一溶液和AMP+SG混合溶液吸收CO2的影响,及在烟道气中混有400 mg·m-3的SO2对SG单一溶液吸收CO2的影响。实验结果表明:1.5 kmol·m-3AMP+0.6 kmol·m-3SG混合溶液的吸收性能较优,烟道气中混有400 mg·m-3的SO2对SG单一溶液吸收CO2的影响很小,SG单一溶液和AMP+SG混合溶液吸收CO2的反应是快速拟一级反应。以磁力搅拌恒温加热器作为再生装置,对SG单一溶液和AMP+SG混合溶液吸收CO2富液再生性能分别进行考察。测定363 K到403 K再生温度下的再生效率及pH的变化规律。总结发现SG单一溶液的最佳再生温度为388 K,最佳再生时间为76 min。当再生温度从363 K上升到403 K时,SG单一溶液的再生效率从80.0%上升到92.6%。AMP+SG混合溶液的最佳再生温度为378 K。通过连续循环吸收再生实验,比较了单一溶液（SG、MEA、DEA、MDEA、AMP）和混合溶液（AMP+MEA,AMP+DEA,AMP+SG）的再生效率。发现单一溶液再生效率从大到小依次为:AMP＞MDEA＞SG＞DEA＞MEA。混合溶液的再生效率大小分别是:AMP+SG＞AMP+MEA＞AMP+DEA。研究结果表明:与常见的混合胺溶液相比,AMP+SG混合溶液是一种吸收性能和再生性能较为优秀的CO2的吸收液。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 符号说明

- 目次

- 1 绪论

- 1.1 立题依据

- 1.2 研究内容

- 2 文献综述

- 2的排放'>2.1 温室效应与CO2的排放

- 2.1.1 温室气体与温室效应

- 2的排放'>2.1.2 气候异常与CO2的排放

- 2.2 国际关注与行动

- 2的综合利用'>2.3 CO2的综合利用

- 2在工业上的应用'>2.3.1 CO2在工业上的应用

- 2在农业上的应用'>2.3.2 CO2在农业上的应用

- 2在其他方面的应用'>2.3.3 CO2在其他方面的应用

- 2的控制分离技术'>2.4 CO2的控制分离技术

- 2.4.1 吸收法

- 2.4.2 吸附法

- 2.4.3 低温冷凝法

- 2.4.4 膜分离法

- 2.4.5 生物分离法

- 2'>2.5 有机胺溶液吸收CO2

- 2.5.1 “穿梭机理”与两性离子机理

- 2.5.2 伯胺MEA与仲胺DEA

- 2.5.3 叔胺MDEA

- 2.5.4 位阻胺AMP

- 2'>2.6 氨基酸盐SG吸收CO2

- 2'>2.7 混合胺溶液吸收CO2

- 2.8 本章小结

- 3 实验装置及分析方法

- 3.1 实验装置与流程

- 3.1.1 反应吸收装置——双搅拌釜

- 3.1.2 再生装置

- 3.2 试剂和分析方法

- 3.2.1 实验气体与试剂

- 2含量分析'>3.2.2 CO2含量分析

- 3.2.3 吸收速率的测定

- 3.2.4 再生效率的测定

- 3.2.5 其他分析测试方法

- 2的实验研究'>4 SG单一溶液吸收CO2的实验研究

- 4.1 SG单一溶液吸收性能的研究

- 4.1.1 吸收速率的研究

- 4.1.2 吸收量和吸收负荷的研究

- 2的影响'>4.1.3 温度对SG溶液吸收CO2的影响

- 2的比较'>4.1.4 常见胺溶液吸收CO2的比较

- 2对SG溶液吸收CO2的影响'>4.2 模拟烟道气中混有SO2对SG溶液吸收CO2的影响

- 4.3 SG单一溶液反应的动力学区域的确定

- 4.4 本章小结

- 2的实验研究'>5 AMP+SG混合溶液吸收CO2的实验研究

- 5.1 AMP+SG混合溶液吸收性能的研究

- 5.1.1 吸收速率的研究

- 5.1.2 吸收量和吸收负荷的研究

- 2的影响'>5.1.3 温度对混合溶液吸收CO2的影响

- 5.2 AMP+SG混合溶液反应的动力学区域的确定

- 5.3 本章小结

- 6 SG单一溶液与AMP+SG混合溶液再生性能的研究

- 6.1 SG的吸收饱和富液的再生研究

- 6.1.1 SG单一溶液的最佳再生温度和再生时间的确定

- 6.1.2 富液的再生温度与pH的关系

- 6.1.3 不同有机胺溶液再生效率的比较

- 6.2 AMP+SG混合溶液的吸收饱和富液再生研究

- 6.2.1 AMP+SG混合溶液的最佳再生温度和再生时间的确定

- 6.2.2 AMP+SG再生富液的再生温度与pH的关系

- 6.2.3 不同有机胺溶液再生效率的比较

- 6.3 本章小结

- 7 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 建议与展望

- 参考文献

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].溶液吸收结合电化学氧化降解四氢呋喃废气[J]. 高校化学工程学报 2020(04)

- [2].利用水溶液吸收空气中甲醛的实验研究[J]. 环境工程 2009(S1)

- [3].溶液吸收法治理含汞工业烟气简析[J]. 科技风 2013(11)

- [4].二氧化硫的水溶液吸收与解吸特性研究[J]. 中国科技信息 2010(08)

- [5].溶液吸收前处理-高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用测定液化天然气中汞形态[J]. 分析科学学报 2016(03)

- [6].水溶液吸收分光光度法测定空气中五氧化二磷[J]. 新疆有色金属 2012(04)

- [7].应用六氨合钴(Ⅱ)溶液吸收NO废气的操作参数分析[J]. 煤炭技术 2011(03)

- [8].关于甲醛溶液吸收法在环境空气二氧化硫测定中的运用分析[J]. 科技经济导刊 2016(31)

- [9].溶液吸收/分光光度法检测空气中偏二甲肼含量[J]. 环境科学与技术 2010(11)

- [10].MEA-MDEA复合胺溶液吸收烟气中二氧化碳实验研究[J]. 应用化工 2010(08)

- [11].MEA-AMP二元复配溶液吸收烟气中二氧化碳的实验研究[J]. 精细石油化工 2010(06)

- [12].甲基二乙醇胺水溶液吸收CO_2的研究[J]. 化学工程 2009(09)

- [13].胺溶液吸收CO_2的量子化学分析[J]. 工程热物理学报 2015(03)

- [14].功能离子液体水溶液吸收CO_2的研究[J]. 应用化工 2015(09)

- [15].醇胺溶液吸收CO_2反应动力学研究进展[J]. 当代化工研究 2019(10)

- [16].以MDEA为主体的混合胺溶液吸收CO_2研究进展[J]. 应用化工 2014(03)

- [17].有机胺溶液吸收CO_2的研究现状及进展[J]. 石油化工 2011(08)

- [18].MDEA溶液吸收烟气中CO_2的实验研究[J]. 江汉大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [19].甲醛溶液吸收法在环境空气二氧化硫测定中的应用[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [20].NaOH溶液吸收CO_2的试验研究[J]. 安全与环境学报 2015(04)

- [21].烯胺溶液吸收和解吸模拟烟气中二氧化碳实验研究[J]. 应用化工 2009(09)

- [22].FeCl_3溶液吸收—氧气氧化法自H_2S回收硫的建议[J]. 河南化工 2008(01)

- [23].碱性硫酸铝吸收与解吸二氧化硫的机理及性能[J]. 环境工程学报 2017(02)

- [24].沼气提纯过程中二乙醇胺溶液吸收二氧化碳的影响因素[J]. 北京科技大学学报 2014(08)

- [25].甲醛溶液吸收法测定环境空气中二氧化硫的方法探讨[J]. 环境科学与管理 2012(01)

- [26].飞灰对单乙醇胺和二乙醇胺溶液吸收CO_2效率的影响[J]. 化工进展 2017(11)

- [27].两种大气汞排放监测方法的比较研究[J]. 地球与环境 2014(05)

- [28].[N_(1111)][Lys]水溶液吸收二氧化碳的机理与动力学[J]. 高校化学工程学报 2020(05)

- [29].实验制取碳酸钠的创新与评价[J]. 中学生数理化(学研版) 2011(12)

- [30].高压下MDEA-TETA溶液吸收CO_2动力学模型[J]. 大庆石油学院学报 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ce44053404b47943a8742197.html