# 纳米镍基催化剂的制备及其对城市生活垃圾裂解气化制氢的催化性能研究

### 论文摘要

化石能源的大量使用产生了严峻的环境问题，严重威胁着人类的健康和生存。能源危机与环境污染的双重压力迫使人们重新认识到需要寻找可再生能源，以逐步替代化石燃料，缓解能源短缺和环境污染。目前，城市生活垃圾排放量的快速增长带来了新的环境问题。而城市生活垃圾中的各种厨余、纸张、织物、树枝和塑料等有机组分可以实现废物—能量的转化，不仅可以减轻能源和环境的双重压力，减少化石燃料的使用，还能对城市生活垃圾进行资源化利用。城市生活垃圾裂解气化处理过程中，存在产氢率低、气化效率不高和大量焦油出现的问题，要解决这些问题，主要依靠高效催化剂进行催化裂解气化，提高反应速率，降低反应温度，以及去除焦油等。本文进行了纳米镍基催化剂的制备及其对城市生活垃圾裂解气化的催化性能研究：首先，以Ni（NO3）2·6H2O和氨水为原料，采用配位均匀沉淀法制备纳米NiO前驱体，对前驱体制备过程中的反应温度、反应时间、用水量及镍氨比等影响因素进行了深入的探讨。利用XRD，FTIR和TG／DTA对前驱体进行表征。表征结果表明，前驱体为高纯度的六方体晶相的纳米β-Ni（OH）2。和非纳米Ni（OH）2相比，纳米Ni（OH）2的δ（OH）峰都发生了一定的红移，而v（Ni-O）峰都发生了一定的蓝移。对制备的纳米NiO进行XRD，FTIR，SEM和TEM表征，结果表明，产物为标准面心立方相纳米NiO。随着前驱体煅烧温度的升高和煅烧时间的增加，制备的纳米NiO平均粒径明显变大，晶格畸变率变小。通过控制沉淀条件可以制备出不同形貌和粒径的纳米NiO，制备的球状纳米NiO粒径为20-25 nm；棒状纳米NiO直径约为5 nm，长度为30—50 nm，不同NiO纳米棒的晶面间距都约为0．24 nm，沿[111]方向生长。然后，以Ni（NO3）2·6H2O和（NH4）2C2O4·H2O为原料，采用超声化学沉淀法制备出氧化镍前驱体，XRD图谱表明前驱体为NiC2O4·2H2O，FTIR谱图分析进一步验证得到的前驱体是NiC2O4·2H2O。TEM表征结果说明Nano-NiO颗粒有轻微的团聚，平均粒径在70 nm左右。而且随着反应物（NH4）2C2O4和Ni（NO3）2·6H2O物质的量的比值增至0．3后，制备的粉末产品出现了Ni单质。此外，为了比较纳米NiO和非纳米NiO的物理化学性质差异，采用直接煅烧法制备出平均粒径为0．6μm的近似立方体形的大颗粒NiO。同时，利用热重／差热分析法比较纳米NiO和大颗粒NiO的催化活性，纳米NiO较大颗粒NiO具有较好的催化活性，更能促进城市生活垃圾中树枝组分的裂解。在探讨树枝组分的催化裂解特性的基础上，提出了树枝的裂解动力学模型。同样，采用配位均匀沉淀法在氧化铝载体上负载纳米NiO，制备出负载型纳米NiO／Al2O3催化剂，载体上均匀负载的NiO涂层厚度约为8—500μm，由NiO纳米片组成，NiO纳米片直立向上相互交错生长，厚度40 nm-3μm。SEM表征证实涂层由不同形貌和尺寸的NiO纳米片组成，利用XRD，FTIR和SEM对纳米NiO／Al2O3催化剂进行全面的分析和表征，结果表明，制备过程中的反应温度、反应时间、用水量及镍氨比等影响因素对载体表面上负载的NiO纳米片的形貌和尺寸影响很大。然后，将制备的负载型纳米NiO／Al2O3催化剂用于城市生活垃圾裂解气化，以评估其催化活性，并和煅烧白云石催化活性进行比较，实验结果表明，两者就去除焦油和提高H2产率而言，负载型纳米NiO／Al2O3催化剂的催化活性优于煅烧白云石。同时，在添加煅烧白云石和负载型纳米NiO／Al2O3催化剂的条件下，研究城市生活垃圾裂解和气化特性发现，温度和升温速率对垃圾催化裂解影响非常显著，高温和快速加热能降低催化裂解过程中焦油产率，提高H2产率；在城市生活垃圾催化气化过程中，高温和高S／M值（水蒸气垃圾质量比）有利于降低催化气化过程中焦油产率，提高H2产率。在添加煅烧白云石的条件下，对比垃圾催化气化产气各组分含量和由GasEq model软件的计算结果表明，垃圾催化气化产气达到了热力学平衡，拟合的垃圾催化气化动力学可以很好的描述碳转化率、氢气产率和水蒸气垃圾质量比之间的关系。最后，采用热重／差热分析法对垃圾焦油进行催化裂解实验，得到垃圾焦油的催化裂解动力学方程，并评价催化剂对垃圾焦油裂解的催化活性，发现添加纳米NiO和煅烧白云石都能显著降低焦油裂解活化能。根据动力学方程，分析了垃圾焦油催化裂解的反应机理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 能源与环境

- 1.2 城市生活垃圾现状

- 1.3 城市生活垃圾处理概述

- 1.4 城市生活垃圾裂解气化技术

- 1.5 纳米NiO应用概述

- 1.6 纳米NiO制备方法概述

- 1.7 本文研究背景和研究内容

- 2 纳米镍基催化剂的制备与表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验试剂与设备

- 2.3 催化剂的表征

- 2.4 配位均匀沉淀法制备纳米NiO

- 2.5 超声化学沉淀法制备纳米NiO

- 2.6 纳米NiO的催化活性评价

- 2O3催化剂的制备与表征'>2.7 负载型纳米NiO/Al2O3催化剂的制备与表征

- 2.8 本章小结

- 3 催化剂在城市生活垃圾裂解制氢中的催化特性研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.3 煅烧白云石的催化特性研究

- 2O3的催化特性研究'>3.4 负载型纳米NiO/Al2O3的催化特性研究

- 2O3的催化性能比较'>3.5 煅烧白云石和负载型纳米NiO/Al2O3的催化性能比较

- 3.6 本章小结

- 4 催化剂在城市生活垃圾气化制氢中的催化特性研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.3 城市生活垃圾催化气化机理分析

- 4.4 煅烧白云石的催化特性研究

- 2O3的催化特性研究'>4.5 负载型纳米NiO/Al2O3的催化特性研究

- 2O3催化剂的催化性能比较'>4.6 煅烧白云石和负载型纳米NiO/Al2O3催化剂的催化性能比较

- 4.7 本章小结

- 5 垃圾催化气化动力学模型和焦油催化裂解动力学模型

- 5.1 前言

- 5.2 垃圾催化气化的动力学模型的构建

- 5.3 焦油催化裂解动力学模型的构建

- 5.4 本章小结

- 6 结论、展望及创新点

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 6.3 创新点

- 致谢

- 参考文献

- 附录:攻读博士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ce5dfd87232a09911be0ae06.html