# 基于声固耦合的微车变速器声学优化技术研究

### 论文摘要

汽车制造业是我国国民经济发展的支柱产业,汽车运行时所产生的振动与噪声是评价汽车性能的重要指标之一,同时它直接影响着乘客的乘座舒适性。汽车的振动与噪声主要来源于发动机系统和传动系统。而汽车变速器是汽车传动系统的主要构成部分。因此,降低汽车变速器的振动与噪声对于降低汽车整车的振动、噪声有着十分明显的效果。本文在重庆市科技攻关项目资助下(资助号:CSTC,2005AC6035),以某汽车变速器箱体为研究对象,结合有限元及边界元法,对其振动和噪声辐射进行了研究。建立了变速器箱体的有限元模型,进行了有限元模态分析,得到了结构固有频率和振型等特性参数;进行了实验模态分析,将实验结果与计算结果进行比较,两者结果吻合较好,证明所建的模型是可靠的。对变速器箱体进行了动力响应分析。将实验测得的各轴承座附近的振动加速度作为边界条件导入到有限元分析模型中,利用有限元分析软件Nastran进行了频率响应分析,得到了箱体表面的振动响应分布情况。建立了变速器箱体边界元分析模型,并通过插值映射的方法导入结构表面振动响应作为声学分析的边界条件,利用声学分析软件Sysnoise实现了结构辐射噪声的预测,获得了表面节点声压、声场域点声压等声学结果。针对传统FEM/BEM方法难以进行多工况下变速器箱体噪声辐射预测的问题,本文在已建立的有限元与边界元模型的基础上,提出了利用声学传递向量技术对汽车变速器箱体的声辐射特性进行分析,建立了声场域点的声学响应与结构表面网格节点振动响应的线性关系,通过声学传递向量(ATV)的求解,实现了多工况汽车变速器箱体噪声辐射特性研究,揭示了该变速器的结构固有频率对噪声辐射影响显著的结论。对该变速器进行了振动与噪声的实验,得到各轴承座振动加速度以及声场域点的声压。实验数据与理论计算结果的对比,表明了采用有限元和边界元法对变速器箱体辐射噪声预测的有效性。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 汽车变速器辐射噪声预测研究目的和意义

- 1.2 结构振动与声辐射数值计算方法的研究进展

- 1.3 本文主要研究内容

- 2 声学理论基础

- 2.1 引言

- 2.2 声学方程

- 2.2.1 运动方程

- 2.2.2 连续性方程

- 2.2.3 物态方程

- 2.2.4 波动方程

- 2.3 声压、声强与声功率

- 2.3.1 声压与声压级

- 2.3.2 声强与声强级

- 2.3.3 声功率与声功率级

- 2.4 声音的主观评价

- 2.4.1 频程与频谱

- 2.4.2 计权声级

- 2.5 本章小结

- 3 变速器箱体结构振动特性研究

- 3.1 引言

- 3.2 变速器箱体模态分析

- 3.2.1 模态分析理论基础

- 3.2.2 变速器箱体有限元模型的建立

- 3.2.3 变速器箱体有限元模态分析

- 3.2.4 变速器箱体实验模态分析

- 3.3 变速器箱体频率响应分析

- 3.3.1 频率响应分析理论基础

- 3.3.2 变速器箱体激励载荷的确定

- 3.3.3 有限元频率响应计算结果

- 3.4 本章小结

- 4 变速器箱体噪声辐射特性研究

- 4.1 引言

- 4.2 单工况下变速器箱体边界元声辐射预测

- 4.2.1 Helmholtz 声学边界积分方程的数值计算

- 4.2.2 变速器箱体边界元模型的建立

- 4.2.3 结构FEM 振动响应结果向声学BEM 模型的插值映射

- 4.2.4 三档输入转速为 2000r/m 时辐射噪声预测

- 4.3 ATV 技术在变速器箱体多工况声辐射预测中的应用

- 4.3.1 ATV 理论基础

- 4.3.2 建立以ATV 为基础的声学分析模型

- 4.3.3 多工况下辐射噪声预测分析

- 4.4 变速器振动噪声实验研究

- 4.4.1 实验平台

- 4.4.2 振动噪声测试系统的基本组成

- 4.4.3 测点布置

- 4.4.4 实验结果

- 4.5 本章小结

- 5 汽车变速器声学优化设计

- 5.1 引言

- 5.2 影响辐射噪声的设计因素

- 5.3 齿轮的降噪设计措施

- 5.4 变速器箱体的降噪措施

- 5.5 本章小结

- 6 研究工作总结

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].浅析变速器与燃油经济性的关系[J]. 科技风 2020(04)

- [2].混合动力变速器的现状和发展趋势研究[J]. 汽车工艺师 2020(Z1)

- [3].通用6T系列变速器离合器鼓失效的解决方案[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2020(02)

- [4].浅谈环境温度对智能变速器的影响[J]. 科技风 2020(12)

- [5].功率分流与多模式混动专用变速器的对比分析[J]. 汽车工程师 2020(04)

- [6].浅谈变速器异响[J]. 江西化工 2020(04)

- [7].湿式双离合变速器起步控制策略分析及优化研究[J]. 机械传动 2020(09)

- [8].平行轴混合动力变速器方案研究[J]. 汽车零部件 2020(08)

- [9].双离合变速器的结构原理及国内发展展望[J]. 现代工业经济和信息化 2020(08)

- [10].基于混合动力双离合变速器起步控制研究[J]. 内燃机与配件 2020(16)

- [11].擘画中国造高端变速器的奋斗“蓝图”——访珠海蓝图控制器科技有限公司总经理刘春生[J]. 中国自行车 2020(04)

- [12].适用于大批量生产的模块化混动变速器系列[J]. 汽车制造业 2020(09)

- [13].变速器设计初期降低其噪音的方法探讨[J]. 机械管理开发 2020(09)

- [14].某款变速器的振动噪声分析研究[J]. 机电产品开发与创新 2020(05)

- [15].浅析汽车自动变速器技术的应用[J]. 西部皮革 2019(04)

- [16].某变速器一轴轴头支撑设计研究[J]. 汽车维修 2019(04)

- [17].世界十佳变速器亮点解析[J]. 汽车维修与保养 2018(03)

- [18].重型变速器换档沉重分析及解决方法[J]. 重型汽车 2018(03)

- [19].双离合变速器车型遭质疑 消费者纠结[J]. 中国质量万里行 2017(01)

- [20].硬车工艺在变速器零件生产中的应用[J]. 金属加工(冷加工) 2016(24)

- [21].某新能源客车6挡变速器噪声异常分析与研究[J]. 汽车与配件 2017(05)

- [22].变速器“润滑-冷却”系统的改进[J]. 汽车维修 2017(02)

- [23].中国长安旗下三款产品荣膺中国十佳变速器及车型大奖[J]. 中国设备工程 2017(08)

- [24].某中重卡变速器噪声问题分析及优化措施[J]. 汽车实用技术 2017(08)

- [25].基于模糊支持向量机的变速器新产品疲劳失效辨识方法[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2017(05)

- [26].变速器气阀类产品低温寿命试验的改进[J]. 汽车实用技术 2017(17)

- [27].聊聊变速器过热的那点事儿(上)[J]. 汽车维修与保养 2017(09)

- [28].一种基于体积计算的双离合变速器蓄能器控制方法的介绍[J]. 上海汽车 2017(10)

- [29].矿用车专用变速器设计[J]. 重型汽车 2015(04)

- [30].汽车手自一体变速器使用技巧[J]. 汽车维修 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ce67964cf7658ad5cabc3e7b.html