# 高温机械合金化法制备Cu-Cr合金

### 论文摘要

Cu-Cr合金结合了Cr的高硬度、耐高温和Cu良好的导电、导热性,在制备触头材料、电阻焊电极、连铸机结晶器内衬、集成电路引线框架、电动工具的转向器、电工开关、耐磨材料、大型高速涡轮发电机转子导线、电车及电力火车架空导线等方面得到广泛应用。本文是在传统的机械合金化法的基础上,通过改善实验方法、改进实验设备来弥补传统方法的不足。本实验以共沉淀法制备前驱体,使粉体在机械合金化之前就均匀细小,合金化过程在高温球磨设备中进行,设备的磨球与磨罐完全由纯Cu制成,避免了由于磨损而引入杂质的现象,并将煅烧、还原与球磨同在磨罐中进行,有效的降低了还原温度,减少了杂质引入。将共沉淀法和溶胶—凝胶法进行比较,并通过控制溶液pH值、改变沉淀剂、滴定速度、陈化时间、煅烧温度等条件来制备前驱体,然后利用XRD、SEM、粒度分析等手段对产物进行表征,选择最佳制备路线。实验得出采用共沉淀法,以NH3·H2O为沉淀剂,4s/d的滴速加入到pH值为7-7.5的Cu（NO3）2·3H2O和Cr（NO3）3·9H2O混合液中经长时间陈化下在500～600℃进行煅烧所得前驱体最好。在振动高温球磨机中进行还原反应,通过改变还原剂、球磨温度、球磨时间、球料比等条件制备粉体,然后利用XRD和粒度分析等手段对产物进行表征,选择最佳制备工艺。实验得出采用振动高温球磨机使用活性碳作为还原剂,以15：1的球料比,在325℃下球磨3h所得的粉体检测数据最为优良。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 Cu-Cr合金简介

- 1.1.1 Cu-Cr合金在触头材料中的应用

- 1.1.2 Cu-Cr合金的优点

- 1.1.3 影响Cu-Cr合金性能的因素

- 1.1.4 目前Cu-Cr合金存在的主要问题及改进方法

- 1.1.5 Cu-Cr合金的制备方法及其优缺点

- 1.2 合金成型与强化

- 1.2.1 烧结对Cu-Cr合金的性能的影响

- 1.2.2 合金的强化

- 1.3 课题选题意义与研究内容

- 1.3.1 课题选题意义

- 1.3.2 课题研究内容

- 第2章 实验及性能表征手段

- 2.1 引言

- 2.2 实验主要试剂和仪器

- 2.3 实验流程工艺

- 2.4 粉体性能表征

- 2.4.1 结构分析

- 2.4.2 形貌分析

- 2.4.3 粒度分析

- 2.4.4 热重—差热分析

- 第3章 化学沉淀法制备Cu-Cr合金前驱体及性能表征

- 3.1 实验目的

- 3.2 确定沉淀反应pH值

- 3.3 确定前驱体的分解温度

- 3.3.1 理论分解温度

- 3.3.2 实验分解温度

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 沉淀剂的选择

- 3.4.2 溶胶—凝胶法与化学沉淀法的对比

- 3.4.3 滴加速度对粉体结构和性能的影响

- 3.4.4 陈化时间对粉体结构和性能的影响

- 3.4.5 煅烧温度对粉体结构和性能的影响

- 3.4.6 最佳条件下的粒度与粒径对比

- 3.5 本章小结

- 第4章 机械合金化法制备Cu-Cr合金材料及性能表征

- 4.1 机械力化学

- 4.1.1 机械力化学的发展

- 4.1.2 机械力化学过程

- 4.1.3 机械力化学效应

- 4.1.4 机械力化学研究现存问题与展望

- 4.2 影响高能球磨法的因素

- 4.2.1 球磨机类型

- 4.2.2 球磨时间

- 4.2.3 球料比

- 4.2.4 球磨温度

- 4.3 振动高能还原球磨制备合金

- 4.3.1 球磨机中前驱体分解温度的确定

- 4.3.2 振动高温球磨机与传统球磨机在机械合金化过程中的对比

- 4.3.3 还原剂对产物的影响

- 4.3.4 球磨温度对产物的影响

- 4.3.5 球磨时间对产物的影响

- 4.3.6 球料比对产物的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].机械合金化法制备铜复合材料工艺研究[J]. 化工设计通讯 2020(01)

- [2].机械合金化法制备金锡合金[J]. 材料热处理学报 2010(04)

- [3].机械合金化法制备57.6Ag-22.4Cu-10.5In-9.5Sn合金粉末及其性能[J]. 机械工程材料 2008(08)

- [4].机械合金化法制备Finemet非晶粉体的研究[J]. 装备制造技术 2012(08)

- [5].机械合金化及在含氮不锈钢制备中的应用[J]. 上海金属 2011(05)

- [6].机械合金化法制备超细Al-Ti粉及其反应活性研究[J]. 内燃机与配件 2018(11)

- [7].机械合金化法制备Ag/SnO_2(12)材料的组织与性能研究[J]. 稀有金属 2010(04)

- [8].机械合金化法制备Cu基复合材料的工艺与性能研究[J]. 铸造技术 2017(06)

- [9].机械合金化法制备Nb_3Al_(1-x)Si_x[J]. 低温物理学报 2015(06)

- [10].AlFeCrCoNi高熵合金的机械合金化法制备及退火行为研究[J]. 西安工业大学学报 2015(02)

- [11].基于机械合金化法制备(Ti,W)C-Ni金属陶瓷的组织与性能[J]. 硬质合金 2013(06)

- [12].机械合金化法制备Co掺杂β-FeSi_2及性能分析[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [13].机械合金化法制备Ti-Al非晶复合涂层[J]. 稀有金属材料与工程 2013(01)

- [14].不同碳酸盐机械合金化法制备尖晶石-碳复合粉体[J]. 耐火材料 2012(05)

- [15].机械合金化法和放电等离子烧结法制造高熵AlCuNiFeCr合金[J]. 金属功能材料 2019(02)

- [16].碳化硼的制备方法[J]. 科技创新导报 2017(11)

- [17].机械合金化法制备电动汽车电机用Fe-Si-Al合金粉[J]. 中国粉体技术 2016(02)

- [18].过程控制剂对机械合金化法制备CuCr纳米晶粉末性质的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2011(07)

- [19].机械合金化法制备镁基储氢合金的研究进展[J]. 材料导报 2010(01)

- [20].金属基复合材料的原位反应制备方法[J]. 特种铸造及有色合金 2008(S1)

- [21].机械合金化法制备W-Cu合金粉末的研究[J]. 材料与冶金学报 2009(03)

- [22].机械合金化法制备含Nd多元铁基合金粉末微观组织结构分析[J]. 中国钼业 2014(05)

- [23].机械合金化制备Al-Fe-V非晶合金的热稳定性研究[J]. 热加工工艺 2016(12)

- [24].纳米晶尖晶石-碳复合粉体的机械合金化法制备[J]. 硅酸盐学报 2012(01)

- [25].准晶增强镁、铝基复合材料的研究进展[J]. 材料导报 2010(01)

- [26].机械合金化法制备Al-Ru合金[J]. 稀有金属材料与工程 2009(05)

- [27].机械合金化法制备(Ag-Cu_(28))-xSn合金的结构和性能研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2009(05)

- [28].Heusler化合物热电器件[J]. 金属功能材料 2014(04)

- [29].碳化硼粉末制备方法的研究进展[J]. 材料导报 2010(09)

- [30].超细TiC粉体的制备方法及应用研究进展[J]. 山西化工 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ce71c2b37d44d8af524fee37.html