# 基于ARM的嵌入式果蔬冷藏保鲜运输车监测系统的研究

### 论文摘要

我国是世界上果蔬产量最大的国家。由于果蔬具有季节性、地域性的特点,果蔬物流成为果蔬价值实现的关键一环。冷链物流开始被应用在果蔬保鲜物流中,而冷藏运输车是果蔬冷链物流运输的重要载体之一。果蔬在冷藏车运输中存在不确定因素,不但需要对果蔬的品质进行监测,而且需要对冷藏运输车的位置信息等进行监测。因为,本论文提出并研究了一种基于ARM的嵌入式果蔬冷藏保鲜运输车监测系统,以采集环境、车辆以及果蔬货物信息,并将重要信息发送到物流中心。本系统基于ARM嵌入式系统,采用Windows CE作为操作系统,集成了无线传感网络(WSN)技术、全球移动通讯(GSM)技术、全球定位系统(GPS)技术、射频识别(RFID)技术和SQLite数据库技术,构建了一个完整的果蔬冷藏保鲜运输车监测系统。监测系统通过无线传感网络采集冷藏运输车内的温度和湿度,在监测到温湿度数据超标时通过GSM网络向物流中心发送警报信息。系统使用GPS接收器进行车辆位置信息的采集,通过RFID技术管理运输的果蔬货物信息,利用SQLite数据库实现温湿度、车辆及货物数据的管理。本论文的主要研究内容包括以下几个方面：1)讨论了果蔬采摘后的生理变化、果蔬保鲜物流及其运输,分析了国内外果蔬保鲜物流及运输监测技术现状,确定了果蔬冷藏保鲜运输车监测的目标、监测参数及其用途。据此,确定了监测系统的功能,设计了监测系统的总体结构,设计了监测系统的硬件结构及并进行了硬件选型。2)分析了不同嵌入式芯片与不同嵌入式操作系统,定制并移植了Windows CE操作系统到监测系统选用的ARM目标板上,为车载终端搭建了系统平台。同时,为该平台移植了SQLite数据库。3)根据监测系统的功能和结构,确定了监测系统的软件功能,设计了监测系统软件的体系结构和多线程主程序流程。在对WSN、GSM、GPS、RFID、SQLite等技术进行了研究的基础上,开发了嵌入式监测系统软件,实现了监测系统的功能。4)搭建了基于ARM的嵌入式果蔬冷藏保鲜运输车监测系统,对监测系统进行了测试,对系统的无线数据采集、GPS定位、数据库存储、数据显示等功能进行了实验验证。结果表明,监测系统设计合理,实现了设计的各项功能,可以对果蔬冷藏保鲜运输车进行有效监测。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.1.1 果蔬保鲜物流

- 1.1.2 果蔬保鲜物流运输

- 1.2 果蔬保鲜物流及运输监测技术发展现状

- 1.2.1 国外相关技术发展现状

- 1.2.2 国内相关技术发展现状

- 1.3 本论文的研究内容及意义

- 1.3.1 本论文的主要研究内容

- 1.3.2 本论文研究的意义

- 2 监测系统设计

- 2.1 系统总体方案设计

- 2.1.1 系统功能分析

- 2.1.2 系统结构设计

- 2.2 系统硬件设计及相关技术

- 2.2.1 ARM嵌入式计算机

- 2.2.2 GSM模块

- 2.2.3 RFID读写模块

- 2.2.4 GPS接收器

- 2.2.5 无线传感网络节点硬件组成

- 3 嵌入式系统及其定制

- 3.1 嵌入式系统简介

- 3.1.1 嵌入式系统定义

- 3.1.2 嵌入式系统的特点

- 3.2 嵌入式处理器简介

- 3.2.1 嵌入式处理器的类型

- 3.2.2 ARM嵌入式微处理器

- 3.3 嵌入式操作系统

- 3.4 Windows CE嵌入式操作系统移植

- 3.4.1 定制Windows CE系统内核

- 3.4.2 Windows CE内核下载

- 3.5 SQLite嵌入式数据库及其移植

- 3.5.1 SQLite简介

- 3.5.2 SQLite的移植

- 4 监测系统软件设计

- 4.1 软件功能设计

- 4.2 软件体系结构

- 4.3 软件主程序流程

- 5 系统软件开发

- 5.1 RS-232串口通信

- 5.2 数据库模块

- 5.2.1 SQLite数据库的使用

- 5.2.2 数据库设计

- 5.3 无线数据采集模块

- 5.3.1 车载终端无线数据模块开发

- 5.3.2 无线传感网络节点软件开发

- 5.4 GSM模块

- 5.4.1 AT指令

- 5.4.2 短消息服务模式

- 5.5 ZLG500B14读写器控制

- 5.5.1 ZLG500B14控制函数的重写

- 5.5.2 RFID卡读写流程

- 5.6 GPS定位模块

- 5.6.1 GPS定位信息协议

- 5.6.2 定位信息处理

- 6 系统实现及实验

- 6.1 系统实现

- 6.2 系统实验

- 7 总结

- 8 展望

- 9 参考文献

- 10 攻读硕士学位期间发表论文情况

- 11 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于ARM的塔康和中波导航机模拟训练系统设计与实现[J]. 实验室研究与探索 2019(12)

- [2].基于ARM的液压支架监测系统设计[J]. 机电工程技术 2019(12)

- [3].基于ARM单片机的无线涡轮流量计的设计[J]. 仪表技术 2020(01)

- [4].基于ARM的智能能耗管理终端设计[J]. 电工技术 2020(01)

- [5].基于ARM的触摸计算器的设计与实现[J]. 甘肃科技 2019(23)

- [6].ARM处理器在舰船压力容器超声波检测系统的应用[J]. 舰船科学技术 2020(04)

- [7].基于异常图谱特征和嵌入式ARM的光纤网络异常监测系统设计[J]. 激光杂志 2020(03)

- [8].基于ARM的自动扶梯超载保护系统设计[J]. 科技传播 2020(07)

- [9].基于ARM的电子警察摄像系统的设计与实现探究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(03)

- [10].基于ARM的机器人舵机组控制与实现[J]. 机电产品开发与创新 2020(03)

- [11].一款基于ARM嵌入式的机械臂的设计与实现[J]. 数字技术与应用 2020(05)

- [12].基于ARM的矿井地面配电柜监测系统设计[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [13].基于ARM的矿用低压馈电开关保护装置的设计[J]. 机械工程与自动化 2020(04)

- [14].基于ARM平台的智慧社区网络视频监控系统设计[J]. 电子设计工程 2020(17)

- [15].基于ARM的电动叉车控制器设计及称重算法实现[J]. 传感器与微系统 2020(10)

- [16].基于ARM嵌入式的智能小车控制系统设计研究[J]. 河南科技 2019(29)

- [17].基于ARM的电子黑板设计[J]. 现代信息科技 2019(19)

- [18].基于ARM的智能家居控制系统开发及实现[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [19].ARM平台的高精度滑动测频法[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2016(11)

- [20].基于ARM的精密逆变电阻点焊电源[J]. 电焊机 2016(11)

- [21].基于数传电台和ARM的气动造浪测压系统的研究[J]. 机电工程技术 2016(10)

- [22].基于FPGA和ARM的便携式γ谱仪研制[J]. 核电子学与探测技术 2016(10)

- [23].基于ARM的电梯轿厢环保节能系统设计[J]. 电子设计工程 2017(05)

- [24].基于ARM嵌入式的免耕播种机盘刀轴承故障诊断[J]. 农机化研究 2017(12)

- [25].基于CPLD和ARM完成短波发射机自动调谐控制的设计与实现[J]. 信息通信 2017(02)

- [26].基于ARM微处理器的船用发动机示功图测试系统开发[J]. 柴油机 2017(01)

- [27].基于ARM的多通道电荷放大器的设计与测试[J]. 压电与声光 2017(02)

- [28].基于ARM和FPGA的多通道步进电机控制系统[J]. 装备制造技术 2017(03)

- [29].基于ARM的简易数字示波器设计[J]. 信息通信 2017(04)

- [30].基于ARM平台的视频监控系统[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ce76fc333c3aaed683f6392d.html