# 热电堆红外探测器的设计与性能测试

### 论文摘要

在红外系统中,红外探测器是最关键的元件之一,是红外装置的心脏,利用红外探测原理将红外辐射信号转换为电信号输出。热电堆红外探测器是非制冷型探测器,具有以下特点：1)可以在室温下工作,而且制造成本低；2)对各个波长的红外辐射均有响应；3)接收到红外辐射后,是通过声子对晶格温度的影响,进而影响该探测器的电学性能；4)检测恒定的辐射量,在恒定的红外辐射量下就会有响应输出。热电堆红外探测器在军事和民用上应用也极其广泛。本论文以热电堆红外探测器为研究对象,从理论与工艺两方面进行了探索,在此基础上,对该探测器进行了性能测试。理论上,针对本文设计的热电堆红外探测器结构,建立了探测器一维热稳态热传导模型,从五个方面（吸收区尺寸、热偶条尺寸、介质支撑膜尺寸、背腔腐蚀窗口尺寸、测试条件）表述了对热电堆红外探测器性能的影响。此外,对探测器进行了热稳态有限元仿真和瞬态有限元仿真,得到了探测器的温度分布云图、热量梯度分布云图、热通量分布云图、温度分布路径分析图和响应时间仿真图,对于探测器接受红外辐射之后的热响应有了直观的表象。热电堆红外探测器的整个制备过程是在中国科学院微电子研究所加工完成的,为了能够顺利地完成整个流片过程,我们首先进行了一系列的关键工艺的单项实验：热电堆红外探测器介质支撑膜的制备单项实验；热电堆红外探测器多晶硅热偶条方阻测试单项实验；热电堆红外探测器多晶硅、氮化硅刻蚀条件单项实验；热电堆红外探测器钝化层制备的单项实验；热电堆红外探测器反射层制备的单项实验；热电堆红外探测器背腔腐蚀硅方案验证实验。在此基础上,设计了完整的工艺流片过程,成功地制备出基于单层低应力氮化硅薄膜的热电堆红外探测器。在实验设计方面,本文对热电堆红外探测器进行了以下几方面的测试：热电堆红外探测器吸收区红外透射谱测试；热电堆红外探测器不同结构尺寸性能测试对比实验；热电堆红外探测器频率响应特性实验；热电堆红外探测器黑体炉温度响应测试实验；热电堆红外探测器吸收层红外吸收特性对比实验；热电堆红外探测器反射层覆盖性能对比实验。以上测试结果表明探测器受结构尺寸变化（吸收区尺寸、热偶条长度、背腔腐蚀窗口尺寸）而表现出不同的响应；在不同调制频率作用下,探测器的响应率和探测率会随着频率的增大而减小,这与探测器本身的热容变化密不可分；在不同黑体炉温度下（范围在403K-823K）,本文所设计的探测器会由于不同的等效红外吸收率而在温度较低区域显示更好的性能；在性能改进实验中,添加碳黑和金属反射层对探测器的性能有显著提高。本文研究创新点主要体现在：a)突破了传统的SiO2-Si3N4三明治式介质支撑膜的制备方法,采用单层低应力氮化硅薄膜作用为探测器的介质支撑膜,实现了厚度可调的探测器介质支撑膜的简单工艺制备方法。b)结合APIE封蜡和CRY封蜡保护探测器正面图形的方法,方法简单易于实现,大大提高了探测器的成品率。c)本文研究了热电堆红外探测器吸收区红外透射光谱,得到了不同厚度的红外吸收薄膜的红外透射谱和添加碳黑前后的吸收区薄膜的红外透射谱,采用分段拟合的方法更为准确地定量描述了探测器实际吸收的红外光谱。d)在探测器的吸收区添加碳黑,在热偶条冷端覆盖钛金反射层,通过实验证明了二者有助于探测器性能的提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的研究背景和意义

- 1.2 研究现状概述

- 1.2.1 热电堆红外探测器的国外研究现状

- 1.2.2 热电堆红外探测器的国内研究现状

- 1.3 主要研究工作

- 1.4 本章小结

- 第二章 红外技术及红外探测器概述

- 2.1 红外辐射理论

- 2.2 红外探测器概述

- 2.2.1 红外探测器的分类与特点

- 2.2.2 红外探测器的性能参数

- 2.3 热电堆红外探测器的工作原理

- 2.4 热电堆红外探测器的器件结构设计

- 2.5 热电堆红外探测器的材料选择方法

- 2.5.1 热偶材料的选择

- 2.5.2 介质支撑膜的选择

- 2.6 本章小节

- 第三章 热电堆红外探测器热稳态分析与有限元仿真

- 3.1 热电堆红外探测器一维热稳态热传导模型分析

- 3.1.1 热电堆红外探测器理论分析模型的建立

- 3.1.2 热电堆红外探测器的结构参数设计

- 3.2 热电堆红外探测器结构的有限元模拟

- 3.2.1 热电堆红外探测器结构的静态有限元仿真

- 3.2.2 热电堆红外探测器结构的瞬态有限元仿真

- 3.3 本章小结

- 第四章 热电堆红外探测器的工艺设计与加工

- 4.1 热电堆红外探测器关键工艺的单项实验

- 4.1.1 热电堆红外探测器介质支撑膜的制备单项实验

- 4.1.2 热电堆红外探测器背腔腐蚀Si方案验证实验

- 4.1.3 热电堆红外探测器多晶硅热偶条方阻测试单项实验

- x的刻蚀条件单项实验'>4.1.4 热电堆红外探测器多晶硅、SiNx的刻蚀条件单项实验

- 4.1.5 热电堆红外探测器钝化层制备的单项实验

- 4.1.6 热电堆红外探测器反射层制备的单项实验

- 4.2 热电堆红外探测器的工艺流程

- 4.3 热电堆红外探测器的版图设计

- 4.4 热电堆红外探测器的加工与制作

- 4.5 本章小结

- 第五章 热电堆红外探测器的性能测试

- 5.1 热电堆红外探测器红外透射谱的测试

- 5.2 热电堆红外探测器的测试原理及电路设计

- 5.2.1 热电堆红外探测器测试系统搭建

- 5.2.2 热电堆红外探测器外围电路的设计与分析

- 5.3 热电堆红外探测器的性能测试

- 5.3.1 热电堆红外探测器不同结构尺寸性能测试对比实验

- 5.3.2 热电堆红外探测器频率响应特性实验

- 5.3.3 热电堆红外探测器黑体炉温度响应测试

- 5.3.4 热电堆红外探测器吸收层红外吸收特性对比实验

- 5.3.5 热电堆红外探测器反射层覆盖性能对比实验

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 1. 研究工作总结

- 2. 本文的创新点

- 3. 工作展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].星载红外探测器组件环境适应性分析与性能优选[J]. 红外与激光工程 2020(02)

- [2].非制冷红外探测器灵敏度增强新方法[J]. 传感器世界 2019(11)

- [3].中波红外探测器的介绍[J]. 电子世界 2020(15)

- [4].红外探测器相对光谱响应测试[J]. 红外 2020(06)

- [5].红外探测器辐照机理分析及辐照试验验证[J]. 激光与红外 2019(09)

- [6].温度对红外探测器性能影响的研究[J]. 国外电子测量技术 2018(01)

- [7].硫化铅红外探测器最佳敏化研究[J]. 电子工艺技术 2017(01)

- [8].JTGB-UH-YC103-IR2防爆双波段点型红外探测器[J]. 消防技术与产品信息 2017(06)

- [9].拼接红外探测器冷头设计[J]. 激光与红外 2017(05)

- [10].实战化要求下国产新型红外探测器质量现状[J]. 兵工自动化 2017(04)

- [11].高精度石墨烯红外探测器问世[J]. 传感器世界 2017(02)

- [12].基于球面反射温阑的红外探测器变f数设计[J]. 物理学报 2017(15)

- [13].星载红外探测器快速反射镜控制系统设计[J]. 红外与激光工程 2017(09)

- [14].红外探测器面临众多应用的挑战[J]. 红外 2015(10)

- [15].非制冷红外探测器光阑开孔的优化设计[J]. 光学学报 2020(08)

- [16].红外探测器对高超声速飞行器的作用距离分析[J]. 激光与红外 2020(06)

- [17].机载红外探测器的健康管理及其关键技术研究[J]. 红外 2019(06)

- [18].阵列式中红外探测器的防护设计[J]. 贵阳学院学报(自然科学版) 2019(03)

- [19].红外探测器用滤光片的技术现状及应用[J]. 红外 2017(01)

- [20].锑化物红外探测器国内外发展综述[J]. 航空兵器 2020(05)

- [21].《红外探测器》[J]. 应用光学 2014(01)

- [22].基于CMOS工艺的双层非制冷热敏电阻型红外探测器[J]. 光电子.激光 2014(05)

- [23].红外探测器发展需求[J]. 电光与控制 2013(02)

- [24].二极管非制冷红外探测器及其读出电路设计[J]. 红外与激光工程 2013(07)

- [25].国外美法独秀 国内依赖进口——非制冷红外探测器产业现状及发展策略分析[J]. 现代商业 2011(30)

- [26].美国科学家用纳米技术提升红外探测器质量[J]. 红外 2010(03)

- [27].被动红外探测器的“十年破茧”[J]. 智能建筑与城市信息 2010(07)

- [28].红外探测器[J]. 红外 2009(03)

- [29].国外红外探测器材料技术新进展[J]. 兵器材料科学与工程 2009(03)

- [30].互补势垒红外探测器[J]. 红外 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cea67491c823a5014843f943.html