# 开关磁阻电机转子动力学建模与分析

### 论文摘要

开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor,简称SR电机)结构简单坚固、可靠性高、容错能力强、调速性能优异,非常适合于超高速应用领域。随着转速的提高,转子动力学性能已经越来越成为高速SR电机设计必需关注的问题。SR电机为双凸极结构,工作原理不同于传统的交流电机。因此,其转子轴系是一个涉及电磁、机械高度耦合的非线性系统。本文首先对6/2和6/4结构SR电机的磁场进行了有限元分析。在JMAG软件平台下,计算了SR电机偏心转子在各种电流和偏心度下的不平衡磁拉力,得出了SR电机不平衡磁拉力所特有的脉冲性。为了作进一步的定量分析,建立了小偏心情况下线性化磁路模型,对小偏心情况下不平衡电磁力特性进行了系统的分析,得到了切合实际的数值化模型。通过与有限元仿真结果的对比,验证了小偏心情况下线性化磁路模型的正确性。采用有限元法,建立了包含离心力和不平衡磁拉力的转子动力学方程,并做了一系列仿真。分别分析了转子转速、支承结构和转子轴结构对临界转速的影响。通过转子的不平衡响应分析,得到了转子中心的轨迹图,为高速开关磁阻电机的设计提供参考依据。同时,本文对转子振动进行测试,试验验证了仿真结果的正确性。另外,本文提出了高速开关磁阻电机的多参数化设计。对转子应力、定子振动、铁损等其他高速性能进行研究,为开关磁阻电机的系统优化设计提供参考依据。通过定子振动试验,验证了定子固有频率的仿真结果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 开关磁阻电机转子动力学国内外的研究现状

- 1.3 国内外对高速开关磁阻电机的工程实践与应用情况

- 1.4 本文研究的课题背景、主要内容和意义

- 第二章 SR 电机不平衡电磁力分析

- 2.1 场-路耦合电磁场有限元模型

- 2.2 不平衡电磁力数值计算

- 2.2.1 6/2 结构不平衡电磁力数值计算

- 2.2.2 6/4 结构不平衡电磁力数值计算

- 2.3 小偏心情况下的不平衡电磁力的线性解耦

- 2.3.1 简化磁路模型

- 2.3.2 不平衡电磁力计算

- 2.3.3 不平衡电磁力与偏心的关系

- 2.3.4 不平衡电磁力与电流的关系

- 2.3.5 不平衡电磁力与转子角度的关系

- 2.3.6 转子中心在其他象限偏心时受到的不平衡电磁力

- 2.4 不平衡电磁力的动态特性

- 2.5 本章小结

- 第三章 SR 电机转子动力学模型

- 3.1 单元的划分与节点位移向量

- 3.2 单元的运动方程

- 3.2.1 刚性圆盘

- 3.2.2 圆形截面弹性轴段

- 3.2.3 非圆形截面弹性轴段

- 3.2.4 轴承

- 3.3 系统的运动方程

- 3.4 有限元程序设计

- 3.4.1 前处理模块

- 3.4.2 分析计算模块

- 3.4.3 后处理模块

- 3.5 本章小结

- 第四章 数值计算和分析

- 4.1 临界转速计算

- 4.1.1 转子转速对临界转速的影响

- 4.1.2 支承结构对临界转速的影响

- 4.1.3 转子轴结构对临界转速的影响

- 4.2 不平衡响应分析

- 4.2.1 Newmark 算法

- 4.2.2 不平衡响应数值计算

- 4.3 本章小结

- 第五章 高速开关磁阻电机多参数化设计

- 5.1 定子模态分析和实验

- 5.1.1 SR 电机定子的模态分析

- 5.1.2 定子模态试验

- 5.2 转子应力分析

- 5.3 铁损计算

- 5.4 本章小结

- 第六章 全文总结和展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 进一步研究工作的展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间获得的荣誉及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].直线开关磁阻电机的设计及其优化方法研究[J]. 自动化应用 2019(11)

- [2].一种改进的开关磁阻电机磁链模型[J]. 农业装备与车辆工程 2020(03)

- [3].两类多自由度开关磁阻电机原理与控制的类比[J]. 南京航空航天大学学报 2020(02)

- [4].新型转子齿的高速开关磁阻电机转矩脉动抑制[J]. 微电机 2020(08)

- [5].开关磁阻电机的电磁参数设计与研究[J]. 防爆电机 2019(06)

- [6].基于有限元法的开关磁阻电机建模及验证[J]. 黑龙江电力 2018(05)

- [7].磁悬浮开关磁阻电机多目标优化设计[J]. 电机与控制学报 2016(11)

- [8].平面开关磁阻电机非线性力电流转换模型[J]. 电工技术学报 2017(02)

- [9].单转向两相开关磁阻电机控制[J]. 微电机 2017(01)

- [10].三相12/8极开关磁阻电机驱动系统建模与仿真[J]. 科技创新与应用 2017(05)

- [11].基于负载观测器的直线开关磁阻电机滑模位置控制[J]. 工业仪表与自动化装置 2017(01)

- [12].电动角磨机用开关磁阻电机驱动系统设计[J]. 电机与控制应用 2017(03)

- [13].单绕组磁悬浮开关磁阻电机结构优化设计[J]. 信息技术 2017(08)

- [14].两种转子结构无轴承开关磁阻电机的转矩脉动研究[J]. 微电机 2016(04)

- [15].平面开关磁阻电机模型参考自适应位置控制[J]. 电机与控制学报 2016(06)

- [16].潜水泵开关磁阻电机结构设计与优化[J]. 微电机 2016(09)

- [17].平面开关磁阻电机电磁性能分析[J]. 微电机 2015(09)

- [18].电动工具用高速两相开关磁阻电机研究[J]. 微电机 2015(11)

- [19].开关磁阻电机智能局部通风机的开发[J]. 煤 2013(12)

- [20].开关磁阻电机结构参数对电机性能的影响研究[J]. 河北交通职业技术学院学报 2017(04)

- [21].基于通用性软件的车载开关磁阻电机仿真实验方法[J]. 实验室研究与探索 2020(02)

- [22].一种外转子开关磁阻电机的数学模型[J]. 电器工业 2018(12)

- [23].新型8/9结构开关磁阻电机的设计研究[J]. 汽车实用技术 2019(07)

- [24].开关磁阻电机中的定转子磁场分析[J]. 中国金属通报 2019(06)

- [25].基于机械阻抗法的开关磁阻电机振动模型研究[J]. 水电能源科学 2018(08)

- [26].一种相间耦合型短磁路开关磁阻电机的研究[J]. 微电机 2018(08)

- [27].盘式开关磁阻电机两条关键位置处磁化曲线的解析计算[J]. 微电机 2016(12)

- [28].无轴承开关磁阻电机拓扑及解耦机理分析[J]. 南京航空航天大学学报 2016(05)

- [29].具有网络时延的直线开关磁阻电机位置跟踪控制[J]. 深圳大学学报(理工版) 2017(04)

- [30].基于快速非奇异终端滑模的直线开关磁阻电机位置控制[J]. 微特电机 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cea8219a4b0632f0f1352deb.html