# 城市污水流变与换热特性研究

### 论文摘要

城市污水源热泵技术能够充分利用城市原生污水中的废热为建筑物供热或供冷。这种方式不仅节省了化石能源的消耗,而且与常规的空调系统及其他的水源热泵系统相比,在初投资及运行费用方面也具有明显的优势。因此,可以说城市原生污水是一种优良的清洁能源。利用城市污水作为热泵系统的冷热源是近几年才被广泛关注的课题,在工程应用领域有广泛的发展前途。考虑到城市污水未来将成为水源热泵系统中最重要的流动工质之一,从基础理论角度深入地研究其流动与换热特性既有理论意义,又有实用价值。相对于常规的水源热泵系统应用的普遍水,城市原生污水可被视为一种新的流动工质。由于缺乏关于城市污水的基础资料,所以在设计城市污水源热泵系统时,设计人员一般采用按照清水的物性参数对污水进行估算,并加系数修正的办法。由于尚未确切地把握污水的流动与换热特性,使得管道、水泵以及换热设备的设计出现偏差。另外,正确描述污水的流变特性和换热特性还是研究污水换热器污垢生长特性的依据。总之,无论是污水源热泵系统的设计,还是系统的合理匹配、节能运行都需要人们准确地掌握城市原生污水的流动与换热特性,这就构成了城市污水作为热泵系统冷热源能够可靠应用的一个基础理论问题。论文分别采用水平管式流变仪法和旋转平板式流变仪法测定了城市原生污水的剪切速率和剪应力的关系,并对两种方法的优点以及弊端进行了分析,发现城市污水在流变特性上显示出一定的非牛顿流体特征。通过对两种方法得到的结果进行的不确定度分析,确定了城市原生污水为剪切稀化流体,得出了其本构方程。论文设计并搭建了城市原生污水流动及换热特性研究的实验台,实验研究了城市原生污水在圆管层流、紊流两种流动状态下的速度分布情况,并给出了污水在圆管中流动时的流量、阻力、压降等一系列计算公式。论文研究了城市污水圆管层流和紊流状态下的换热特性,得到了相应的温度分布规律,并给出了换热系数的准则关联式。论文还对城市污水在圆管层流入口段流态下的流场进行了数值模拟,得到了入口段的特征规律。这些研究成果很大程度上填补了城市污水在流动及换热特性方面的基础理论空白,为进一步开发和应用城市污水提供了理论基础方面的参考。这些经验公式的形式都较复杂,考虑到工程实用的需要,论文最后讨论了城市污水的非牛顿性状与常规的牛顿流体的差别问题。认为在较大的流速变化范围内将其看作是定粘度的牛顿流体是不准确的,但在工程应用的流速范围内,也可以给出基于当量粘度概念,牛顿流体形式的简化公式,在设计中这些公式的计算结果与精确公式相比误差不大,大大地方便了设计者使用。通过本文的研究工作,对城市原生污水的流动及换热特性加深了了解和认识,为进一步开展城市污水源热泵技术提供了理论依据和保障。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 物理量名称及符号表

- 第1章 绪论

- 1.1 研究的目的和意义

- 1.2 国内外的研究现状及分析

- 1.2.1 关于污水热能的利用

- 1.2.2 关于污水流动和换热特性

- 1.2.3 关于非牛顿流体力学理论

- 1.2.4 研究现状小结

- 1.3 课题来源及主要研究内容

- 第2章 城市原生污水的流变特性

- 2.1 流变测量的基础理论概述

- 2.1.1 非牛顿流体流变测量的特点

- 2.1.2 流变测量方法

- 2.2 水平管式流变仪实验

- 2.2.1 实验条件及步骤

- 2.2.2 实验数据处理及结果分析

- 2.3 平行板式流变仪实验

- 2.3.1 实验条件及过程

- 2.3.2 流变特性的辨识

- 2.3.3 实验数据处理及辨识分析

- 2.4 实验的不确定度分析

- 2.4.1 水平管式流变仪实验的不确定度分析

- 2.4.2 平板式流变仪实验的不确定度分析

- 2.5 城市原生污水的本构方程

- 2.6 本章小结

- 第3章 城市污水阻力与换热特性实验系统

- 3.1 实验原理

- 3.1.1 流动阻力实验的原理

- 3.1.2 对流换热实验的原理

- 3.2 实验台构造

- 3.3 基本参数的测量

- 3.4 实验台的误差分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 城市原生污水的阻力特性

- 4.1 流态判别

- 4.2 圆管内的层流

- 4.2.1 流速分布

- 4.2.2 流量

- 4.2.3 压降

- 4.3 圆管内紊流

- 4.4 入口段

- 4.4.1 对非牛顿流体流场的数值模拟

- 4.4.2 入口段长度特征

- 4.5 本章小结

- 第5章 城市原生污水的换热特性

- 5.1 圆管内的层流

- 5.1.1 圆管层流充分发展段

- 5.1.2 圆管层流热力入口段

- 5.2 圆管内紊流

- 5.3 误差分析

- 5.4 本章小结

- 第6章 城市污水阻力与换热的工程应用公式

- 6.1 流动阻力

- 6.1.1 圆管层流的流动阻力

- 6.1.2 圆管紊流的流动阻力

- 6.1.3 误差分析

- 6.2 换热系数

- 6.2.1 圆管紊流的换热系数

- 6.2.2 误差分析

- 6.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文及其他成果

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].城市污水处理的优化对策及提高环境工程中城市污水处理水平[J]. 环境与发展 2020(01)

- [2].城市污水监测与治理技术探讨[J]. 低碳世界 2017(08)

- [3].城市污水管网水质变化特性分析[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2017(06)

- [4].利用热泵技术回收城市污水中的热能[J]. 智能城市 2017(08)

- [5].城市污水采样点设置[J]. 能源与节能 2015(12)

- [6].城市污水和垃圾处理的市场化机制应用研究[J]. 企业技术开发 2015(03)

- [7].我教婆婆新节俭[J]. 分忧 2016(12)

- [8].城市污水处理面临的问题及解决对策[J]. 智富时代 2017(09)

- [9].婆婆的新节俭主义[J]. 伴侣 2017(10)

- [10].城市污水管网工程的质量管理与监督分析[J]. 科技风 2020(33)

- [11].城市污水处理途径分析[J]. 水利水电工程造价 2012(04)

- [12].城市污水预处理方案改良设计[J]. 科技与创新 2019(23)

- [13].城市污水监测与治理技术探讨[J]. 绿色环保建材 2018(06)

- [14].城市污水监测与治理技术探讨[J]. 科学技术创新 2018(20)

- [15].城市污水泵站运行综合管理计算机系统研究[J]. 自动化与仪器仪表 2017(03)

- [16].城市污水监测与治理技术探讨[J]. 江西建材 2016(09)

- [17].系统科学视角下的城市污水可持续管理研究[J]. 四川环境 2011(01)

- [18].城市污水再利用的新模式[J]. 城市住宅 2009(05)

- [19].城市污水横流的剖析与对策[J]. 山西建筑 2008(35)

- [20].基于人水和谐的城市污水河流生态治理[J]. 水土保持研究 2008(04)

- [21].城市污水的生物脱氮除磷工艺[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [22].城市污水冷热源应用发展的研究[J]. 建材与装饰 2018(27)

- [23].城市污水处理系统电气控制自动化研究[J]. 中国战略新兴产业 2017(12)

- [24].城市污水处理途径分析[J]. 上海水务 2012(04)

- [25].城市污水高氯离子环境下曝气系统的技术改造措施[J]. 中国给水排水 2019(20)

- [26].浅谈城市污水回用及其途径[J]. 民营科技 2018(02)

- [27].城市污水科学治理的常用方法[J]. 黑龙江科技信息 2016(31)

- [28].城市污水处理途径分析[J]. 土木建筑工程信息技术 2012(03)

- [29].离子色谱法测定城市污水中的高氯酸盐[J]. 中国给水排水 2010(24)

- [30].南方某城市污水管网建设工程实施效果评价[J]. 工程经济 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ceafe3ef6f66360814d1753e.html