# 超宽带无线通信对公用通信系统干扰的研究

### 论文摘要

超宽带（ultra wide band-UWB）无线通信是一种新兴的短距离无线通信技术,国内外都非常重视,有望成为下一代高速无线局域网的主流技术之一。但是,要构成高效的UWB通信系统,仍然有许多工作要做。为保证现有无线系统的通信质量,又能更好地广泛应用UWB技术,首要问题是解决超宽带（UWB）信号对现有通信系统的干扰问题。论文主要研究超宽带与公众通信系统共存时,UWB信号对通信系统性能的影响。论文首先介绍了UWB的历史发展和研究现状;接着研究了UWB通信系统的特点和标准;然后结合UWB信号的设计,研究了UWB通信系统的信道模型、参数分布及调制方式;最后分析了UWB系统对我国主要公众通信业务的干扰问题,并完成了相关仿真,从理论上得出了UWB系统对公众通信系统性能的影响情况。最后,谈了本课题主要完成的研究工作和存在的问题以及UWB技术未来的发展情况。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 UWB 无线电通信技术的发展和现状

- 1.3 UWB 技术的应用与前景

- 1.4 UWB 标准的制订

- 1.5 论文研究内容和章节安排

- 第二章 UWB 通信系统

- 2.1 UWB 通信技术的理论根据

- 2.2 UWB 的定义

- 2.3 UWB 无线通信的实现方案

- 2.3.1 无载波脉冲方案

- 2.3.2 单载波DS-CDMA 方案

- 2.3.3 MB-TFI-OFDM 方案

- 2.3.4 UWB 实现方案的比较

- 2.4 UWB 技术的特点

- 2.4.1 UWB 技术的优点

- 2.4.2 UWB 技术的缺点

- 2.5 UWB 与常规无线电的比较

- 2.6 无线电通信中的电磁兼容

- 第三章 UWB 信号波形调制及其信道传播模型

- 3.1 UWB 的信号

- 3.1.1 UWB 的信号形式

- 3.1.2 高斯脉冲波形

- 3.1.3 脉冲序列

- 3.2 UWB 的调制方式

- 3.2.1 脉冲幅度调制（PAM）

- 3.2.2 开关键控调制（OOK）

- 3.2.3 BPSK 调制

- 3.2.4 脉冲位置调制（PPM）

- 3.3 UWB 无线通信信道模型分析

- 3.3.1 引言

- 3.3.2 无线信道概述

- 3.3.3 超宽带无线通信专用信道模型

- 第四章 UWB 系统对公众通信业务的干扰分析

- 4.1 仿真假设及传播模型

- 4.1.1 路径损耗模型

- 4.1.2 热噪声

- 4.1.3 UWB 干扰模型

- 4.1.4 UWB 设备发射功率标准

- 4.2 UWB 设备对PHS 系统的干扰

- 4.2.1 PHS 系统的仿真参数

- 4.2.2 单个UWB 设备对PHS 通信系统的干扰

- 4.2.4 多个UWB 设备对PHS 通信系统的干扰

- 4.2.5 结论与建议

- 4.3 UWB 设备对GSM 系统的干扰

- 4.3.1 GSM 系统概要

- 4.3.2 GSM 系统的同信道干扰

- 4.3.3 GSM 的覆盖范围

- 4.3.4 GSM 系统仿真参数

- 4.3.5 单个UWB 设备对GSM 通信系统的干扰

- 4.3.6 多个UWB 设备对GSM 通信系统的干扰

- 4.3.7 结论与建议

- 第五章 结束语

- 5.1 总结

- 5.2 未来展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在读期间研究成果

### 相关论文文献

- [1].通信技术领域中对于超宽带无线的应用[J]. 科学技术创新 2020(15)

- [2].浅谈超宽带无线通信技术的发展[J]. 电子测试 2019(16)

- [3].超宽带无线通信技术及发展前景[J]. 中国新通信 2017(22)

- [4].超宽带无线通信相关技术的探讨[J]. 计算机产品与流通 2018(03)

- [5].超宽带无线通信技术发展[J]. 数字通信世界 2017(06)

- [6].超宽带无线通信技术及发展探讨[J]. 建材与装饰 2017(33)

- [7].超宽带无线通信技术的发展[J]. 电子技术与软件工程 2017(11)

- [8].超宽带无线通信技术的应用及发展前景研究[J]. 电子世界 2017(17)

- [9].超宽带无线通信技术及发展[J]. 通讯世界 2017(20)

- [10].超宽带无线通信技术的发展[J]. 信息通信 2017(10)

- [11].超宽带无线通信系统及若干关键技术管窥[J]. 通讯世界 2016(07)

- [12].超宽带无线通信技术发展趋势探讨[J]. 电脑与电信 2016(03)

- [13].超宽带无线通信技术及其应用综述[J]. 现代商贸工业 2016(22)

- [14].超宽带无线通信相关技术浅析[J]. 中国新通信 2015(02)

- [15].议超宽带无线通信技术[J]. 中国新通信 2015(04)

- [16].超宽带无线通信技术的研究现状与新进展分析[J]. 中国新通信 2015(14)

- [17].超宽带无线通信相关技术的探讨[J]. 中国新通信 2015(18)

- [18].试论超宽带无线通信技术的特征与应用[J]. 数字化用户 2013(08)

- [19].超宽带无线通信关键技术分析[J]. 硅谷 2013(19)

- [20].超宽带无线通信技术发展探析[J]. 硅谷 2013(21)

- [21].超宽带无线通信技术的应用[J]. 通讯世界 2013(23)

- [22].超宽带无线通信技术发展[J]. 数字通信世界 2018(12)

- [23].超宽带无线通信技术的新进展[J]. 数字通信世界 2019(09)

- [24].超宽带无线通信技术及应用实践[J]. 数字技术与应用 2018(04)

- [25].浅议超宽带无线通信技术及其发展[J]. 中国新通信 2018(21)

- [26].超宽带无线通信中的关键技术探析[J]. 中国新通信 2014(02)

- [27].浅析超宽带无线通信技术的新进展[J]. 中国新通信 2014(09)

- [28].浅谈超宽带无线通信技术的发展[J]. 才智 2014(13)

- [29].通信技术领域中对于超宽带无线的应用[J]. 信息系统工程 2014(09)

- [30].超宽带无线通信技术发展浅析[J]. 科技与企业 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cebd699c68371b8b13d7feba.html