# 降解HPAM的SRB菌株分离鉴定及降解特性研究

### 论文摘要

本文以Hungate滚管法从大庆油田聚合物驱采出液中分离出11株具有硫酸盐还原功能HPAM降解菌,命名为S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11菌株。其特征为形状短杆状或弧状,产硫化氢,兼性厌氧,可以淀粉、乳酸钠、葡萄糖、酵母膏、乙醇为碳源生长,生长情况各不相同;以利用硫酸盐和硫代硫酸盐作为电子受体,异化还原生成H2S,但不能利用亚硫酸盐和单质硫;因具有较高的降解率,所以S4、S7、S10菌株做16SrDNA鉴定,鉴定结果为3株菌均为肠杆菌属。分离得到的菌株分别以5%比例与1000 mg/L的HPAM溶液37℃混合处理7 d,均可使HPAM溶液的粘度下降,其中S4、S7、S10菌株的降粘率分别为11.8%、15.7%、13.3%,其余8株的降粘率在2.6%到11%之间。对11株菌进行了HPAM降解的试验,相同条件下培养10 d,混合菌株（1:1）的降解率为35.1%,高于任何一个单株菌。HPAM降解产物红外光谱扫描后,发现其分子侧链降解,部分官能团发生改变;降解产物经气质联机分析表明,聚合物发生断链生成多种低分子量的化合物。其中底物异丙酸异丁酯(C7H13O2)保留时间2.115min和2-甲基辛醇C8H17O保留时间为2.94min可能为HPAM被微生物作用后的产物。混合菌株单因素试验表明:在培养时间为10 d时,温度为40℃时,混合菌株的质量浓度减少率最高,同时粘度损失率最大;pH值而在7～8.5范围内降解率最高,在此范围内降解率差别不大;SO42-最佳的浓度为600 mg/L;在较低的HPAM浓度下（50mg/L、100 mg/L）降解率较好,在200 mg/L～400 mg/L,降解率最高,以后随着HPAM质量浓度的升高,其降解的效率是呈下降的,在高浓度时（2000 mg/L）,降解率接近0。对pH值、温度、矿化度、HPAM浓度进行四因素三水平正交试验,最终确定降解最佳条件为pH为7.5,温度为40℃,HPAM浓度为800 mg/L。正交试验确定了最佳的降解条件,为以后的现场应用试验提供了理论依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 聚丙烯酰胺的概述

- 1.2.1 聚丙烯酰胺的物理及化学性质

- 1.2.2 聚丙烯酰胺潜在的危害性

- 1.2.3 聚丙烯酰胺污染的现状

- 1.3 聚丙烯酰胺（HPAM）处理的研究现状

- 1.3.1 物理方法处理聚丙烯酰胺的研究

- 1.3.2 化学方法降解聚丙烯酰胺的研究

- 1.3.3 生物学方法降解聚丙烯酰胺的研究

- 1.4 硫酸盐还原菌的特性与应用研究

- 1.4.1 硫酸盐还原菌的概述

- 1.4.2 硫酸盐还原菌的分类学地位

- 1.4.3 硫酸盐还原菌的作用

- 1.5 本文研究的目的和意义

- 2 SRB菌株的分离与鉴定

- 2.1 材料

- 2.1.1 样品来源

- 2.1.2 工具酶及试剂

- 2.1.3 仪器

- 2.1.4 试剂配制及培养基

- 2.1.5 PCR引物

- 2.2 方法

- 2.2.1 SRB菌的富集

- 2.2.2 SRB的分离纯化

- 2.2.3 HPAM降解性检测

- 2.2.4 SRB菌的鉴定

- 2.2.5 16SrDNA的鉴定

- 2.3 结果

- 2.3.1 分离菌的菌落形态和特征

- 2.3.2 分离菌对HPAM的降解性检验结果

- 2.3.3 分离菌株细胞形态特征

- 2.3.4 分离菌的部分生理生化特征

- 2的耐受性'>2.3.5 分离菌对O2的耐受性

- 2.3.6 11株菌对不同硫源的利用试验

- 2.3.7 分离菌对不同碳源的利用情况

- 2.3.8 16SrDNA的鉴定结果

- 2.4 讨论

- 2.4.1 不同方法分离纯化SRB菌

- 2+及刃天青的作用'>2.4.2 Fe2+及刃天青的作用

- 2.4.3 SRB菌的鉴定

- 2.5 本章小结

- 3 HPAM生物降解特性的研究

- 3.1 材料

- 3.1.1 菌株

- 3.1.2 仪器

- 3.1.3 培养基

- 3.1.4 试剂

- 3.2 方法

- 3.2.1 HPAM的检测方法

- 3.2.2 HPAM降解产物检测方法

- 3.2.3 混合菌株降解率测定

- 3.2.4 温度对混合菌的降解率影响试验

- 3.2.5 pH值对混合菌的降解率影响试验

- 3.2.6 矿化度对混合菌的降解率影响试验

- 3.2.7 HPAM浓度对降解率的影响

- 3.2.8 环境因子正交实验

- 3.3 结果

- 3.3.1 标准曲线

- 3.3.2 HPAM降解产物的测定

- 3.3.3 同等条件下混合菌株降解率与单菌株降解率的比较

- 3.3.4 温度对混合菌株降解率的影响

- 3.3.5 pH值对混合菌的降解率影响

- 3.3.6 矿化度对HPAM降解率的影响

- 3.3.7 HPAM浓度对降解率的影响

- 3.3.8 四生态因子的正交试验

- 3.4 讨论

- 3.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cedc65320f4cdc81e8188a40.html