# 溶胶—凝胶法制备掺杂ZAO透明导电薄膜的微观结构和光电性能的研究

### 论文摘要

氧化锌（ZnO）作为一种宽禁带半导体材料（晶体常数a=0.3250nm,c=0.5206nm,室温下的禁带宽度约为3.30Ev,激子束缚能约为60mev）,具有优异的压电,光电,气敏,压敏等特性,尤其是引入少量杂质通常能诱导明显的电学和光学特性变化。目前通过掺杂来调节或改善其性能是ZnO薄膜研究的热点之。其中以掺铝ZnO薄膜（简称ZAO）的研究最为广泛。制备ZAO薄膜的技术很多,包括射频溅射、分子束外延、电子束反应蒸发沉积以及溶胶.凝胶法等。溶胶-凝胶法具有工艺设备简单,膜均匀性好、化学计量比容易控制、易掺杂和降低成本等优点。本论文采用溶胶-凝胶法浸渍提拉涂膜技术,在石英基片上生长了结晶质量较好,取向性好的ZAO薄膜;并通过多组正交实验设计,摸索薄膜的制备工艺最优化组合,即Al3+掺杂量为1at.%,溶胶浓度为0.8mol/L,涂膜层数八层,500℃还原气氛（N2:H2=96:4）退火得到质量最好的薄膜,薄膜电阻率为1.275×10-3Ω·cm,可见光区平均透光率达到84%;然后为了进一步提高薄膜性能,在ZAO透明导电薄膜中制备过程中又分别掺杂Sn和La元素,制备出两种双掺杂的新型ZAO透明导电薄膜（ZAO:La和ZAO:Sn）。运用X射线衍射仪（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、四探针和紫外-可见分光光度仪等对样品的结构,微观形貌和光电特性进行了表征。结果表明:薄膜有很强的（002）晶面择优取向生长趋势,具有ZnO晶体的六角铅锌矿结构;退火温度越高,X射线（002）晶面衍射峰强度越强,越有利于薄膜晶粒生长,薄膜的晶粒尺寸越大,结晶越完整;ZAO薄膜的电阻率先随Al3+掺杂量的升高而降低,后随Al3+掺杂量的升高而增加;薄膜的电阻率随温度升高而降低,但温度过高电阻率电阻率有下降趋势,还原气氛退火与空气退火相比,使薄膜电阻率降低了约三个数量级;Sn和La元素加入,有利于提高薄膜透光性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 概述

- 1.1 引言

- 1.2 ZnO薄膜的基本特性

- 1.2.1 ZnO薄膜结构特性

- 1.2.2 ZnO薄膜导电机理及光电特性

- 1.2.3 薄膜的气敏特性

- 1.2.4 薄膜的压敏特性

- 1.2.5 薄膜的压电特性

- 1.3 ZnO透明导电薄膜的应用

- 1.4 ZnO透明导电薄膜的研究现状

- 1.4.1 ZnO透明导电薄膜的国内研究现状

- 1.4.2 ZnO透明导电薄膜的国外研究现状

- 1.5 ZnO透明导电薄膜的制备技术

- 1.5.1 磁控溅射法

- 1.5.2 喷雾热分解

- 1.5.3 金属有机物化学气相沉积法

- 1.5.4 脉冲激光沉积

- 1.5.5 激光分子束外延

- 1.5.6 溶胶一凝胶法

- 1.5.7 其它方法

- 1.6 课题研究的目的和意义和主要内容

- 1.6.1 课题研究的目的和意义

- 1.6.2 课题研究的主要内容

- 第二章 溶胶—凝胶法制备ZnO薄膜原理

- 2.1 溶胶-凝胶法制备薄膜技术概述

- 2.1.1 溶胶凝胶法制备薄膜技术的发展过程

- 2.1.2 溶胶凝胶技术的特点

- 2.2 溶胶凝胶法制备薄膜的工艺过程

- 2.2.1 溶胶的制备

- 2.2.2 凝胶制备及原理

- 2.2.3 锻烧和烧结

- 2.3 溶胶一凝胶法制备薄膜的方法

- 2.3.1 提拉法

- 2.3.2 旋转涂覆法

- 2.3.3 喷涂法

- 2.4 溶胶-凝胶法制备薄膜的影响因素

- 2.4.1 水解度

- 2.4.2 催化剂

- 2.4.3 溶胶浓度

- 2.4.4 成胶温度

- 第三章 ZnO薄膜的表征技术

- 3.1 ZnO薄膜的结构分析-X射线衍射（XRD）

- 3.1.1 晶向的标定

- 3.1.2 估算晶粒尺寸

- 3.1.3 计算晶格常数

- 3.1.4 分析薄膜内部应力

- 3.2 ZnO薄膜的表面形貌分析-SEM

- 3.3 ZnO薄膜的电学性能的分析-四探针

- 3.4 ZnO薄膜的光学性能的分析-分光光度仪

- 第四章 掺杂ZAO透明导电薄膜的制备

- 4.1 实验方案

- 4.1.1 制备ZAO薄膜实验设计及结果

- 4.1.2 制备ZAO:La和ZAO:Sn薄膜实验设计

- 4.2 试剂及仪器设备

- 4.2.1 试剂

- 4.2.2 仪器设备

- 4.3 薄膜的制备过程

- 4.3.1 薄膜的制备工艺流程

- 4.3.2 制备溶胶

- 4.3.3 基片的选择

- 4.3.4 基片的清洗

- 4.3.5 提拉法涂膜

- 4.3.6 薄膜的干燥

- 4.3.7 薄膜的预处理

- 4.3.8 薄膜在还原气氛下的退火处理

- 第五章 ZAO薄膜的实验结果及分析

- 3+掺杂量对ZAO薄膜性能的影响'>5.1 Al3+掺杂量对ZAO薄膜性能的影响

- 3+掺杂量对ZAO薄膜的结构性能的影响'>5.1.1 Al3+掺杂量对ZAO薄膜的结构性能的影响

- 3+掺杂量对ZAO薄膜微观形貌的影响'>5.1.2 Al3+掺杂量对ZAO薄膜微观形貌的影响

- 3+掺杂量对ZAO薄膜电阻率的影响'>5.1.3 Al3+掺杂量对ZAO薄膜电阻率的影响

- 3+掺杂量对ZAO薄膜透光率的影响'>5.1.4 Al3+掺杂量对ZAO薄膜透光率的影响

- 5.2 退火温度对ZAO薄膜性能的影响

- 5.2.1 退火温度对ZAO薄膜的结构性能的影响

- 5.2.2 退火温度对ZAO薄膜的微观形貌的影响

- 5.2.3 退火温度对ZAO薄膜电学性能的影响

- 5.2.4 退火温度对ZAO薄膜光学性能的影响

- 5.3 还原气氛退火对ZAO薄膜电阻率的影响

- 5.4 溶胶浓度对ZAO薄膜性能的影响

- 5.4.1 溶胶浓度对ZAO薄膜微观形貌的影响

- 5.4.2 溶胶浓度对ZAO薄膜电阻率的影响

- 5.5 涂膜层数对ZAO薄膜性能的影响

- 5.5.1 涂膜层数对ZAO薄膜电阻率的影响

- 5.5.2 涂膜层数对ZAO薄膜透光率的影响

- 第六章 ZAO:La和ZAO:Sn薄膜的研究

- 6.1 ZAO:La薄膜的实验结果及分析

- 6.1.1 ZAO:La薄膜结构特性

- 6.1.2 ZAO:La薄膜电阻率

- 6.1.3 ZAO:La薄膜透光率

- 6.2 ZAO:Sn薄膜的性能

- 6.2.1 ZAO:Sn薄膜结构特性

- 6.2.2 ZAO:Sn薄膜电阻率

- 6.2.3 ZAO:Sn薄膜透光率

- 第七章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].柔性透明导电薄膜ZAO[J]. 液晶与显示 2008(04)

- [2].溅射功率和靶基距对ZAO薄膜性能影响[J]. 功能材料与器件学报 2011(06)

- [3].制备工艺对锌铝氧化物(ZAO)粉末红外发射率的影响[J]. 材料科学与工艺 2010(02)

- [4].衬底温度对射频溅射沉积ZAO透明导电薄膜性能的影响[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [5].衬底温度和氧分压对ZAO薄膜结构及光学性能的影响[J]. 湖南工业大学学报 2008(04)

- [6].原子力显微镜在ZAO薄膜表征中的应用[J]. 北京石油化工学院学报 2013(02)

- [7].ZAO粉体制备及其电导率性能研究[J]. 功能材料 2011(04)

- [8].柔性衬底硅基太阳电池ZAO透明导电膜的研究[J]. 光电子.激光 2012(05)

- [9].直流磁控溅射制备ZAO透明导电薄膜及性能研究[J]. 功能材料 2013(01)

- [10].表面活性剂对共沉淀法制备ZAO纳米粉的影响[J]. 西安工业大学学报 2015(10)

- [11].ZAO粉体的制备及其在乙醇中的分散工艺研究[J]. 化工新型材料 2017(04)

- [12].氧掺杂对磁控溅射ZAO薄膜性能的影响[J]. 真空 2014(01)

- [13].ZAO特性及其在CIGS电池中的应用[J]. 电源技术 2012(07)

- [14].磁控溅射工艺参数对ZAO薄膜性能的影响[J]. 材料保护 2014(S1)

- [15].从“ZAO”事件看人工智能技术对虚假视频新闻的影响及应对策略[J]. 新闻潮 2019(12)

- [16].浅析ZAO涉及的著作权问题[J]. 戏剧之家 2020(12)

- [17].不同ZAO粉体对ZAO_p/ZAO透明导电薄膜光电性能的影响[J]. 西安工业大学学报 2011(07)

- [18].直流磁控溅射制备透明导电ZAO薄膜退火处理时间的研究[J]. 科学技术与工程 2011(06)

- [19].溶胶-凝胶法制备ZAO薄膜及其结构与光学性能分析[J]. 化学工程与装备 2011(09)

- [20].溅射功率对磁控溅射ZnO∶Al(ZAO)薄膜性能的影响[J]. 功能材料 2015(08)

- [21].溶胶-凝胶法制备ZAO透明导电氧化物薄膜的研究进展[J]. 电工材料 2008(01)

- [22].ZAO膜磁控溅射变参数制备技术[J]. 电子元件与材料 2008(09)

- [23].ZAO换脸软件背后的安全风险[J]. 保密科学技术 2019(09)

- [24].绒面ZAO透明导电膜的制备工艺研究[J]. 真空 2010(05)

- [25].ZAO纳米粉体的制备及应用[J]. 材料导报 2008(S3)

- [26].氧化锌铝(ZAO)陶瓷靶材制备及其薄膜性能[J]. 真空科学与技术学报 2008(01)

- [27].络离子浓度对掺铝氧化锌(ZAO)纳米粉体粒径的影响[J]. 人工晶体学报 2011(03)

- [28].ZAO基底水热法制备ZnO纳米阵列及其形貌特征[J]. 半导体光电 2010(04)

- [29].射频反应磁控溅射生长ZAO薄膜的光电性质[J]. 实验室研究与探索 2019(11)

- [30].凝胶-燃烧法制备掺铝氧化锌(ZAO)纳米粉体[J]. 化工新型材料 2015(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cf0266b856f55c79567ba994.html