# 火力发电厂电气控制系统浅探

（济宁市东郊热电有限责任公司山东济宁）

摘要：世界在发生第三次科技革命以后，迎来了电气时代的到来。与此同时，悄悄的渗透进人们生活的还有信息技术的发展，于是很多的行业都很好的与信息技术相互结合并得到发展，在这个潮流中火电厂的发展也必不可免的到来，应用发电厂自动化技术将会以更快地速度向前发展，文中就列举了火力发电厂电气组成，并且展望了火电厂自动化技术上的应用前景。

关键词：发电厂；电气；控制系统

引文：随着科学技术的发展与社会的进步，电子信息技术也在社会进步的过程中得到日新月异的发展，采用的技术更加的先进，在自动化程度上，技术与产品上的科技创新对生产上的自动化与管理上的现代化进行了实现，并且在数字化与网络控制技术被广泛的应用进火电厂控制系统以来，在电厂现代化上的提高与自动化管理水平上的应用，无形中将机组上的潜力进行了最大化限度的满足，在网络技术应用的过程中也将电厂的综合竞争能力进行了提升。

1火力发电厂电气控制系统组成

电力系统的重要组成部分就是发电厂，它对整个电力系统的安全与经济有着直接的影响。按能量转化形式大体分为火力发电厂，水力发电厂，核能发电厂，风力发电厂。不管是哪种发电厂，它的作用都是将其他形式的能量转化成电能，它们的电气控制系统的主要内容及基本思想都是大同小异。设计部门为了使供电保证安全、可靠、经济，要根据电网运行需要对预建电厂的规模、主要技术指标加以确定。

1.1设计主接线

保证电网的安全可靠、经济运行的关键就是发电厂的主接线。应根据任务书提供的原始资料与数据来确定主接线，对多个方案设计，经过技术比较分析，对最经济的方案确定。设计电气主接线应在电力系统的可靠运行和经济调度的要求基础上建立，在对主接线选择时还要对扩建的可能所考虑。电气主接线的设计应将以下几点要求满足:（1）运行的可靠性：主接线系统应使供电的可靠性得以保证，尤其是重要负荷的供电。（2）运行的灵活性：在一部分设备检修或工作情况发生变化时，主接线系统应能通过灵活倒换开关，不中断供电。（3）主接线系统还应使运行操作保证方便，以及在使技术条件保证满足的要求下，做到经济合理，使占地面积尽量减少，节省投资.

1.2选择主变压器

电气主接线的核心环节就是主变压器。对主变压器的容量、台数、型号选择不当就会造成投资浪费，使负荷的供电需求无法满足，甚至对发电机的发电能力造成影响。大、中型发电厂，主变压器不少于两台，小型发电厂，主变压器可只装一台。主变压器相数、绝缘、绕组数可根据实际选择。如果有两个升高电压等级，对三相油浸式三绕组变压器优先选用；再考虑选用两个双绕组变压器。

1.3短路电流的计算

短路就是指不同电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。计算短路电流要对短路计算点选准，对等值网络图绘制，计算短路电流，进行短路计算的目的是为了限制短路的危害和缩小故障的影响范围，为接线方式及设备选择提供参考。（1）在对电气设备选择时，为了能使设备在正常运行和故障的情况下实现安全、可靠的运行需要按短路情况进行校验。（2）在电气主接线选择时，为了对各种接线方案比较，需进行必要的短路电流计算。（3）在对屋外高压配电装置设计时，需要按短路条件校验导线的相间和相对于地的安全距离。

2火力发电场自动化技术应用展望

随着经济全球化的趋势的不断的扩展，火电场与电力系统之间将会在新型技术的控制下形成一个自动化与管理上现代化的信息网络。它有利于将最佳的方案给选择出来，并且在运转的过程中可以将最优的技术与更加安全经济可靠地方案给选择出来。

2.1火电厂自动化专业机构将重组

传统的火电厂进入到被信息网络覆盖的时代，自动化的技术得到了日新月异的发展，所以，面对这样的情况火力发电厂首先要做的就是将单位结构进行快速的转变，进行迎合时代发展特点的改革与重组，这样的改变需要多火电厂的各部分自动化系统进行集中式的统一规划，并且在重组规划的过程中面对步伐不一致的情况一定要及时的进行协调，让各部分上的组织结构更加的合理。环保检测系统与电网运营上的调度系统、管理信息系统等这些自动化的系统将互伴随着计算机的广泛应用得到纵深式的发展，电厂在科技的不断创新中与实际的应用中，只有自身形成一套的现代化的管理办法才能跟得上时代的步伐。

2.2充实领导队伍，加强对自动化专业的领导

在知识经济充盈的时代，火电厂自动化技术也在逐渐的向友好又快的方向在发展。这就需要一个能够对自动化技术进行深刻认识的领导队伍，能够将自动化技术进行深刻的认识并进行专业的领导，积极的采用引进来与走出去的方法，利用高新对自动化专业的技术专家进行聘请与吸引，让这些技术上的人员为企业以后获得更好的发展做出自己在技术上的贡献，这个环节也是自动化技术能够得到健康发展的一个关键。所以，为了火力发电场的未来能够走的更加的长远，应该培养出一批专业知识面广并且有管理经验的自动化专业领导班子，对自动化专业上的管理进行人员上的充实，为火电厂在未来的发展注入新鲜的血液。

2.3电厂自动化系统制造商的前景可观

为了对快速发展变化的市场进行适时的适应，电子自动化系统制造商要抓住自动化的系统国产化的趋势，积极的进行经验上的积累，开发出在技术上具有先进水平的产品，并在质量过硬的产品上将公司的良好的形象进行树立，加快民族电力电气控制上的自动化步伐，积极的推动火力发电场的自动化技术应用水平的提升。带动火力发电厂能够不断前进的主要因素还是人员上的带动，所以面对这样一个大环境的发展趋势，火力发电厂中的领导人员应积极对员工进行技术上的培训与知识上的更新，让员工头脑中掌握的知识一定是最与时俱进的最前端的才可以。在对员工进行培训的过程中也要对员工的自身的特点进行观察，适时将具有潜力员工送往拥有先进技术的地方去参观，并在参观的过程中积极的学习。为企业在未来的发展能够占领一个相对靠前的位置做好基础。

3结论

综上所述，发电厂电气控制系统与计算机技术之间的相互融合，是当今社会发展的必然趋势，一种势不可挡的趋势。这样的趋势不仅仅将电气自动化管理上的水平给进行了相应的提升，也在一定的程度上将电气运行管理上的工作人员的负担与劳作上的强度进行了减轻的处理。与此同时，电场电力自动化也在相应的程度上促进了电厂的安全经济的运行，增强了电厂在发电市场中的竞争力。

参考文献：

[1]郭林川,刘为国.火电厂输煤电气控制系统研究与设计[J].科技展望,2016(31).

[2]马骞.浅析火力发电厂控制、信号和测量系统现状及发展趋势[J].科学中国人,2016(30).

[3]姜春晓,张凯生.浅析电厂电气控制系统[J].山东工业技术,2015(21).

[4]戴月.电气控制系统的故障成因及维护对策[J].网友世界,2014(15).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cf2b18863e94ada9b6d589ab.html