# 严寒地区单排地埋管热泵系统供暖可行性研究

### 论文摘要

地埋管热泵技术因其显著的节能和环保优势,越来越受到人们的关注,其有效结合了热泵系统、地埋管换热系统和采暖空调系统,冬季从土壤中吸收热量同时蓄存冷量以备夏用,夏季向土壤中释放热量同时蓄存热量以备冬用,其他季节土壤自然恢复,实现了能量的移季利用,是二十一世纪解决能源危机,实现可持续发展战略的绿色空调系统。本文在国家建设节能型农村政策的影响下,提出了一种适用于广阔地域的具有新型埋管型式的系统——单排地埋管热泵系统。与常见的单管型式相比,它具有较大的容量,能够承担较大的建筑负荷;与管群相比,它的地下土壤温度场具有较好的恢复性能。为了研究该系统在严寒地区的可行性,本文采用FLUENT数值模拟软件对该系统进行了长期的仿真模拟。首先选取哈尔滨地区的某一独立住宅建筑,建立系统各部分的数学模型,包括供暖房间、热泵机组、风机盘管、地埋管换热器及周围土壤的数学模型和相应的定解条件。根据仿真数据和模拟图表,对系统运行一年和多年的土壤温度场变化规律进行研究,分析土壤的热平衡特性和系统的运行特性。为了研究系统的取热蓄热特性和土壤温度场的变化,分别从埋管的总取热量、单位埋深的取热量、热泵COP等方面进行了理论分析。最后,针对理论分析结果,做出单排地埋管热泵系统在严寒地区的可行性判定,提出相应的改进措施。同时选取北京和武汉两个代表性的城市,根据气候和地质条件的不同对系统进行类比模拟分析,进而指出单排地埋管热泵系统的适用地区,为单排地埋管热泵技术的推广和应用提供理论指导。单排地埋管热泵系统在严寒地区应用时由于冬夏季负荷不平衡,土壤热源平均温度逐渐下降,热泵和系统的性能降低,对系统长期运行工况不利。然而如果采取相应的热量补偿措施,从系统初投资和运行费用方面考虑单排地埋管热泵系统节能效果显著,发展前景广阔。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源及研究的目的和意义

- 1.1.1 课题背景

- 1.1.2 研究目的及意义

- 1.2 课题研究现状

- 1.2.1 地源热泵的研究现状

- 1.2.2 仿真技术的应用

- 1.3 课题的主要研究内容

- 第2章 单排地埋管热泵系统的模型设计

- 2.1 土壤热源的理论

- 2.2 模拟对象介绍

- 2.3 地埋管热泵换热系统

- 2.3.1 系统概述

- 2.3.2 设备选型

- 2.4 本章小结

- 第3章 单排地埋管热泵系统的仿真模拟

- 3.1 U 型埋管换热器的物理模型

- 3.1.1 模拟工况简介

- 3.1.2 地埋管换热器的传热理论与模型假设

- 3.2 U 型埋管换热器的数学模型

- 3.2.1 U 型管内流体流动的数学描述

- 3.2.2 U 型管内近壁区流动处理

- 3.2.3 U 型管及土壤导热的数学描述

- 3.3 热泵系统其他部分的数学模型

- 3.3.1 供暖房间的数学模型

- 3.3.2 热泵机组的数学模型

- 3.3.3 风机盘管的数学模型

- 3.4 模拟系统的原理和运行模式

- 3.4.1 系统的运行原理

- 3.4.2 系统的运行模式

- 3.5 土壤温度场的仿真实现

- 3.5.1 用户自定义函数

- 3.5.2 仿真实现

- 3.6 本章小结

- 第4章 土壤热平衡分析

- 4.1 系统运行一年后的土壤热平衡分析

- 4.1.1 地埋管换热器进出口流体的温度变化规律

- 4.1.2 换热井内不同深度处土壤温度场的变化规律

- 4.1.3 水平面上距离管列中心不同位置处土壤温度场的变化规律

- 4.2 系统运行多年后的土壤热平衡分析

- 4.3 地埋管热泵系统的可行性研究及改进

- 4.4 本章小结

- 第5章 系统在其他地区的模拟研究

- 5.1 类比模拟的提出与参数设置

- 5.2 模拟实验结果的对比分析

- 5.2.1 系统的取热量和蓄热量对比

- 5.2.2 供暖阶段的取热功率对比

- 5.2.3 系统运行一年后的土壤温度场对比分析

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].地源热泵系统地埋管施工工艺方案[J]. 居舍 2020(03)

- [2].太阳能-地源热泵系统双地埋管群利用方式研究[J]. 热科学与技术 2020(02)

- [3].基于试验前提对U形竖直地埋管的数值模拟研究[J]. 建筑技术 2020(05)

- [4].考虑土壤分层的竖直埋管换热器传热特性研究[J]. 土壤通报 2020(02)

- [5].静力触探法精细化探测深埋管线的研究与应用[J]. 天津建设科技 2020(04)

- [6].浅层地热能开发桩间地埋管施工技术[J]. 建筑机械化 2020(09)

- [7].地源热泵地埋管换热量影响因素研究[J]. 吉林建筑大学学报 2020(05)

- [8].冷却塔辅助地埋管散热运行模式对土壤温度的影响[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [9].热渗耦合作用对温室埋管加热土壤的传热影响[J]. 天津城建大学学报 2016(06)

- [10].浅谈重庆市某地埋管地源热泵项目的工程设计[J]. 绿色环保建材 2016(11)

- [11].合肥市地埋管地源热泵适宜性分区评价[J]. 城市地质 2017(02)

- [12].水平埋管热作用下周围土壤热湿特性实验研究[J]. 暖通空调 2017(06)

- [13].机场软基承压水环境下地源热泵埋管施工技术[J]. 山西建筑 2017(24)

- [14].地下水流速影响地埋管换热能力的现场试验[J]. 工程勘察 2017(09)

- [15].桩基地埋管对土壤温度的影响及换热性能研究[J]. 煤气与热力 2015(11)

- [16].地埋管地源热泵系统夏季冷却塔补热研究与实践[J]. 科技传播 2016(15)

- [17].试论与桩基结合的地源热泵地埋管施工技术的应用[J]. 中国新技术新产品 2015(04)

- [18].地埋管地源热泵系统的热失衡及解决措施[J]. 区域供热 2015(02)

- [19].浅析地埋管地源热泵技术[J]. 洁净与空调技术 2013(04)

- [20].水平地埋管系统在防护工程中的应用[J]. 防护工程 2017(01)

- [21].基于负荷特性的防护工程核心区域地埋管保障分析[J]. 防护工程 2017(02)

- [22].地下滴灌埋管深度和水分控制对番茄产量和水分利用的影响[J]. 灌溉排水学报 2015(S1)

- [23].水平地埋管在地铁空调中的应用研究[J]. 建筑热能通风空调 2019(11)

- [24].同轴深井地埋管在合肥某大型住宅小区中的应用[J]. 工程技术研究 2019(24)

- [25].综合管廊地埋管换热器的全年运行特性分析[J]. 制冷与空调(四川) 2020(01)

- [26].地埋管换热器温差及运行份额对换热量的影响实验研究[J]. 资源信息与工程 2020(02)

- [27].基于负荷自适应分配的地埋管换热器传热分析[J]. 工程热物理学报 2020(08)

- [28].杭州某地埋管地源热泵系统地温场监测与分析[J]. 暖通空调 2020(08)

- [29].并联双U型桩基埋管经济流速数值模拟[J]. 建筑科学 2016(12)

- [30].桩基地埋管换热性能影响因素数值模拟与分析[J]. 煤气与热力 2016(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cf490302f8af36e8b418f0cb.html