# 高温水热，溶剂热法合成稳定多功能化的介孔材料

### 论文摘要

本文致力于探究一种合成高稳定的介孔热固性高分子材料的新方法,及对其多功能化的探究。并开拓了介孔高分子材料的更多的新功能,本文主要利用高温水热,溶剂热的合成方法大大提高了高分子材料聚合过程的交联度,提高了材料的稳定性,同时利用简单有效的合成技术开发了一些列具有新功能的介孔高分子材料,希望能对介孔材料,尤其是介孔高分子材料的稳定性的提高,功能的多样化和广泛的工业应用有一定的帮助。第一章为绪论部分,概述了规则介孔材料从出现,发展,存在的问题,到广泛的研究和应用。最近几年,规则介孔高分子材料材料拓宽了介孔材料合成机理,骨架组成及其功能化研究,本章对纳米多孔高分子骨架材料从其结构特点,合成机理,合成方法和功能化原理等角度做详细阐述,及对纳米孔高分子材料的广泛的功能化和应用应用前景进行了相应的展望,纳米多孔高分子材料目前比较广泛的应用于气体的吸附,分离,催化等领域。第二章主要用高温高压水热合成的方法来大幅度的提高介孔材料的稳定性,我们从高温合成规则介孔氧化硅材料中得到了相应的启迪,首次利用高温水热合成的方法得到稳定骨架的介孔酚醛树脂材料,同时完好地保持材料规则的介孔道结构,通过该方法合成的介孔酚醛树脂材料,高温合成材料的交联度大大提高,稳定性大大增加,接近工业用的环氧树脂。同时高温合成的产品对比低温合成样品表现出了更加优异的绝缘性能,与工业绝缘用的酚醛树脂相比较,介电常数大大降低,主要源自于高温合成地产物骨架缩和度远远高于低温产物,表面羟基含量低；同时高温产物地比表面积和孔容要高于低温合成的介孔酚醛树脂,上述原因是导致高温合成产物优异绝缘性能的主要原因,最低介电常数达到2.35左右。同时高温合成的方法扩展到了氧化硅和金属氧化物材料,合成的氧化硅材料与低温合成材料相比较的介电常数大大降低,最低介电常数达到134左右,是目前为止报道最低的介电材料。氧化物材料高温条件下原位晶化,稳定性和功能性大大提高。我们在此基础之上向骨架中引入了纳米氧化铁,得到了具有规则介孔结构的磁性酚醛树脂和碳材料,保持骨架优良稳定性丰富孔结构的前提下赋予了材料优良的磁分离功能。同时材料表现出优良的有机染料吸附能力,通过简单的外加磁场即可以实现材料的分离,通过乙醇洗涤即可以实验吸附材料的再生,循环使用5此后材料仍然保持着非常优异的吸附磁分离性能。我们从机理（Stern双电层）角度来解释材料的优异的吸附性能。从合成,吸附,到磁分离,材料的使用效率得到了大大提高。第三章我们通过磺化新型可溶胀,高度交联的介孔聚合物的方法得到一种高效稳定的介孔有机骨架固体酸材料,我们首先合成具有丰富介孔结构的介孔聚二乙烯基苯材料,然后通过氯磺酸磺化即可向骨架上引入大量的磺酸根,高于常规介孔材料磺酸根的引入量,大量磺酸根的引入主要在于材料优良的溶胀性能,良好的溶胀性能可以使材料在磺化过程中骨架与磺化试剂充分的接触,进而导致磺化更加完全。磺化后产物同时保持着较好的介孔结构,有利于催化过程中物质的扩散和传输。该材料在催化酯化和酰基化反应中表现出比传统催化剂Amberlyst 15树脂,磺酸功能化的介孔氧化硅更加优异的催化性能和催化剂再生能力。同时,骨架可以很容易的引入强酸中心三氟甲磺酸根,不仅提高了催化剂的催化活性和稳定性,热稳定性甚至优于Nafion NR50树脂。同时材料的疏水性大大提高,接触角达到150度以上,达到超疏水的范畴,上述特点有利于材料大幅度的广泛应用。第四章主要开发一种溶剂热的合成方法来合成新型的咪唑功能化的超疏水介孔固体碱催化材料,与传统固体碱催化剂（水滑石,氧化钙,树脂,氢氧化钠等）相比较,该材料具有丰富的纳米孔结构,超疏水,亲油,对二氧化碳不敏感等特点,进而导致其对甘油较好的相疏特性。值得一提的是：该材料在催化酯交换制取生物柴油的反应中表现出了极其优异的催化性能和简单的再生性能,甚至优于传统的均相碱催化剂（氢氧化钠,氢氧化钾等）。主要源于在催化的过程中促进油、醇的均匀混合,同时消除副产物甘油对活性中心和反应平衡的影响,有利于反应的正向移动,提高催化活性。同时该材料经过简单的季胺化,碱交换的方法可以得到多孔强碱性离子液体催化剂,同时在催化Michael加成和Knoevenagel缩和中表现出优异的催化活性。第五章,我们在上述合成材料的基础上,我们成功的将吡啶,吡咯烷酮等官能团引入到超疏水的介孔聚合物骨架,通过简单的季胺化和离子交换的过程制备了离子液体功能化的介孔聚合物材料：酸性离子液体功能化的超疏水骨架的介孔聚合物材料,通过功能化咪唑,吡啶等碱中心开而发了一种固定离子液的新方法,比传统在有机骨架固定离子液体的方法简单,稳定性好,同时固定在多孔材料中有利于反应物和产物的扩散,活性中心与反应物的充分接触,大大提高其在催化领域的广泛应用。同时,材料的疏水亲油骨架使得在催化过程中对底物有很强的浓缩现象,主要表现在对反应底物优异的吸附能力,远远高于介孔材料和离子交换树脂材料等。上述的特点导致该材料在酸催化反应：Peckmann反应,硝化反应,Kharasch addition表现出了极其优异的催化性能和催化剂的再生能力,甚至超过了均相的液体硫酸和均相离子液体的催化活性,是高分子催化剂“高分子效应”的体现。本方法对离子液的固定,分离,降低成本和实现化学过程的绿色化有着重要意义,促进离子液体的广泛的工业应用。第六章作者首次开发合成具有沿b轴方向性介孔结构的新型介孔沸石材料ZSM-5-OM的新方法,主要设计具有亲水疏水结构的高分子模板剂来合成,合成材料保持晶体基本形貌的同时引入了方向性的介孔结构,通过扫描电子显微镜、投射电子显微镜、和切片技术发现该介孔沿b轴方向生长,该独特的方向性介孔结构的沸石材料比传统无规则的介孔结构的沸石材料更有利于物质的传输和扩散,尤其是在大分子催化领域,通过催化反应性能测试（大分子醇醛缩和）,该材料表现出比微孔ZSM-5,无规介孔ZSM-5更加优异的催化活性,体现了方向性介孔的优势。该方法对于拓展介孔沸石的合成方法,研究合成规则性介孔孔道的沸石材料具有指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 第1节 纳米孔材料简介

- 1.1.1 微孔材料

- 1.1.2 介孔材料

- 1.1.3 大孔材料及复合孔材料

- 1.1.4 多级孔材料或微孔—介孔—大孔复合材料

- 第2节 介孔材料简介

- 1.2.1 介孔材料的分类

- 1.2.2 介孔材料的生成机理

- 1.2.3 表面活性剂的有效堆积参数g

- 1.2.4 介孔材料的组成

- 第3节 介孔材料（高分子）的应用

- 1.3.1 吸附分离方面的应用

- 1.3.2 高分子附载催化剂方面的应用

- 1.3.3 介孔高分子材料在绝缘领域的应用

- 第4节 本课题的选择意义和主要成果

- 1.4.1 本课题的选择意义和成果

- 1.4.2 本课题的主要结果

- 第5节 本论文中表征过程中所使用的仪器

- 参考文献

- 第二章 高温合成稳定、具有规则孔道结构的功能化介孔材料

- 第一节 引言

- 第二节 具有低介电常数的高稳定性的规则介孔酚醛树脂的合成

- 2.2.1. 样品的和合成

- 2.2.2. 结果与讨论

- 第三节 高温合成热稳定,可磁移动性能的规则介孔炭材料及其吸附性能研究

- 2.3.1. 样品的和合成（MOMR-N,MOMC-N）

- 2.3.2 结果与讨论

- 小结

- 第四节 高温水热合成稳定的具有超低介电常数的规则介孔氧化硅材料

- T, SBA-16T,JLU-20T）'>2.4.1. 样品的和合成（SBA-15T, SBA-16T,JLU-20T）

- 2.4.2 结果与讨论

- 小结

- 第五节 小结与展望

- 参考文献

- 第三章 新型介孔高分子骨架固体酸材料的合成及其催化性能研究

- 第一节 引言

- 第二节 具有疏水,大比表面积,稳定骨架的固体酸的合成

- 3.2.1. 样品的合成

- 3.2.2. 样品的表征

- 第三节 小结与展望

- 参考文献

- 第四章 新型超疏水骨架的介孔固体碱的合成及其在酯交换反应中的应用

- 第一节 引言

- 第二节 具有超疏水,大比表面积,稳定骨架的新型固体碱的合成

- 4.2.1. 样品的合成

- 第三节 结果与讨论

- 第四节 小结与展望

- 参考文献

- 第五章 新型高效固体酸催化剂的合成:离子液体功能化的超疏水介孔聚合物材料

- 第一节 引言

- 第二节 具有稳定疏水骨架,大比表面积离子液体功能化介孔聚合物材料的合成

- 第三节 结果与讨论

- 5.3.1 氮气吸附等温线与红外光谱

- 5.3.2 X射线光电子能谱表征（XPS）

- 5.3.3 差热热重研究

- 5.3.4 材料对水的吸附性能研究

- 5.3.5 催化活性研究

- 第四节 小结与展望

- 参考文献

- 第六章 新型具有方向性（沿B轴）稳定介孔结构的ZSM—5沸石材料的设计与合成

- 第一节 引言

- 第二节 OM-ZSM-5的合成及其催化性能表征

- 第三节 结果与讨论

- 6.3.1 样品的X射线衍射表征

- 2吸附表征'>6.3.2 样品的N2吸附表征

- 6.3.3 样品的扫描电子显微镜表征

- 6.3.4 样品的透射电子显微镜表征

- 第四节 小结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简历

- 博士期间公开发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].硅基介孔材料吸附烟气中二氧化硫的效能研究[J]. 工业安全与环保 2020(09)

- [2].功能化介孔材料在环境领域的应用研究进展[J]. 化学通报 2019(03)

- [3].铜-硅基介孔材料的制备及应用现状[J]. 中国材料进展 2019(06)

- [4].掺铜的硅基介孔材料合成与应用研究进展[J]. 应用化工 2017(05)

- [5].功能性介孔材料在环境科学中的应用进展[J]. 山东化工 2017(12)

- [6].功能化介孔材料对重金属离子吸附的研究进展[J]. 河南科技学院学报(自然科学版) 2014(01)

- [7].硅基、非硅基介孔材料的研究进展[J]. 材料导报 2013(09)

- [8].介孔材料[J]. 印染 2011(02)

- [9].双介孔材料的合成与应用研究进展[J]. 化工进展 2010(03)

- [10].硅基介孔材料的合成及表征[J]. 河北理工大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [11].模板剂自组装含钛介孔材料的研究[J]. 江苏陶瓷 2008(03)

- [12].金属改性硅基介孔材料及其加氢脱硫研究进展[J]. 化学通报 2017(05)

- [13].纳米介孔材料在锂离子电池正极材料中的应用[J]. 电源技术 2014(11)

- [14].介孔材料的制备及应用研究[J]. 硅酸盐通报 2014(10)

- [15].模板法制备TiO_2介孔材料的研究进展[J]. 化工新型材料 2013(01)

- [16].新型功能化介孔材料CH_3-MCM-41-NH_2的合成和表征[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [17].介孔材料在电化学生物传感器中的应用进展[J]. 理化检验(化学分册) 2012(04)

- [18].介孔材料——分子筛家族的新成员[J]. 功能材料信息 2012(04)

- [19].非硅基介孔材料的合成与应用研究进展[J]. 渭南师范学院学报 2011(10)

- [20].表面活性剂引导合成非硅基介孔材料的研究进展[J]. 化工进展 2016(08)

- [21].功能化介孔材料吸附性能与机理的研究进展[J]. 现代化工 2012(04)

- [22].介孔材料应用于污水处理的研究进展[J]. 材料科学与工程学报 2018(01)

- [23].磺酸基功能化的介孔材料HSO_3-Zr-La-SBA-15的制备[J]. 化学试剂 2018(05)

- [24].凹土介孔材料的制备及其固载猪胰脂肪酶[J]. 生物加工过程 2016(04)

- [25].介孔泡沫及手性介孔材料的制备与应用[J]. 材料导报 2009(11)

- [26].多级孔材料研究进展[J]. 材料导报 2018(13)

- [27].非硅体系介孔材料的合成[J]. 化学进展 2008(10)

- [28].改性硅基介孔材料去除废水中重金属研究进展[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [29].无机介孔材料在第三代电化学生物传感器中的应用研究[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [30].非传统表面活性剂制备硅基介孔材料新进展[J]. 化工进展 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cf4e2f3eb56171ab914039d1.html