# 铌和热处理工艺对低温钢组织和性能的影响

### 论文摘要

碳钢及低合金钢在低温工况下的开裂问题与钢材的强度和低温韧性有关,而材料的强度与低温韧性与材料的化学成分、显微组织和钢液质量有关,目前世界各国通过合金化、热处理及控轧控冷等措施来开发高强高韧性低温钢。课题在LCC基础上,优化主要合金元素、添加0～0.08%的微合金元素铌,设计淬火+调质、退火+调质、正火+调质三种热处理工艺,通过金相组织观察、SEM扫描及能谱分析、XRD分析、低温冲击试验和拉伸试验,研究了铌和热处理工艺对低温钢组织和性能的影响规律。本课题低温钢化学成分为C0.17%～0.19%,Si0.5%～0.6%,Mn1.1%～1.2%, P≤0.02%,S≤0.02%,Cr0.5%～0.6%,Ni0.98%～1.00%,Mo0.5%～0.6%, Nb0.03%～0.05%.该低温钢铸态组织为片状珠光体+少量块状铁素体,随着铌含量的增加,珠光体片间距逐渐减小,块状铁素体减少,组织细化。热处理后的试样组织均为回火索氏体,淬火+调质态回火索氏体中铁素体基本为多边形状,大小均匀；退火+调质态回火索氏体中铁素体多为板条状,多边形铁素体较少；正火+调质态为多边形铁素体加少量板条铁素体,板条长度比退火+调质态的短。该低温钢淬火+调质态低温冲击功随着含铌量的增加先升高后降低,-40℃比-20℃下降的程度更快。含铌0.039%时,-20℃、-40℃AKv达最高值,分别为45.7J和29.9J。试样-40℃冲击断口形貌以解理为主,同时有少量的准解理,解理台阶上主要为扇状花样,内部有撕裂岭。随着含铌量的增加,撕裂岭的长度和数量也逐渐增加,韧窝带加大,当含铌量超过0.039%时,解理面上出现河流花样。该低温钢三种热处理状态低温冲击功的变化规律基本相似,含铌量相同时淬火+调质态低温冲击功最高,正火+调质态次之,退火+调质态较低。含铌0.039%时三种热处理状态试样AKV均达最高值,-20℃时分别为45.7J、42.3J和44.4J,-40℃分别为29.9J、27.6J和28.4J。淬火+调质态和正火+调质态-40℃冲击断口形貌中撕裂岭数量明显大于退火+调质态,退火+调质态断口形貌解理台阶上为扇状花样,解理面上为河流花样。低温冲击功和断口形貌均表明含铌0.039%时淬火+调质、退火+调质和正火+调质工艺均能满足低温钢对组织和性能的要求,生产上可采用正火+调质工艺。该低温钢正火+调质态的抗拉强度、屈服强度以及断后伸长率均随着含铌量的增加呈现先增加后降低的变化规律。抗拉强度和屈服强度的变化规律非常相似,含铌量为0.057%时抗拉强度和屈服强度达到最大值1110MPa和990MPa,含铌量为0.039%时断后伸长率达到最大值17.0%。拉伸试样断口宏观形貌为典型的杯锥状断口,微观断口形貌为等轴韧窝,呈现韧性断裂的典型特征。随着铌含量的增加,粗大韧窝数量先减少后增加。该低温钢含铌0.039%经正火+调质工艺处理后,获得了强度、塑性和低温冲击韧性的较好匹配,-20℃、-40℃的冲击功为44.4J、28.4J,抗拉强度和屈服强度分别为995MPa、885MPa,断后伸长率为17.0%。该低温钢综合性能良好,可应用于石油天然气管道输送系统中的低温阀门零部件上,具有良好的发展前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 低温钢的研究现状

- 1.2.1 低温钢的定义和分类

- 1.2.2 低温钢的强韧化研究现状

- 1.2.3 低温钢的应用

- 1.2.4 低温阀门的失效形式

- 1.3 课题的研究意义

- 1.4 研究目标、内容

- 1.4.1 研究目标

- 1.4.2 研究内容

- 1.5 研究技术路线

- 2 试验过程及试验方法

- 2.1 成分设计

- 2.2 试样制备

- 2.2.1 砂型制备

- 2.2.2 熔炼及浇注工艺

- 2.2.3 热处理工艺

- 2.3 组织观察及分析

- 2.3.1 金相组织观察

- 2.3.2 SEM扫描电镜采集照片

- 2.3.3 SEM扫描电镜能谱分析

- 2.3.4 XRD分析

- 2.4 力学性能检测

- 2.4.1 低温冲击试验

- 2.4.2 拉伸试验

- 3 铌和热处理工艺对低温钢组织的影响

- 3.1 化学成分分析结果

- 3.2 Nb对低温钢组织的影响

- 3.2.1 Nb对低温钢铸态组织的影响

- 3.2.2 Nb对低温钢淬火+调质态组织的影响

- 3.2.3 Nb对低温钢退火+调质态组织的影响

- 3.2.4 Nb对低温钢正火+调质态组织的影响

- 3.4 热处理工艺对低温钢组织的影响

- 3.4.1 热处理工艺对含Nb低温钢组织的影响

- 3.4.2 含Nb低温钢X射线衍射物相分析

- 3.4.3 含Nb低温钢SEM能谱分析

- 3.5 本章小结

- 4 铌和热处理工艺对低温钢低温冲击韧性的影响

- 4.1 低温冲击试验结果及分析

- 4.2 Nb对低温钢低温冲击韧性的影响

- 4.3 热处理工艺对低温钢低温冲击韧性的影响

- 4.4 低温冲击韧性的影响因素分析

- 4.5 本章小结

- 5 铌对低温钢拉伸性能的影响

- 5.1 拉伸试验结果及分析

- 5.1.1 拉伸试验结果

- 5.1.2 拉伸断口形貌分析

- 5.2 拉伸性能的影响因素及分析

- 5.3 展望与不足之处

- 5.4 本章小结

- 6 主要结论

- 参考文献

- 个人简历及攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].金属材料热处理工艺与技术分析[J]. 中国金属通报 2019(12)

- [2].特殊要求14Cr1MoR钢板热处理工艺研究[J]. 宽厚板 2020(03)

- [3].阀门材料热处理工艺的质量控制[J]. 通用机械 2020(07)

- [4].浅谈中国热处理工艺方法的发展趋势和主要存在问题[J]. 中国金属通报 2020(05)

- [5].金属材料和热处理工艺的相关性[J]. 世界有色金属 2020(12)

- [6].7050铝合金的热处理工艺[J]. 科学技术创新 2020(32)

- [7].关于金属材料与热处理工艺的探讨[J]. 化工设计通讯 2016(12)

- [8].关于举办“关键零部件(齿轮、轴承)热处理工艺技术培训”的通知[J]. 金属热处理 2017(05)

- [9].德国工程师们怎样快速地编制高水平的热处理工艺[J]. 金属加工(热加工) 2017(11)

- [10].热处理工艺对25CrMoRE钢组织及性能的影响[J]. 包钢科技 2017(03)

- [11].特殊要求的12Cr1MoVR钢板热处理工艺研究[J]. 宽厚板 2017(04)

- [12].金属材料与热处理工艺相关性分析[J]. 世界有色金属 2017(16)

- [13].浅谈钢铁的热处理工艺[J]. 中国金属通报 2017(10)

- [14].热处理工艺要诀[J]. 金属加工(热加工) 2016(09)

- [15].金属材料与热处理工艺关系探索分析[J]. 世界有色金属 2016(08)

- [16].浅谈金属材料与热处理工艺的关系[J]. 科技创新与应用 2016(15)

- [17].关于举办“关键零部件热处理工艺技术培训”的通知[J]. 金属热处理 2016(06)

- [18].热处理工艺对船舶柴油机铸铁件性能的影响[J]. 科技展望 2016(26)

- [19].关键零部件热处理工艺技术培训班[J]. 金属热处理 2016(10)

- [20].25Mn2钢热处理工艺的优化[J]. 热加工工艺 2015(02)

- [21].热处理工艺与设备课程教学改革探讨[J]. 科技视界 2015(30)

- [22].金属材料与热处理工艺关系的探讨[J]. 山东工业技术 2015(22)

- [23].高铁车轴用34CrNiMo6钢的热处理工艺研究[J]. 中国设备工程 2020(22)

- [24].SG-1018/18.55-M864型锅炉汽包安全阀改型焊接和热处理工艺[J]. 现代焊接 2010(09)

- [25].试论常用模具材料及其热处理工艺[J]. 中外企业家 2020(16)

- [26].具有不同硬度梯度的热处理工艺对盾构刀圈组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(12)

- [27].热处理工艺对20Cr钢表面粗糙度影响的试验研究[J]. 机械制造 2020(07)

- [28].超纯30Cr2Ni4MoV钢的热处理工艺研究[J]. 热处理 2020(04)

- [29].浅谈金属材料热处理工艺与技术展望[J]. 技术与市场 2016(11)

- [30].30CrMo钢管热处理工艺研究[J]. 包钢科技 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cf7ab70e24cfee9b2d1736ff.html