# 纳米结构TiO2的合成及其光电性能的研究

### 论文摘要

传统的太阳能电池的硅材料生产工艺十分复杂和苛刻,而且要消耗大量的电力资源。因此,研发出制造工艺简单、成本低、光电转换效率高和环境友好型太阳能电池是十分重要的,这不仅是适合我国国情的光伏产业发展途径,也是我国发展太阳能电池应用科学和技术的根本途径。与硅基太阳能电池相比,染料敏化太阳能电池(DSSCs)具有制备工艺简单、价廉、轻便、光电转化效率高等特点,被誉为第三代新型太阳能电池。目前,最高的光电转换效率已经超过12.3%。本论文旨在合成一系列纳米结构TiO2,并作为光阳极材料和考察其光电性能,研究纳米结构的光阳极材料与电池的光电性能之间的内在关系,为发展新型高效的太阳能电池奠定理论依据。(1)以水热法合成了TiO2纳米片,并作为光阳极材料,考察了光电性能。系统地研究了光阳极膜厚、染料种类和煅烧时间等对电池光电性能的影响,获得了5.27%的光电转换效率。(2)以水热法合成了尺寸较为均一的纳米管,并应用于染料敏化太阳能电池的光阳极,使组装的电池光电转换效率达到了7.00%。同时,发现经过煅烧热处理的纳米管,由于除去了其中的水,改善了光阳极薄膜的质量和材料的结晶度,从而提高了电池的光电性能。(3)以纳米粒子和纳米管制备了交替层光阳极薄膜,并研究了膜厚度等对电池的光电性能的影响。以N719和D131染料为共敏化剂组装太阳能电池,使光电转化效率达到了8.44%。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 染料敏化太阳能电池（DSSCs）

- 1.3 DSSCs的基本结构

- 1.4 DSSCs的工作原理

- 1.5 染料敏化太阳能电池（DSSCs）的性能测定

- 1.5.1 光电转化效率

- 1.5.2 单色入射光光电转换效率（IPCE）测定

- 1.5.3 电化学阻抗谱（EIS）

- 1.6 染料敏化太阳能电池（DSSCs）的研究现状

- 2光阳极研究现状'>1.6.1 TiO2光阳极研究现状

- 1.6.1.1 各种纳米结构

- 1.6.1.2 加快电子传输和抑制电子复合

- 1.6.1.3 混合材料

- 1.6.2 对电极研究现状

- 1.6.3 电解液研究现状

- 1.6.4 染料的研究现状

- 1.7 本论文的选题依据和研究内容

- 1.7.1 本论文的选题依据

- 1.7.2 本论文的主要研究内容

- 第二章 实验

- 2.1 实验仪器和实验试剂

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 实验试剂

- 2.2 样品的合成

- 2.3 样品的表征

- 2.3.1 X射线粉末衍射分析（XRD）

- 2.3.2 扫描电镜表面形貌分析（SEM）

- 2.3.3 透射电镜分析（TEM）

- 2.3.4 热重分析（TG）

- 2.4 染料敏化太阳能电池（DSSCs）的光电性能测试

- 2.4.1 Ⅰ-Ⅴ曲线的测试

- 2.4.2 IPCE谱图的测试

- 2.4.3 电化学阻抗谱（EIS）的测试

- 2纳米片合成及其光电性能的研究'>第三章 TiO2纳米片合成及其光电性能的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 纳米片的合成

- 3.2.2 纳米片浆料的制备

- 3.2.3 纳米片光阳极的制备

- 3.2.4 太阳能电池组装

- 3.2.5 样品的表征

- 3.2.6 光电性能测试

- 3.3 结果和讨论

- 3.3.1 纳米片的表征

- 3.3.1.1 物相分析

- 3.3.1.2 形貌分析

- 3.3.2 光电性能

- 3.3.2.1 膜厚的影响

- 3.3.2.2 染料的影响

- 3.3.2.3 煅烧时间的影响

- 3.4 结论

- 2纳米管合成及其光电性能的研究'>第四章 TiO2纳米管合成及其光电性能的研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 纳米管的合成

- 4.2.2 热处理纳米管的合成

- 4.2.3 纳米管和热处理纳米管浆料的制备

- 4.2.4 纳米管和热处理纳米管光阳极的制备

- 4.2.5 太阳能电池组装

- 4.2.6 样品的表征

- 4.2.7 光电性能测试

- 4.3 结果和讨论

- 4.3.1 纳米管的表征

- 4.3.1.1 物相分析

- 4.3.1.2 热重分析

- 4.3.1.3 形貌分析

- 2吸脱附分析'>4.3.1.4 N2吸脱附分析

- 4.3.2 光电性能

- 4.3.2.1 管的光电性能

- 4.3.2.1 热处理纳米管的光电性能

- 4.4 结论

- 第五章 交替层光阳极薄膜的制备和光电性能

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 浆料的制备

- 5.2.2 光阳极的制备

- 4处理'>5.2.3 交替层膜光阳极的TICL4处理

- 5.2.4 太阳能电池组装

- 5.2.5 样品的表征

- 5.2.6 光电性能测试

- 5.3 结果和讨论

- 5.3.1 表征

- 5.3.1.1 物相分析

- 5.3.1.2 形貌分析

- 5.3.2 光电性能

- 5.3.2.1 纳米粒子的光电性能

- 5.3.2.2 交替层膜的光电性能

- 5.3.2.2.1 膜厚的影响

- 5.3.2.2.2 纳米粒子、纳米管和交替层膜光电性能的比较

- 5.3.2.2.3 染料共敏化的影响

- 4处理的影响'>5.3.2.2.4 TiCl4处理的影响

- 5.4 结论

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cf95ef2fcc939a1ef6344796.html