# 霞湾港底泥中锌和铅释放特性的研究

### 论文摘要

近年来，随着工农业的发展，越来越多的含有重金属离子的废水排入河流、湖泊等水体，使水体底泥受到重金属污染。重金属是环境中普遍存在的污染物之一，且具有毒性大、不易降解、易通过食物链富集等特点，从而危害人体健康和生态环境。本文以霞湾底泥中重金属锌和铅为研究对象，分析了锌和铅的含量及存在形态，研究了底泥中锌和铅释放的动力学特性，并探讨了pH值及有机酸对锌和铅释放的影响，为了解底泥中重金属的释放特性及制定防治措施提供了依据。本文采用连续提取法分析了重金属的形态，结果表明，采集的底泥样品中锌和铅的含量远高于土壤背景值，说明底泥已经受到严重的污染。锌含量分布范围为2000～6500mg/kg，铅含量分布范围为300～1040mg/kg。样品中锌和铅主要以铁锰氧化态的形式存在，而可交换离子态的含量均为最低。锌各形态含量的关系为：铁锰氧化物结合态>残渣态≈碳酸盐结合态>有机硫化态>可交换离子态；铅各形态含量的关系为：铁锰氧化态≈残渣态>有机硫化态>碳酸盐结合态>可交换离子态。本文采用静态摇瓶实验研究了底泥中重金属锌和铅释放的动力学过程（以KCl、KH2PO4和NaNO3溶液为支持电解质）及pH值、有机酸(苹果酸、柠檬酸和酒石酸)对锌和铅释放的影响。结果表明，指数方程、Elovich方程和二级反应动力学方程均可较好的描述底泥中锌、铅释放的动力学过程，对重金属释放的影响大小为：KCl>KH2PO4≈NaNO3。pH值、有机酸等对底泥中重金属释放的影响结果表明：介质pH值对底泥中锌、铅的释放有重要影响，锌、铅的释放量随pH值的降低而增加，即在酸性条件下，锌、铅更容易向环境释放，但它们因重金属和底泥类型的不同而存在较大的差异。三种低分子有机酸对供试污染底泥中锌、铅都有释放作用，对锌的释放能力大小为：柠檬酸>苹果酸>酒石酸；对铅释放能力大小为：柠檬酸>酒石酸>苹果酸。随着有机酸浓度的升高，底泥中锌、铅的释放量增大，而且释放能力和速率为：锌>铅。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 国内外底泥沉积物的重金属污染现状

- 1.1.1 概述

- 1.1.2 重金属污染的来源及危害

- 1.1.3 国内底泥污染现状

- 1.1.4 国外底泥污染现状

- 1.2 重金属释放的影响因素现状

- 1.2.1 盐度对重金属释放的影响

- 1.2.2 pH 值对重金属释放的影响

- 1.2.3 温度对重金属释放的影响

- 1.2.4 氧化还原条件对重金属释放的影响

- 1.2.5 有机络合剂对沉积物中重金属释放的影响

- 1.2.6 生物活动对重金属释放的而影响

- 1.2.7 悬浮物对重金属释放的影响

- 1.2.8 水流紊动及静态、动态模拟实验对重金属释放的影响

- 1.3 不同河流底泥重金属释放的研究

- 1.3.1 河口表层沉积物重金属的释放

- 1.3.2 天然江河底泥中重金属的释放

- 1.3.3 城市河流底泥中重金属的释放

- 1.4 研究区概况及研究现状

- 1.4.1 研究区概况

- 1.4.2 研究现状

- 1.5 研究内容及意义

- 1.5.1 研究内容

- 1.5.2 研究意义

- 第2章 底泥中锌和铅的分布特征

- 2.1 引言

- 2.2 实验仪器及试剂

- 2.2.1 实验仪器

- 2.2.2 实验试剂

- 2.3 样品的采集方法

- 2.4 底泥特征参数的测定

- 2.4.1 底泥 pH 值测定

- 2.4.2 底泥含水率测定

- 2.4.3 烧失量测定

- 2.4.4 锌和铅全量的测定

- 2.4.5 锌和铅形态的测定

- 2.5 底泥中锌和铅的污染特征

- 2.5.1 底泥中锌和铅的含量水平

- 2.5.2 底泥中锌和铅沿河道变化特征

- 2.6 形态分析

- 2.7 讨论

- 2.8 本章小结

- 第3章 底泥中锌和铅释放特性的研究

- 3.1 引言

- 3.2 底泥中重金属锌和铅释放特性实验

- 3.2.1 底泥中锌和铅释放动力学实验

- 3.2.2 底泥中锌和铅释放特性的影响因素实验

- 3.3 污染底泥中重金属锌和铅的释放动力学研究

- 3.3.1 污染底泥中重金属释放动力学模型

- 3.3.2 KCl 对锌和铅释放的动力学研究

- 3.3.3 KH2PO4对锌和铅释放的动力学研究

- 3.3.4 NaNO3对锌和铅释放的动力学研究

- 3.3.5 动力学方程拟合

- 3.3.6 拟合方程结果分析

- 3.4 污染底泥中重金属的释放影响因素研究

- 3.4.1 pH 值对锌和铅释放的影响

- 3.4.2 有机酸浓度对锌和铅释放的影响

- 3.4.3 pH 值对有机酸释放锌和铅的影响

- 3.5 讨论

- 3.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].“比较过氧化氢在不同条件下的分解”实验装置改进[J]. 生物学教学 2017(07)

- [2].关于眼镜架镍释放量现状和检测方法的研究[J]. 中国标准化 2017(10)

- [3].镍释放量标准物质的研制[J]. 化学分析计量 2016(03)

- [4].国内镍释放量测定方法的比较研究[J]. 中国质量与标准导报 2020(01)

- [5].镍释放量检测结果与浸泡时间关系初探[J]. 中国检验检测 2019(02)

- [6].影响金属太阳镜架镍释放量的原因研究[J]. 中国眼镜科技杂志 2018(13)

- [7].K金首饰中镍含量与镍释放量关系研究[J]. 贵金属 2016(S1)

- [8].饰品中镍释放量检测风险评估系统的研究[J]. 科技视界 2016(02)

- [9].典型植烟区烤烟焦油与氢氰酸释放量差异分析[J]. 安徽农业大学学报 2016(01)

- [10].18K金首饰中镍释放量与耐蚀性的关系[J]. 贵金属 2017(01)

- [11].初烤烟叶外观质量与焦油释放量关系分析[J]. 江西农业学报 2015(12)

- [12].镀镍金属钮扣中镍释放量的评价[J]. 纺织检测与标准 2015(03)

- [13].粉煤灰中氨释放量测定方法研究[J]. 河南建材 2016(03)

- [14].云南烟叶主栽品种7项有害成分释放量比较[J]. 湖北农业科学 2016(20)

- [15].用于装饰装修材料释放量检测的小型环境舱概述[J]. 绿色建筑 2015(03)

- [16].防火涂料中氨释放量的试验方法研究[J]. 建筑科学 2013(03)

- [17].镍释放量检测方法概述[J]. 科技信息 2012(33)

- [18].考察不同组成及制备工艺对合金饰品镍释放量的影响[J]. 分析测试技术与仪器 2016(03)

- [19].室内材料释放量国际认证体系解读与我国相关标准体系构建的建议[J]. 建材与装饰 2017(23)

- [20].初烤烟叶外观质量与其主流烟气有害成分释放量关系研究[J]. 中国烟草科学 2015(06)

- [21].电感耦合等离子体发射光谱法测量金属眼镜架、太阳镜镍释放量的不确定度评定[J]. 中国眼镜科技杂志 2015(13)

- [22].原子吸收光谱法测定首饰镍释放量的不确定度评定[J]. 分析测试技术与仪器 2012(01)

- [23].烟叶部位对卷烟主流烟气7种有害成分释放量的影响[J]. 烟草科技 2012(11)

- [24].抽吸方式对卷烟主流烟气中氢氰酸释放量的影响[J]. 中国烟草学报 2011(06)

- [25].中密度纤维板中氨释放量测定方法研究[J]. 林产工业 2016(06)

- [26].光谱法测定首饰中镍释放量的不确定度评定[J]. 现代测量与实验室管理 2013(05)

- [27].两种烟用助燃剂对卷烟主流烟气中羰基化合物释放量的影响研究[J]. 广东化工 2012(01)

- [28].模拟首饰佩戴中有害元素释放量的研究[J]. 化学分析计量 2012(03)

- [29].床垫产品挥发性有机化合物释放量标识认证现状分析[J]. 建材与装饰 2019(35)

- [30].飞行时间质谱仪监测不同聚合温度下义齿基托树脂中甲基丙烯酸甲酯释放量的研究[J]. 大连医科大学学报 2013(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cf9f6446f979e09225a06e13.html