# 反应性膨胀型阻燃剂的制备及阻燃HDPE的研究

### 论文摘要

高密度聚乙烯（HDPE）是一种大品种通用塑料,由于其良好的综合性能,被广泛用于生产生活的很多方面。但是由于其氧指数低,易燃,燃烧速度快且产生大量的熔滴,从而带来较大的火灾隐患,因此,对HDPE阻燃的研究显得格外重要。随着目前阻燃领域绿色环保的呼声日益高涨,传统的卤系阻燃剂被许多国家禁止使用,开发环保的无卤阻燃高密度聚乙烯具有重要意义。膨胀型阻燃剂（IFR）具有无毒,无熔滴,发烟少等优点而受到广泛关注,近年来膨胀型阻燃剂在阻燃领域的应用取得了明显的效果,特别是用于聚烯烃阻燃。但是其也存在与基体相容性差,易吸湿,往往导致聚烯烃基复合材料力学性能明显下降等问题。针对膨胀型阻燃体系存在问题,本工作先从分子设计出发,设计一种集炭源,酸源和气源于一体的大分子阻燃剂为基体,使其带上可以和HDPE反应的双键官能团,使阻燃剂能键接在HDPE大分子上,从而改善阻燃剂分子和HDPE的相容性；为了进一步增强rIFR和HDPE的界面结合,再采用硅氧烷偶联剂对rIFR进行表面改性。将rIFR与HDPE进行热机械反应性共混,在熔融挤出的过程中使rIFR和HDPE发生化学反应,形成结合力强的适度柔性界面,制备出具有良好阻燃效果且力学性能较良的HDPE基复合材料。对rIFR的合成工艺、化学结构、热稳定性和HDPE/rIFR复合材料的化学结构、形态结构、阻燃性能、力学性能、熔体流动性、阻燃机理等进行了研究。得到以下主要结果和结论：（1）磷酸和季戊四醇按照摩尔比为2.5：1,得到中间体PEDP; PEDP与三聚氰氨（MA）、丙烯酰胺改性三聚氰胺-脲醛树脂（MUF-AM）的摩尔比为1/1/1时,制备得到的反应性膨胀型阻燃剂rIFR的收率达到56.5%,残炭率为47.52%。（2） rIFR起始分解温度为220℃,其分解温度区间也覆盖了HDPE热分解温度范围,与HDPE的加工及热降解温度相匹配。（3） rIFR和HDPE基体形成了化学键连接,改善了两相的相容性。（4）随着rIFR含量的增加,HDPE/rIFR复合材料的极限氧指数LOI逐渐提高,水平燃烧速度逐渐降低,当rIFR由Owt%增加到30wt%,LOI由18.5%提高到24.5%,水平燃烧速率由33.6mm/min降低到21mm/min;对rIFR进行表面处理使复合材料的阻燃性能稍有降低,而偶联剂用量对阻燃性能影响不大。（5）随着rIFR含量的增加,HDPE/rIFR复合材料的拉伸屈服应力（TYS）基本不变,弯曲弹性模量（FM）逐渐提高,悬臂梁缺口冲击强度（NIIS）逐渐降低,当rIFR含量为30wt%时,复合材料FM提高到纯HDPE的1.40倍,TYS和NIIS分别为原料HDPE的104%,71%；采用硅氧烷偶联剂对rIFR进行表面改性后,复合材料的NIIS随着偶联剂用量的增加先增加然后基本保持不变,而TYS和FM变化不大,当偶联剂用量为rIFR的2.5wt%时,复合材料NIIS、TYS和FM分别为原料HDPE的95%,104%和140%。（6） HDPE/rIFR在燃烧时能形成膨胀型炭层,但是由于炭层不够致密牢固,导致火焰能透过炭层,引燃内层基体,使材料持续燃烧,因而阻燃性能有限。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 无卤阻燃的研究现状和本工作的研究思路

- 1.1 无卤阻燃剂的研究现状

- 1.1.1 塑料的燃烧与阻燃机理

- 1.1.2 无卤阻燃剂分类

- 1.1.3 膨胀型阻燃剂

- 1.1.4 反应型阻燃剂

- 1.1.5 无卤阻燃HDPE的研究现状

- 1.2 课题的提出和尚待解决的问题

- 1.3 本工作的研究思路和内容

- 第二章 反应性膨胀型阻燃剂的制备和表征

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 主要仪器和设备

- 2.1.3 膨胀型阻燃剂的合成

- 2.1.4 性能表征

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 合成条件优化

- 2.2.2 粒径分布

- 2.2.3 吸湿率

- 2.2.4 rIFR的结构与组成

- 2.2.5 热降解行为

- 2.3 小结

- 第三章 HDPE/rIFR复合材料的制备与表征

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 主要原料

- 3.1.2 主要仪器设备

- 3.1.3 HDPE/rIFR复合材料的制备

- 3.1.4 性能测试及表征

- 3.2 结果和讨论

- 3.2.1 阻燃性能

- 3.2.2 阻燃机理

- 3.2.3 热降解行为

- 3.2.4 复合材料的化学结构

- 3.2.5 复合材料的断面形态

- 3.2.6 力学性能

- 3.2.7 复合材料熔体流动速率

- 3.3 小结

- 第四章 结论与展望

- 4.1 结论

- 4.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].聚丙烯用化学膨胀型阻燃剂研究进展[J]. 工程塑料应用 2014(11)

- [2].磷-氮大分子膨胀型阻燃剂及其阻燃聚丙烯的研究进展[J]. 高分子材料科学与工程 2015(09)

- [3].从专利申请角度看“硅系阻燃剂与膨胀型阻燃剂对聚合物复合材料的协同阻燃作用”的研究现状[J]. 河南科技 2017(20)

- [4].膨胀型阻燃剂的研究现状[J]. 山西建筑 2012(31)

- [5].氮磷膨胀型阻燃剂的研究进展[J]. 西部皮革 2011(08)

- [6].无卤膨胀型阻燃剂的研究与开发(二)[J]. 印染 2011(11)

- [7].无卤膨胀型阻燃剂的研究进展[J]. 中国塑料 2011(06)

- [8].膨胀型阻燃剂的研究及其应用[J]. 绿色建筑 2011(04)

- [9].膨胀型阻燃剂[J]. 印染 2010(08)

- [10].环保高效膨胀型阻燃剂的研究进展[J]. 精细化工原料及中间体 2008(11)

- [11].一种膨胀型阻燃剂阻燃聚丙烯性能的研究[J]. 塑料科技 2018(06)

- [12].氮磷膨胀型阻燃剂对聚氨酯阻燃性的影响[J]. 皮革与化工 2015(01)

- [13].新型磷-氮膨胀型阻燃剂的合成及其热稳定性[J]. 合成化学 2013(06)

- [14].反应性三源一体膨胀型阻燃剂阻燃聚丙烯的阻燃机理[J]. 高分子材料科学与工程 2014(05)

- [15].膨胀型阻燃剂/聚乙烯的制备与性能研究[J]. 化学与黏合 2014(05)

- [16].氮-磷膨胀型阻燃剂的改性研究进展[J]. 皮革与化工 2012(05)

- [17].氮磷膨胀型阻燃剂的制备及不同粒径性能的研究[J]. 无机盐工业 2010(12)

- [18].单组分膨胀型阻燃剂的研究进展[J]. 塑料科技 2018(03)

- [19].膨胀型阻燃剂表面改性技术的研究进展[J]. 化工管理 2018(32)

- [20].硼系膨胀型阻燃剂的合成与性能[J]. 塑料 2015(05)

- [21].无卤膨胀型阻燃剂的研究和开发(一)[J]. 印染 2011(10)

- [22].膨胀型阻燃剂的研究进展[J]. 广州化工 2010(11)

- [23].氮-磷-硫膨胀型阻燃剂在聚碳酸酯中的应用研究[J]. 中国塑料 2016(01)

- [24].氮磷膨胀型阻燃剂对皮革阻燃性的影响[J]. 中国皮革 2012(11)

- [25].膨胀型阻燃剂的研究现状[J]. 塑料科技 2011(08)

- [26].新型膨胀型阻燃剂阻燃聚丙烯的研究[J]. 广州化工 2010(10)

- [27].磷-氮膨胀型阻燃剂[J]. 纺织科技进展 2018(04)

- [28].磷–氮膨胀型阻燃剂复配协同阻燃聚甲醛的研究[J]. 工程塑料应用 2014(10)

- [29].新型膨胀型阻燃剂的合成与表征[J]. 印染助剂 2013(08)

- [30].膨胀型阻燃剂的合成及应用[J]. 印染 2010(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cfd3897c3d6f9d95cafffd32.html