# 消失模铸造镁合金表面合金化研究

### 论文摘要

镁合金是一种轻质结构材料,被广泛应用于各领域,但由于耐蚀性差,其大规模应用受到限制。消失模铸造作为一种净无余量的绿色铸造技术,在成形镁合金铸件方面有独特优势。为改善镁合金铸件的防腐性能,本文采用消失模铸造表面合金化的方法对镁合金进行表面改性处理,并得到了一些有意义的结论。首先,本文对消失模铸造镁合金表面铝元素合金化进行了研究。单因素试验研究表明:一定工艺条件下,浇注温度及真空度的阈值分别处于750780℃及0.020.04MPa之间,只有当两工艺参数取值大于其对应阈值时,镁合金表面才能形成合金化层。通过正交优化试验得到最优工艺条件:真空度为0.070.075MPa,粉体粒度为150μm,外层涂料为1层,粘结剂聚乙烯醇（PVA）含量为2.44%,浇注温度为780℃。该工艺下镁合金表面形成了厚度约为2mm、组织覆盖率接近100%的致密均匀合金化层。铝合金化层的形态呈菊花状或网状,主要由Mg17Al12、Mg和Al等物相组成。只有当组织覆盖率大于临界值约37%时,镁合金表面铝合金化层才能起到防腐作用,且组织覆盖率越高,镁合金耐蚀性越强。本实验最优工艺条件下镁合金表面合金化层的自腐蚀电位为-1.0628V,自腐蚀电流下降了两个多数量级。其次,本文对消失模铸造镁合金表面锌及铝锌复合合金化进行了探索。结果表明,在浇注温度为720℃或铸件模数为6.3mm的条件下,镁合金表面能形成以Mg17Al12、Al5Mg11Zn4、Zn、Mg为主要组成物相的具有一定防腐性能的锌合金化层。而当铝锌混合比例为3.5:1或铸件模数为10.4mm时,镁合金表面也能形成一层主要物相为Mg17Al12、Al、Zn、Mg的铝锌复合合金化层,腐蚀极化试验研究表明其自腐蚀电位相对AZ91D合金有所提高,自腐蚀电流下降一个多数量级,达到防腐蚀的效果。最后,以表面铝合金化为对象,建立了消失模铸造镁合金表面合金化模型,从理论上推导了表面合金化热力学及动力学条件,结果表明:热力学上,欲满足合金化过程的吸热量要求,镁合金熔体在铝熔点以上的降温幅度应至少为合金化层厚度的409.2倍;动力学上,镁合金的渗入深度与背压、粉体粒度、凝固时间、润湿角、金属液粘度及静压头等因素有关,且一定工艺条件下,真空度及粉体粒度均存在理论临界值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题目的及意义

- 1.2 镁合金腐蚀性能研究现状

- 1.3 消失模铸造表面合金化研究现状

- 1.4 本课题主要研究内容

- 2 试验材料及方法

- 2.1 试验材料及设备

- 2.2 试验方案

- 2.3 分析测试仪器

- 3 消失模铸造镁合金表面铝合金化研究

- 3.1 表面铝合金化工艺

- 3.2 表面铝合金化层组织及成分分析

- 3.3 表面铝合金化层腐蚀性能分析

- 3.4 本章小结

- 4 消失模铸造镁合金表面锌及铝锌复合合金化探索

- 4.1 镁合金表面锌合金化

- 4.2 镁合金表面铝锌复合合金化

- 4.3 镁合金表面锌及铝锌复合合金化特点分析

- 4.4 本章小结

- 5 消失模铸造镁合金表面合金化机理研究

- 5.1 消失模铸造镁合金表面合金化基本过程

- 5.2 消失模铸造镁合金表面合金化热力学分析

- 5.3 消失模铸造镁合金表面合金化动力学分析

- 5.4 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间撰写的论文和专利

### 相关论文文献

- [1].一种使用消失模浇注高炉送风装置内衬的方法[J]. 涟钢科技与管理 2016(03)

- [2].消失模施涂质量控制方法探索[J]. 金属加工(热加工) 2020(03)

- [3].消失模生产线残铁的分离[J]. 铸造设备与工艺 2020(04)

- [4].智能消失模生产线的思考及应用[J]. 铸造设备与工艺 2019(03)

- [5].浅谈整体铸造中部槽的消失模工艺研究[J]. 化工设计通讯 2017(02)

- [6].全国消失模与V法及新一代精铸技术工程师培训班[J]. 铸造设备与工艺 2015(02)

- [7].对比消失模和传统砂铸——谈问题谋发展[J]. 铸造技术 2019(03)

- [8].消失模大容量底漏包中小件群注工艺[J]. 铸造技术 2019(11)

- [9].浅谈消失模灰铁铸造生产线改造为铝合金生产线要点[J]. 山东工业技术 2018(16)

- [10].消失模涂料常温强度影响因素分析[J]. 铸造技术 2017(05)

- [11].消失模加工效率及质量提升方法研究及应用[J]. 中国铸造装备与技术 2014(06)

- [12].第12届消失模与V法铸造学术年会与征文通知[J]. 铸造设备与工艺 2015(04)

- [13].实型铸造用消失模的研发与应用[J]. 中国铸造装备与技术 2013(06)

- [14].全国消失模与V法铸造学术年会在合肥成功举办[J]. 铸造 2013(06)

- [15].第十届消失模与V法铸造学术年会征文通知[J]. 特种铸造及有色合金 2010(12)

- [16].中国机械工程学会铸造分会第九届消失模与首届V法铸造学术年会征文通知[J]. 特种铸造及有色合金 2009(03)

- [17].第九届全国消失模暨首届V法铸造学术年会在徐州举行[J]. 特种铸造及有色合金 2009(11)

- [18].我国消失模铸钢发展现状[J]. 铸造技术 2008(08)

- [19].第十三届中国消失模与V法铸造学术年会暨2017中国国际消失模与V法铸造技术交流会圆满闭幕[J]. 铸造 2017(06)

- [20].复杂机体消失模模具设计与开发[J]. 特种铸造及有色合金 2012(09)

- [21].王佩华 资深化学专家 消失模专用胶的创始人[J]. 铸造技术 2011(06)

- [22].中国机械工程学会铸造分会第10届消失模与V法铸造学术年会与征文通知[J]. 铸造设备与工艺 2011(04)

- [23].王佩华 资深化学专家 消失模专用胶的创始人[J]. 铸造技术 2011(10)

- [24].消失模白模的生产研究[J]. 科技创新导报 2011(25)

- [25].消失模先烧后浇空壳铸造消除碳缺陷[J]. 铸造技术 2008(09)

- [26].烧结机台车消失模工艺[J]. 铸造设备与工艺 2017(01)

- [27].第十三届消失模与V法铸造学术年会暨2017年国际消失模与V法铸造技术交流会征文通知[J]. 特种铸造及有色合金 2017(03)

- [28].消失模模样自动粘接生产线的仿真设计[J]. 铸造技术 2017(06)

- [29].球墨铸管薄壁件消失模涂料的制备及应用[J]. 热加工工艺 2017(11)

- [30].消失模铸铁艺术品创作与实践[J]. 特种铸造及有色合金 2016(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d039874af0f20c9d41bbdab4.html