# 二维秩亏Capon谱估计方法及其应用

### 论文摘要

谱估计是信号处理领域的基本问题之一,受到学者的广泛关注。标准的Capon谱估计方法是一种基于自适应滤波器组的谱估计方法。当数据样本有限时,为获得较好的谱估计效果,常常在谱估计方法中选择较具有高阶的滤波器。由于快拍数减少,导致采样协方差矩阵奇异,进而导致常规的Capon谱估计方法不再适用。本论文研究了基于奇异协方差矩阵的二维Capon谱估计方法。我们将一维改进的秩亏的稳健Capon滤波器组谱估计方法拓展到二维,称为二维MRD-RCF（Modified Rank-deficient Robust Capon Filter-bank）谱估计方法。为了提高协方差矩阵的估计精度,在协方差矩阵的估计过程中可以引入前后向估计方法。应用了前后向估计方法的二维MRD-RCF谱估计方法可称为二维FB MRD-RCF谱估计方法。仿真实验结果表明两种谱估计方法都能给出较好谱估计效果。高分辨的SAR目标图像更有利于后续的目标识别。鉴于二维MRD-RCF谱估计方法和二维FB MRD-RCF谱估计方法都能给出高分辨的估计结果,将其应用于SAR图像超分辨特征分析中。针对处理后的SAR图像分别进行的定性和定量分析,表明二维MRD-RCF谱估计方法和二维FB MRD-RCF谱估计方法均具有高分辨性能。此外,这两种谱估计方法既能抑制一定的斑点噪声,又具有较好的阴影保持能力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 秩亏CAPON 谱估计方法的研究现状

- 1.3 本文的主要工作及论文结构

- 第二章 一维秩亏的CAPON 谱估计方法

- 2.1 引言

- 2.2 一维秩亏CAPON 谱估计问题描述

- 2.2.1 谱估计问题描述

- 2.2.2 标准Capon 谱估计方法

- 2.2.3 秩亏Capon 谱估计问题描述

- 2.3 一维子空间约束的CAPON 谱估计方法

- 2.3.1 窄带滤波器的设计

- 2.3.2 傅立叶滤波矢量

- 2.4 一维RD-RCF 谱估计方法

- 2.4.1 窄带滤波器的设计

- 2.4.2 导向矢量

- 2.5 一维MRD-RCF 谱估计方法

- 2.5.1 Capon 滤波矢量

- 2.5.2 窄带滤波器的设计

- 2.6 仿真与实验结果

- 2.6.1 离散线谱信号的谱估计结果

- 2.6.2 混合谱信号的谱估计结果

- 2.7 本章小结

- 第三章 二维秩亏的CAPON 谱估计方法

- 3.1 引言

- 3.2 二维秩亏谱估计问题描述

- 3.2.1 二维谱估计问题描述

- 3.2.2 二维秩亏Capon 谱估计问题描述

- 3.3 二维MRD-RCF 谱估计方法

- 3.3.1 Capon 滤波矢量

- 3.3.2 窄带滤波器的设计

- 3.4 二维FB MRD-RCF 谱估计方法

- 3.5 仿真与实验结果

- 3.5.1 线谱信号的二维MRD-RCF 谱估计结果

- 3.5.2 线谱信号的二维FB MRD-RCF 谱估计结果

- 3.6 本章小结

- 第四章 二维秩亏CAPON 谱估计方法在SAR 图像处理中的应用

- 4.1 引言

- 4.2 SAR 图像超分辨处理概述

- 4.2.1 概述

- 4.2.2 HDVI 方法

- 4.3 二维秩亏CAPON 谱估计方法在SAR 图像处理中的应用

- 4.3.1 SAR 实验数据——MSTAR 数据

- 4.3.2 相位史数据

- 4.3.3 数据降分辨率处理

- 4.3.4 采样协方差矩阵

- 4.3.5 谱估计方法在SAR 图像处理中的应用

- 4.4 SAR 图像超分辨处理后的实验结果及性能分析

- 4.4.1 实验结果

- 4.4.2 图像性能指标

- 4.4.3 SAR 图像评估结果

- 4.5 本章小结

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间所发表的论文

### 相关论文文献

- [1].谱估计方法的仿真与分析[J]. 电子技术与软件工程 2017(03)

- [2].关于谱估计方法的研究现状[J]. 中国高新技术企业 2008(17)

- [3].基于参数谱估计方法的谐波检测研究[J]. 工矿自动化 2016(03)

- [4].基于奇异协方差矩阵的谱估计方法[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2008(01)

- [5].基于压缩感知的稀疏谱估计方法研究[J]. 西安文理学院学报(自然科学版) 2012(04)

- [6].高速无线通信高阶多普勒谱估计方法[J]. 南京大学学报(自然科学) 2016(06)

- [7].基于奇异协方差矩阵的谱估计方法[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [8].多速率互质采样下的超分辨谱估计方法[J]. 系统工程与电子技术 2017(05)

- [9].脉冲噪声环境下的改进MUSIC谱估计方法[J]. 大连交通大学学报 2012(03)

- [10].基于广义柯西分布的最大后验准则频谱估计方法[J]. 现代电子技术 2010(07)

- [11].适用于LTE网络的干扰谱估计方法[J]. 天津工业大学学报 2014(04)

- [12].基于多抽头频谱估计方法的频谱感知技术[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [13].基于MATLAB的信号谱估计方法的研究与仿真[J]. 硅谷 2008(19)

- [14].基于谱估计方法的船舶纵向运动建模预报研究[J]. 自动化技术与应用 2008(11)

- [15].基于四阶累量对角切片谱的线谱估计方法[J]. 舰船电子工程 2012(10)

- [16].现代互谱估计方法及仿真分析[J]. 吉林大学学报(工学版) 2014(05)

- [17].非平稳噪声环境下的噪声功率谱估计方法[J]. 数据采集与处理 2012(04)

- [18].基于BLPN算法的AR SαS过程共变谱估计方法[J]. 数据采集与处理 2010(06)

- [19].线型优化最大熵光谱估计方法中自回归模型两种求解方法的比较[J]. 光谱学与光谱分析 2008(11)

- [20].基于谱估计方法的等离子体湍流三波耦合数据处理算法[J]. 核聚变与等离子体物理 2015(03)

- [21].脉冲噪声环境下基于相关熵的AR模型α谱估计方法[J]. 电子技术应用 2014(11)

- [22].基于Hilbert-Huang变换的大地电磁信号谱估计方法[J]. 石油地球物理勘探 2010(05)

- [23].波流信号交叉谱估计方法比较[J]. 海洋与湖沼 2015(04)

- [24].统计F-X谱估计方法及应用[J]. 勘探地球物理进展 2008(03)

- [25].基于ap-Welch的随机角振动信号的频谱估计方法研究[J]. 导航与控制 2017(04)

- [26].一种基于稀疏特性的循环谱估计方法研究[J]. 信息通信 2016(05)

- [27].遥测速变参数自适应谱估计方法研究[J]. 电子测量技术 2017(04)

- [28].基于采样协方差矩阵结构的动态约束的谱估计方法[J]. 电子学报 2008(03)

- [29].基于小波变换的海浪方向谱估计方法研究[J]. 水运工程 2013(09)

- [30].α稳定分布噪声下谱估计方法的研究进展[J]. 九江学院学报(自然科学版) 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d0455a6c140b1b71cc2daced.html