# 咪唑啉缓蚀剂的制备及性能研究

### 论文摘要

以油酸和桐油酸与二乙烯三胺作为反应物,采用程序升温和溶剂法并用的合成方法,合成目标产物,烷基咪唑啉。反应物中,油酸和桐油酸链长相同,但双键个数不同。以此考察不饱和键对缓蚀性能的影响。在合成的过程中,用肌氨酸对一部分咪唑啉中间体进行酰胺化改性,考察引入的不饱和基团对缓蚀率的影响。以红外光谱法验证了中间产物和生成物的分子结构。用失重法、SEM和极化曲线研究反应物配比、肌氨酸改性和表面活性剂复配对缓蚀性能的影响。研究表明所合成的咪唑啉缓蚀剂均能在8%的盐酸腐蚀液中产生良好的缓蚀效果,缓蚀率均在75%以上；用肌氨酸改性后的咪唑啉类缓蚀剂的缓蚀效果得到了一定的改善；在实验中所用的酸与胺的四个配比中,基本上都是以1：1.3的比例所合成的缓蚀剂的缓蚀效果较好。但在盐水中的缓蚀效果均没有在8%的盐酸中的缓蚀效果好,表明咪唑啉类缓蚀剂更适合作为酸性缓蚀剂。在硫脲,I-分别与合成的咪唑啉类缓蚀剂复配,能有效地提高缓蚀效率。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 金属腐蚀概述

- 1.1.1 金属腐蚀概念和研究意义

- 1.1.2 金属腐蚀的分类

- 1.1.3 油田管道的腐蚀机理

- 1.1.4 金属腐蚀的防护选择及常用防护方法

- 1.2 缓蚀剂概述

- 1.2.1 缓蚀剂的概念和特点

- 1.2.2 缓蚀剂的发展

- 1.2.3 缓蚀剂的分类

- 1.3 缓蚀剂与表面活性剂的协同效应

- 1.3.1 表面活性剂的概念

- 1.3.2 表面活性剂的分类

- 1.3.3 缓蚀剂与表面活性剂的协同效应机理

- 1.4 咪唑啉类缓蚀剂

- 1.4.1 咪唑啉类缓蚀剂的发展

- 1.4.2 咪唑啉及其衍生物的结构特点

- 1.4.3 咪唑啉及其衍生物类缓蚀剂的制备及影响因素

- 1.4.4 咪唑啉及其衍生物的表征

- 1.5 未解决的问题及本论文研究意义和目的

- 第二章 实验

- 2.1 实验药品

- 2.2 仪器及设备

- 2.3 咪唑啉类缓蚀剂的合成装置及工艺流程

- 2.4 腐蚀液和缓蚀液的配置

- 2.5 咪唑啉类缓蚀剂的合成

- 2.5.1 咪唑啉中间体的合成路线

- 2.5.2 咪唑啉中间体的合成

- 2.5.3 肌氨酸的酰胺化反应

- 2.5.4 肌氨酸咪唑啉的合成

- 2.5.5 咪唑啉的季铵化

- 2.6 咪唑啉缓蚀剂性能的测试

- 2.6.1 红外光谱测试

- 2.6.2 失重法

- 2.6.3 SEM测试

- 2.6.4 动电位扫描极化曲线法

- 本章小结

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 合成缓蚀剂的产物和影响产物的因素

- 3.1.1 合成缓蚀剂的产物命名及形态

- 3.1.2 酸与胺的配比对合成产物的影响

- 3.2 红外谱图测试

- 3.2.1 油酸与胺不同比例的咪唑啉红外光谱图

- 3.2.2 桐油酸与胺不同比例的咪唑啉红外光谱图

- 3.2.3 肌氨酸酰胺化的红外光谱图

- 3.3 缓蚀率曲线分析

- 3.3.1 缓蚀剂的缓蚀效果的影响因素

- 3.3.2 缓蚀剂与表面活性剂和活性阴离子复配

- 3.4 SEM分析

- 3钢的成分'>3.4.1 A3钢的成分

- 3钢在8%盐酸的腐蚀溶液中不同时间段形貌图'>3.4.2 A3钢在8%盐酸的腐蚀溶液中不同时间段形貌图

- 3钢在以经肌氨酸油酸改性基咪唑啉缓蚀溶液中不同时间段形貌图'>3.4.3 A3钢在以经肌氨酸油酸改性基咪唑啉缓蚀溶液中不同时间段形貌图

- 3钢在以经肌氨酸改性桐油酸基咪唑啉缓蚀溶液中不同时间段形貌图'>3.4.4 A3钢在以经肌氨酸改性桐油酸基咪唑啉缓蚀溶液中不同时间段形貌图

- 3.5 极化曲线测量

- 3.5.1 改性桐油酸基咪唑啉缓蚀剂不同浓度下的极化曲线

- 3.5.2 改性油酸基咪唑啉缓蚀剂不同浓度下的极化曲线

- 本章小结

- 第四章 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].二种非离子表面活性剂对钢模除锈剂缓蚀效果的影响[J]. 广东化工 2011(05)

- [2].新型缓蚀剂的性能研究[J]. 电镀与环保 2017(02)

- [3].电化学方法在测定缓蚀剂缓蚀效果中的应用[J]. 中国城市经济 2010(08)

- [4].两种缓蚀剂对10CrSiNiCu钢的缓蚀效果研究[J]. 装备环境工程 2013(05)

- [5].有机缓蚀剂对电偶腐蚀的缓蚀效果[J]. 腐蚀与防护 2017(10)

- [6].碳钢表面缓蚀封护膜的制备及耐蚀性能研究[J]. 化工新型材料 2019(03)

- [7].添加除氧剂对水冷发电机铜线棒的缓蚀效果[J]. 腐蚀与防护 2009(02)

- [8].无磷水处理剂对炼油回用水缓蚀效果的影响[J]. 石化技术与应用 2014(06)

- [9].铁质基体表面缓蚀-封护工艺研究[J]. 材料保护 2019(10)

- [10].无返锈湿喷砂缓蚀剂的筛选[J]. 腐蚀与防护 2015(02)

- [11].自行车用普碳钢清洗剂缓蚀效果研究[J]. 中国自行车 2012(05)

- [12].淖尔油田井筒缓蚀剂评价实验[J]. 石油与天然气化工 2010(05)

- [13].成膜胺类药剂在燃气锅炉尾部节能装置的缓蚀效果研究[J]. 中国特种设备安全 2017(11)

- [14].高温酸化缓蚀剂缓蚀效果试验研究[J]. 石油工业技术监督 2017(08)

- [15].SH8110的硫酸酸洗缓蚀效果的研究[J]. 山东化工 2015(14)

- [16].pH敏感释放型缓蚀防锈填料的制备及性能研究[J]. 材料开发与应用 2018(01)

- [17].注水缓蚀剂的合成及其性能评价[J]. 化学工业与工程技术 2009(05)

- [18].基于XCT技术的混凝土智能缓蚀系统性能表征[J]. 建筑材料学报 2018(01)

- [19].新型缓蚀剂的研制[J]. 今日科苑 2009(06)

- [20].油田注水缓蚀剂的合成及性能评价[J]. 石油化工腐蚀与防护 2009(06)

- [21].一种酸化用高温缓蚀剂HSJ-3的合成及其缓蚀效果评价[J]. 精细石油化工 2010(01)

- [22].缓蚀剂的研究现状及发展趋势[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [23].盐酸介质中组氨酸与抗坏血酸复配对铜的缓蚀作用[J]. 上海电力学院学报 2010(02)

- [24].极化曲线法评价蟠龙地区缓蚀剂的缓蚀效果[J]. 石化技术 2015(12)

- [25].发电厂循环水阻垢缓蚀剂动态模拟试验研究[J]. 安徽电力 2009(03)

- [26].颜料锌粉的缓蚀剂研究[J]. 应用化工 2008(11)

- [27].铜片除锈强度考察与缓蚀效果分析[J]. 文物保护与考古科学 2015(S1)

- [28].四种不同类型表面活性剂复配微乳酸体系研究[J]. 石油化工应用 2014(07)

- [29].双苯并咪唑衍生物对N80钢的缓蚀效果[J]. 化学通报 2012(08)

- [30].咪唑啉类缓蚀剂研究和应用的进展[J]. 腐蚀科学与防护技术 2009(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d0a45939e2c04847f43ae5d2.html