# 基于CAN总线的调度算法的研究

### 论文摘要

CAN（ControlAreaNetwork，控制局域网）总线是一种非常成熟的总线，由于其稳定性和极强的抗干扰能力，很多军用武器系统也采用CAN总线进行通信。本文的研究基于某大型复杂武器系统，CAN总线是该武器系统的主要通信总线。调度算法可以提高总线的负载能力和抗干扰能力。CAN总线调度算法分为静态调度算法、动态调度算法和混合调度算法。本文选定两个消息集合，对各种调度算法的特性进行了检验，并比较不同的调度算法的优缺点。混合调度算法综合了静态调度算法和动态调度算法的优势，但是其分析非常复杂。本文基于静态调度算法的分析，给出了TSM（ThreeSubsetMixed，三子集混合调度）混合调度算法的响应时间分析，并对分析进行了验证。TSM混合调度算法提升了系统处理高优先级消息的性能，但同时降低了处理低优先级消息的性能。CAN总线上的错误会极大的降低总线通信性能。本文研究了在不同的错误速率对各种调度算法的影响，并比较不同调度算法抵抗错误的能力，同时研究了错误对总线通信的影响。非周期消息是总线上较常见的一种消息，通过用非周期消息之间的最小间隔作为周期，把非周期消息等效成为周期消息。本文研究了非周期消息对总线的影响，并研究了非周期消息时间间隔的分布对总线的影响。CANoe是模拟CAN总线的商业软件，通过设定系统相关参数对总线系统进行模拟，检测理论分析的正确性。使用CANoe搭建Alpha系统平台，对系统性能进行全面评估。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 项目背景

- 1.2 研究现状

- 1.3 研究内容

- 1.4 需求分析

- 1.5 本文内容安排

- 第2章 CAN总线简介

- 2.1 CAN总线概述

- 2.2 CAN总线特性

- 2.3 CAN总线分层结构

- 2.3.1 CAN总线物理层

- 2.3.2 CAN总线数据链路层

- 2.3.3 CAN总线应用层

- 2.4 帧结构通信

- 2.4.1 数据帧

- 2.4.2 其它帧格式

- 第3章 调度算法仿真分析

- 3.1 消息集合

- 3.1.1 周期数据

- 3.1.2 SAEBenchmark

- 3.2 不使用调度算法

- 3.2.1 消息集合1

- 3.2.2 消息集合2

- 3.3 静态调度算法

- 3.3.1 静态调度算法概述

- 3.3.2 静态调度算法响应时间

- 3.3.3 RM调度算法

- 3.3.4 DM调度算法

- 3.4 动态调度算法

- 3.4.1 动态调度算法概述

- 3.4.2 ED调度算法响应时间

- 3.4.3 ED调度算法分析

- 3.5 总线特性

- 3.5.1 总线负载

- 第4章 调度算法比较

- 4.1 TSM调度算法分析

- 4.1.2 TSM混合调度算法理论分析

- 4.1.3 TSM调度算法响应时间分析

- 4.2 RM和DM调度算法的比较

- 4.2.1 消息集合1

- 4.2.2 消息集合2

- 4.3 DM和ED调度算法的比较

- 4.3.1 消息集合1

- 4.3.2 消息集合2

- 4.4 DM和TSM混合调度算法的比较

- 4.4.1 消息集合1

- 4.4.2 消息集合2

- 4.5 调度算法总结

- 第5章 错误和非周期消息的影响

- 5.1 错误对总线的影响

- 5.1.1 CAN总线错误

- 5.1.2 错误对响应时间的影响

- 5.2 错误对调度算法的影响

- 5.2.1 RM调度算法

- 5.2.2 TSM调度算法

- 5.2.3 各种调度算法比较

- 5.3 非周期消息的影响

- 5.3.1 非周期消息的处理

- 5.3.2 非周期消息对调度算法的影响

- 5.3.3 Random调度算法

- 5.3.4 RM调度算法

- 5.3.5 DM调度算法

- 5.3.6 TSM调度算法

- 5.4 非周期消息对系统的影响

- 5.4.1 不同非周期消息个数的影响

- 5.4.2 非周期消息对总线负载的影响

- 5.5 调度算法总结

- 第6章 实验测试分析

- 6.1 Alpha系统消息集合

- 6.2 总线负载

- 6.3 各调度算法

- 6.3.1 RM调度算法

- 6.3.2 TSM调度算法

- 6.4 各种调度算法比较

- 6.5 实验结果

- 6.5.1 实验平台

- 6.5.2 RM调度

- 6.5.3 DM调度

- 6.5.4 Random调度

- 6.5.5 总线负载

- 第7章 结论和展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于CAN总线的汽车空调动态负荷计算功能设计与实现[J]. 机械设计与制造工程 2020(02)

- [2].一种新型时间触发CAN消息动态调度算法的设计及实现[J]. 机电工程技术 2020(04)

- [3].电动拖拉机CAN通信网络设计及硬件在环测试[J]. 农业装备与车辆工程 2020(04)

- [4].工程机械自动控制与CAN总线的融合[J]. 设备管理与维修 2020(07)

- [5].如何搭建可靠的汽车CAN网络？[J]. 电子产品世界 2020(07)

- [6].基于CAN总线多主通信技术的监控分站设计[J]. 煤矿安全 2020(07)

- [7].基于CAN通信的充电桩集成监控系统设计[J]. 数字制造科学 2020(02)

- [8].基于CAN总线的船舶电站监控系统及其数据融合方法[J]. 自动化应用 2020(06)

- [9].基于CAN总线的气动系统压力检测装置的设计[J]. 辽宁科技学院学报 2020(03)

- [10].CAN总线技术在轮式装载机上的应用[J]. 河南科技 2020(22)

- [11].电动汽车CAN网络测试设备研究[J]. 内燃机与配件 2020(19)

- [12].电动汽车CAN网络测试设备研究[J]. 时代汽车 2020(16)

- [13].CAN总线电动车窗控制系统的可靠性研究[J]. 电子设计工程 2016(20)

- [14].CAN在汽车数字仪表中的应用探讨[J]. 科技创新导报 2016(31)

- [15].浅谈电动汽车CAN总线通信设计[J]. 汽车电器 2016(11)

- [16].电动拖拉机CAN总线通信网络系统设计[J]. 农机化研究 2017(09)

- [17].某轿车电子稳定控制系统CAN总线匹配研究[J]. 轻型汽车技术 2016(Z3)

- [18].基于CAN总线的电池管理系统监控平台开发[J]. 汽车工程师 2016(10)

- [19].CAN总线技术及其在轨道交通制动系统上的应用[J]. 机械工程与自动化 2017(02)

- [20].采煤机CAN总线抗干扰与稳定性分析[J]. 煤矿机械 2017(05)

- [21].GPRS合并CAN总线在煤矿安全监控系统设计中的应用[J]. 煤矿机械 2017(06)

- [22].基于CAN总线的整车控制器自动测试系统[J]. 客车技术与研究 2017(03)

- [23].CAN总线式停车器控制系统的研究与应用[J]. 哈尔滨铁道科技 2017(02)

- [24].称重仪表的CAN总线通信设计[J]. 衡器 2017(08)

- [25].基于CAN总线的故障注入平台设计[J]. 数字技术与应用 2017(06)

- [26].基于CAN总线的液压驱动立体车库控制系统设计[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版) 2016(02)

- [27].基于CAN总线的液压支架监控系统设计[J]. 煤矿机械 2014(11)

- [28].基于CAN总线的液压支架控制系统的研究[J]. 制造业自动化 2015(04)

- [29].基于CAN总线的可多级扩展视频切换器的设计[J]. 计算机光盘软件与应用 2015(03)

- [30].基于CAN总线的分布式电梯群控系统的研究与设计[J]. 机电一体化 2010(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d0c4be53ce34b3a6169899e6.html