# 新型化学修饰碳糊电极对核苷酸物质的电化学测定

### 论文摘要

核苷酸随着核酸分布于生物体内各器官及组织中，并作为核酸的组成成分参与生物的遗传、发育等基本活动，研究核苷酸类小分子具有非常重要的意义。本文制备了不同的化学修饰碳糊电极，研究了核苷酸类小分子的直接电化学行为。论文主要包括以下内容：1、分别将离子液体1-辛基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐（[OMIM]PF6）或二苯乙炔（diphenylacetylene）与碳粉、石蜡油按一定比例混合均匀制备了离子液体修饰碳糊电极（CILE）和分子线修饰碳糊电极（CMWE）。在这两种修饰电极上分别研究了鸟苷磷酸二钠盐（GMP）和三磷酸腺苷（ATP）的电化学行为。由于修饰电极表面具有高导电性的二苯乙炔和离子液体，修饰电极对待测物具有更高的电化学响应。分别求解了相应的电化学参数如电子传递系数α、电子转移数n、反应速率常数ks、表面吸附量ГT等。利用差分脉冲伏安法求解了GMP和ATP的最低检测限分别为1.6×10-7mol/L （3σ）和1.28×10-8mol/L （3σ）。2、将石墨烯（GR）-壳聚糖（CTS）复合膜修饰在分子线电极表面，制备一种新型修饰碳糊电极（CTS-GR/CMWE）。采用微分脉冲伏安法对ATP进行了测定，在1.0nmol/L～700.0μmol/L范围内，氧化峰电流与ATP的浓度呈良好的线性关系，检测线为3.42×10-10mol/L （3σ）。干扰物质如尿酸、抗坏血酸、三磷酸鸟苷等物质的存在对测定结果几乎没有影响。3、将石墨烯、壳聚糖分别与疏水性离子液体（[OMIM]PF6）和亲水性离子液体1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐（[EMIM]BF4）制成的复合材料修饰在分子线修饰电极上（CTS-GR-IL/CMWE），利用电化学交流阻抗法（EIS）和循环伏安法（CV）对电极进行了表征。用这两种修饰电极分别研究了一磷酸腺苷（AMP）和三磷酸鸟苷（GTP）的电化学行为。计算了相应的电化学参数，并且计算AMP检测限为3.42×10-9mol/L （3σ）， GTP的检测限为2.32×10-10mol/L （3σ）。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 核苷酸简介

- 1.1.1 常见核苷酸的分类

- 1.1.2 核苷酸的功能

- 1.2 核苷酸类物质的电化学研究

- 1.2.1 研究意义

- 1.2.2 电化学分析方法的应用

- 1.3 离子液体在电分析化学中的应用

- 1.3.1 离子液体修饰电极的应用

- 1.3.2 离子液体在电化学中的其他应用

- 1.4 分子导线修饰碳糊电极

- 1.5 石墨烯修饰碳糊电极

- 1.5.1 石墨烯的简介及性质

- 1.5.2 石墨烯修饰电极在电化学中的应用

- 1.5.3 石墨烯在电化学其他领域的应用

- 1.6 本论文的基本思路和目的

- 参考文献

- 第二章 GMP 在离子液体修饰碳糊电极上的电化学行为研究

- 摘要

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 试剂与仪器

- 2.1.2 CILE 的制备

- 2.2 结果讨论

- 2.2.1 扫描电子显微镜图

- 2.2.2 电化学表征

- 2.2.3 GMP 在 CILE 上的电化学行为

- 2.2.4 缓冲溶液 pH 值的影响

- 2.2.5 扫描速度的影响

- 2.2.6 富集电位富集时间的影响

- 2.2.7 工作曲线

- 2.2.8 电极重现性和稳定性

- 2.2.9 GMP 与 ATP 的同时测定

- 2.3 分析应用

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 ATP 在分子线修饰电极上的电化学行为及其检测

- 摘要

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 仪器与试剂

- 3.1.2 实验方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 CMWE 的表征

- 3.2.2 三磷酸腺苷在 CMWE 上的电化学行为

- 3.2.3 缓冲溶液 pH 值的影响

- 3.2.4 扫描速度的影响

- 3.2.5 富集电位富集时间的影响

- 3.2.6 工作曲线

- 3.2.7 电极重现性和稳定性

- 3.2.8 干扰测定

- 3.2.9 样品测定

- 3.3 本章小结

- 参考文献

- 第四章 ATP 在石墨烯/分子线修饰电极上的电化学行为及检测

- 摘要

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 试剂和仪器

- 4.1.2 GR-CTS/CMWE 的制备

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 修饰电极的表征

- 4.2.2 三磷酸腺苷在 GR-CTS/CMWE 上的电化学行为

- 4.2.3 缓冲溶液 pH 值的影响

- 4.2.4 扫描速度的影响

- 4.2.5 富集电位富集时间的影响

- 4.2.6 工作曲线及同时测定

- 4.2.7 干扰测定

- 4.2.8 样品测定

- 4.3 本章小结

- 参考文献

- 第五章 GTP 在石墨烯-壳聚糖/离子液体修饰碳糊电极上的电化学行为及测定

- 摘要

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 试剂和仪器

- 5.1.2 GR-CTS/IL/CMWE 的制备

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 电化学表征

- 5.2.2 三磷酸腺苷在 GR-CTS-IL/CMWE 上的电化学行为

- 5.2.3 缓冲液 pH 值及扫速的影响

- 5.2.4 富集电位富集时间的影响

- 5.2.5 工作曲线及电极重现性、稳定性

- 5.2.6 GTP 与 ATP 的同时测定

- 5.2.7 干扰测定

- 5.2.8 样品测定

- 5.3 本章小结

- 参考文献

- 第六章 AMP 在石墨烯-壳聚糖/离子液体修饰碳糊电极上的电化学行为及测定

- 摘要

- 6.1 实验部分

- 6.1.1 试剂与仪器

- 6.1.2 GR-CTS/IL/CMWE 的制备

- 6.2 结果讨论

- 6.2.1 电化学表征

- 6.2.2 一磷酸腺苷在 GR-CTS-IL/CMWE 上的电化学行为

- 6.2.3 实验条件优化

- 6.2.4 工作曲线

- 6.2.5 电极重现性和稳定性

- 6.2.6 AMP 与 GMP 的同时测定

- 6.2.7 干扰测定

- 6.2.8 分析应用

- 6.3 本章小结

- 参考文献

- 结论

- 致谢

- 攻读学位期间已发表和待发表的相关学术论文题录

### 相关论文文献

- [1].β-环糊精修饰碳糊电极测定盐酸青藤碱[J]. 化学分析计量 2017(03)

- [2].无修饰碳糊电极同时测定镉和铅[J]. 分析试验室 2020(10)

- [3].异烟肼在多壁碳纳米管修饰碳糊电极上的电化学行为及其应用[J]. 化学分析计量 2016(06)

- [4].化学修饰碳糊电极的研究新进展[J]. 应用化工 2012(05)

- [5].化学修饰碳糊电极的研究进展[J]. 化工中间体 2011(05)

- [6].碳糊电极和化学修饰碳糊电极制备及应用综述[J]. 应用化工 2010(05)

- [7].EDTA修饰碳糊电极测定铜离子[J]. 暨南大学学报(自然科学与医学版) 2009(01)

- [8].碳糊电极和化学修饰碳糊电极的制备及性能综述[J]. 化学研究 2008(03)

- [9].一种新型离子液体修饰碳糊电极的制备与性能表征[J]. 海南师范大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [10].基于普鲁士蓝/二氧化钛纳米管修饰碳糊电极的电流传感器检测偏二甲肼的研究[J]. 分析科学学报 2017(04)

- [11].碳纳米管修饰碳糊电极同时测定铜和铅[J]. 淮阴师范学院学报(自然科学版) 2013(02)

- [12].葡萄糖在亚硝基五氰合铁酸铁修饰碳糊电极上的电化学行为研究[J]. 分析科学学报 2012(01)

- [13].槲皮素化学修饰碳糊电极循环伏安法测定抗坏血酸[J]. 理化检验(化学分册) 2012(10)

- [14].碳纳米管修饰碳糊电极测定铜离子[J]. 材料导报 2011(10)

- [15].多壁碳纳米管修饰碳糊电极测定盐酸克伦特罗[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [16].乙二胺四乙酸二钠修饰碳糊电极测定铜(Ⅱ)[J]. 应用化工 2009(09)

- [17].化学修饰碳糊电极的研究进展[J]. 化工设计通讯 2019(02)

- [18].抗坏血酸在钴酞菁修饰碳糊电极上的电化学行为[J]. 化学研究与应用 2017(02)

- [19].石墨烯/EDTA修饰碳糊电极测定铜离子[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [20].二氧化锡修饰碳糊电极检测过氧化氢的研究[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [21].基于鲁米诺修饰碳糊电极电化学发光异烟肼传感器的研制[J]. 光谱实验室 2011(01)

- [22].碳糊电极和化学修饰碳糊电极的制备及应用综述[J]. 甘肃高师学报 2009(05)

- [23].十六烷基三甲基溴化铵修饰碳糊电极线性扫描伏安法测定尿液中尿酸[J]. 分析科学学报 2008(06)

- [24].循环伏安法检测辣椒中辣椒碱条件优化[J]. 食品工业科技 2020(04)

- [25].乙炔黑修饰碳糊电极测定汞离子[J]. 现代化工 2018(01)

- [26].芦丁在聚大黄素/纳米氧化锌修饰碳糊电极上的电化学行为研究[J]. 化学研究与应用 2017(10)

- [27].石墨烯修饰碳糊电极循环伏安法测定铜离子[J]. 材料科学与工程学报 2014(04)

- [28].纳米金修饰碳糊电极上沙丁胺醇的电化学研究[J]. 食品科学 2012(24)

- [29].二茂铁-离子液体修饰碳糊电极的研制[J]. 化学分析计量 2010(05)

- [30].哌啶类离子液体修饰碳糊电极的制备与电化学性能研究[J]. 山东化工 2018(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d0c8f7a3e24a1500390611d4.html