# 宽带数字化下变频器的研究与设计

### 论文摘要

随着无线电技术的不断发展,从最开始的模拟无线通信到数字无线通信,再到现在热门的软件无线电,通信技术的不断发展给通信设备提出了更高的要求。下变频器作为无线电接收机中从天线到解调电路之间的桥梁,其性能的好坏直接影响着通信设备的灵敏度以及其他多项重要指标。传统的下变频器多采用模拟结构,虽然性能较好,但是由于模拟电路体积庞大、系统冗余,尤其是滤波器的设计尤为复杂,因此给设计制作与调试带来了诸多不便。由数字电路构成的下变频器可以很容易的解决这个问题,将由天线接收的信号直接用模数转换器采样量化,然后在高速数字信号处理器件中进行下变频、滤波等数字信号处理,这样整个系统会相对简洁,基本上所有信号处理都由软件完成,灵活性非常高。受限于模数转换器的采样速率,被采样信号的带宽不能太宽,因此宽带数字下变频器的设计则成为了当前研究的热点。本文针对宽带数字下变频器,通过对相关的正交下变频技术与直接数字频率合成技术的研究,提出了一种全新的解决方案,本方案是利用直接数字频率合成器输出频谱杂散进行混频的正交数字下变频器。以往直接数字频率合成器的输出频率会比较低,但通过对直接数字频率合成器输出频谱的研究发现,直接数字频率合成器的输出不仅存在主要的基频而且还存在很多频率较高的镜像频谱。下变频器的混频就是利用这些镜像频谱作为正交本振,进而实现宽带数字下变频的。本文首先对数字下变频所需要的信号采样、多速率信号处理以及正交变频相关理论进行了深入分析。其次通过对直接数字频率合成器输出频谱的分析提出了镜像频谱混频方案,根据此方案设计了宽带数字下变频系统,并对各部分模块进行设计仿真。最后通过实验测试表明宽带数字下变频器的性能达到了预期目标,说明采用直接数字频率合成器输出镜像频谱混频设计的宽带数字下变频器是切实可行的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 软件无线电中前端关键技术

- 1.3 数字下变频器的国内外研究现状

- 1.4 本文的主要工作

- 1.5 本文具体内容安排

- 第2章 数字下变频技术理论基础

- 2.1 信号采样技术

- 2.1.1 低通采样

- 2.1.2 内插公式

- 2.1.3 带通采样

- 2.1.4 过采样

- 2.1.5 转换器参数

- 2.2 多速率信号处理

- 2.2.1 整数倍抽取重采样

- 2.2.2 采样率的有理数倍变换

- 2.2.3 多相结构与多级实现

- 2.2.4 多级采样率转换的实现结构

- 2.2.5 积分梳状滤波器与半带滤波器

- 2.3 数字下变频

- 2.3.1 数字下变频原理

- 2.3.2 正交数字下变频的实信号频谱分析

- 2.3.3 正交数字下变频的组成

- 2.4 本章小结

- 第3章 直接数字频率合成的原理及频谱分析

- 3.1 理想情况下DDS输出频谱分析

- 3.2 实际情况下DDS的输出信号频谱分析

- 3.2.1 实际情况下DDS的杂散分量来源

- 3.2.2 实际情况下DDS杂散分析的数学模型

- 3.2.3 相位截断误差分析

- 3.2.4 幅度量化误差分析

- 3.2.5 杂散功率计算

- 3.3 直接数字频率合成器杂散应用

- 3.4 本章小结

- 第4章 宽带数字下变频器的设计与实现

- 4.1 宽带数字下变频器系统技术指标

- 4.2 宽带数字下变频器总体方案设计

- 4.3 前置带通滤波器设计

- 4.4 宽带混频器的选择

- 4.4.1 AD831组成及主要特点

- 4.4.2 宽带有源混频器的设计

- 4.5 宽带正交本振的设计

- 4.5.1 正交本振方案选择

- 4.5.2 直接数字频率合成器的选择

- 4.5.3 AD9954芯片介绍

- 4.5.4 正交直接数字频率合成器本振设计

- 4.6 模数转换器以及FPGA设计

- 4.6.1 模数转换器的选择与设计

- 4.6.2 FPGA数字采集系统设计

- 4.7 本章小结

- 第5章 宽带数字下变频器的测试结果与分析

- 5.1 直接数字频率合成器输出频谱测试

- 5.2 系统测试

- 5.2.1 系统测试方案

- 5.2.2 系统测试结果

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].S波段宽带数字变频单元的设计与实现[J]. 电子技术与软件工程 2020(14)

- [2].基于从模拟到信息的宽带数字接收方法[J]. 电子信息对抗技术 2020(05)

- [3].宽带数字发展委员会为各国教育信息化支招[J]. 中小学信息技术教育 2013(05)

- [4].一种基于频分复用信号的宽带数字收发设计[J]. 电子设计工程 2015(08)

- [5].宽带数字通信接收技术探讨[J]. 信息通信 2014(07)

- [6].用于海洋监测的宽带数字相控阵关键技术[J]. 科技导报 2017(20)

- [7].一种宽带数字信道化接收机[J]. 西安电子科技大学学报 2010(03)

- [8].宽带数字接收机性能指标的研究[J]. 雷达与对抗 2018(02)

- [9].新型高压宽带数字电力线载波机的应用[J]. 电力系统通信 2012(02)

- [10].宽带数字阵列干扰技术探讨[J]. 航天电子对抗 2009(03)

- [11].宽带数字接收机动态范围扩展方法研究[J]. 电子世界 2017(15)

- [12].一种宽带数字阵雷达系统设计与试验研究[J]. 硅谷 2011(10)

- [13].分析宽带数字通信的接收技术[J]. 智能城市 2016(06)

- [14].四川电信推进智慧城市建设半年建成553个“天翼宽带数字小区”[J]. 通信与信息技术 2011(02)

- [15].时域和频域宽带数字波束形成方法研究[J]. 系统仿真技术 2008(04)

- [16].高速多通道时域宽带数字波束形成器设计[J]. 现代雷达 2014(11)

- [17].宽带数字阵列无源侦察系统现状及发展[J]. 电子信息对抗技术 2018(03)

- [18].多通道宽带数字接收技术研究和实现[J]. 硅谷 2012(11)

- [19].高精度宽带数字控制可变增益放大器的设计[J]. 微电子学 2012(04)

- [20].基于脉冲压缩的宽带数字接收机设计[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2019(04)

- [21].基于缓存共享的分布式宽带数字接收技术[J]. 信息技术 2014(01)

- [22].一种基于FPGA的多通道宽带数字信道化接收机的工程实现[J]. 舰船电子对抗 2014(04)

- [23].宽带数字接收机中的超高速实时信号处理[J]. 科技通报 2012(02)

- [24].多通道宽带数字接收机的设计与实现[J]. 国外电子测量技术 2008(02)

- [25].基于实信号处理的宽带数字接收机及FPGA实现[J]. 信息技术 2010(03)

- [26].雷达电子战系统的宽带数字波束形成实时实现[J]. 计算机仿真 2010(03)

- [27].宽带数字接收机动态范围的扩展方法[J]. 电子技术与软件工程 2018(18)

- [28].基于拼接采样技术的宽带数字接收机[J]. 雷达科学与技术 2014(04)

- [29].基于软件无线电的侦察宽带数字接收机的设计[J]. 中国电子科学研究院学报 2009(01)

- [30].侦察接收一体式宽带数字接收机设计[J]. 航天电子对抗 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d0dc95a3ab05049c8c995537.html