# 基于绿色小区的建筑设计

广东远顺建筑设计有限公司516000

摘要：随着全球气候变化与资源短缺问题的加剧，绿色之风吹遍世界，我国也掀起了一场绿色革命。绿色小区与绿色建筑的推广，使得基于绿色小区的建筑设计受到广泛关注，因此本文对该课题进行了探讨。

关键词：建筑设计；绿色小区

绿色小区、绿色住宅小区、绿色生态住宅小区，这些术语在新闻报道和各类文献中经常出现，但它们不像“绿色建筑”那样有官方权威的定义，本文姑且认为绿色小区是指以绿色建筑为特征，在整个小区环境、管理、绿化、安防等方面满足节约资源、保护环境、健康舒适、高效和谐、可持续发展的住宅小区。基于绿色小区的建筑设计就是以绿色小区为背景的建筑设计，不但要符合绿色建筑的种种条件，还要满足绿色小区的规划设计原则[1]。鉴此，本文结合华南地区自然与气候条件，对基于绿色小区的建筑设计进行了探讨。

1绿色建筑设计与自然气候条件

1.1关于绿色建筑

根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）的定义，绿色建筑可概括为“全寿命周期”内的“四节、一环保”，设计阶段主要关注节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量五大项目。以绿色小区作为背景还应考虑小区周边环境、小区开发与建设规模等因素[2]。可见，绿色建筑设计涉及多学科、多专业技术手段的综合应用，必须将它们集成为整体实施才能获得最佳应用效果。

1.2华南地区自然气候条件分析

华南地区地处我国最南部，为热带与亚热带气候区，夏热冬暖，年温差和日温差比其他气候分区小得多。而且太阳辐射较强，雨量充沛，每年太阳辐射较强月份出现在5～10月，降水集中在4～9月份，7～8月份台风活动频繁，有利于太阳能和雨水的利用。建筑能耗主要发生在夏季通风降温，故而建筑节能设计应以夏季隔热为主，基本上不用考虑冬天保温[3]。该地区也是我国经济发展较快地区，水质污染、酸雨、海岸生态破坏是必须面对的环境问题。

2绿色小区建筑设计技术应用

2.1节地与室外环境控制

绿色小区建筑设计应该从选址、建筑布局、节约集约用地、合理设置绿化用地、合理开发利用地下空间等方面考虑节地要求，而室外环境控制方面应考虑场地风环境、场地环境噪声、场地光环境、交通组织、停车服务等内容。建筑选址应无洪涝、滑坡等威胁。建筑布局应有利于通风散热，所以朝向应选择夏季主导风方向，即以东南向为主。随着城市建设的推进，土地资源日益紧张，为了提高土地利用率，可考虑地下空间的利用，如建设地下停车库，但通常地下停车库数量无法满足要求，所以可考虑建设立体停车库。同时充分利用场地、建筑特点提高绿化率，如地面绿化与屋顶绿化相结合。为了提高环境友好性，地面铺装尽量采用透水方式，有利于雨水的下渗和储存。良好风环境的营造既有利于建筑节能，还是提高舒适性的有效手段，可根据建筑周边环境、主导风向来组织和诱导自然通风，并利用通风设计软件模拟量化空间形态、布局对通风的影响，采用大堂空间、庭院空间、直通空间、错位空间形态及其组合来强化通风效果。为了避免冬季风的不利影响，可在北向设置可关闭的外窗。噪声对人的生理、心理会产生负面影响，所以在设计之前就应调查场地声环境，通过环境噪声的检测以及建筑建成后声环境的模拟预测，采用适宜的防噪降噪措施。

2.2节能与能源利用

节能与能源利用是绿色小区建筑设计的核心环节，包括围护结构隔热、通风空调节能、采光照明、可再生能源利用等。围护结构包括墙体、门窗和屋面，从华南地区过去墙材使用情况看，墙材主要采用180厚灰砂砖和黏土实心砖，其热工性能无法满足《民用建筑热工设计规范》（GB50176）的要求，所以应重视外墙结构的节能设计，采用复合墙体以改善热工性能。门窗应提高密闭性能，玻璃采用热反射玻璃、低辐射玻璃，有条件的采用中空玻璃或真空玻璃。屋面隔热常采用通风隔热屋顶、种植隔热屋顶，一般可以满足规范要求的热工性能。除了围护结构隔热以外，建筑遮阳也是华南地区节能降耗的重要手段，而且对改善室内光环境和舒适度也具有重要作用，因为遮阳可以调节可见光和防止眩光。遮阳措施包括屋面百叶遮阳与绿化遮阳、墙面混凝土花格遮阳、外窗遮阳、玻璃遮阳等。遮阳手段应与建筑外观结合起来，这样在节能与改善室内环境之外，又能丰富建筑立面效果。改善采光设计可以节约照明能耗，将经济、有效的自然采光与建筑平面布局、结构及构造措施结合起来，再利用日照采光软件进行分析，可获得较佳的采光效果，例如通风庭院、采光井、采光天窗的应用。可再生能源利用主要是太阳能和风能，如屋顶、墙面设置太阳能电池板，可降低空调负荷，多余的电还可向电网供电。

2.3节水与水资源利用

节水与水资源利用可归纳为节水减排、循环回用、生态用水等。节水减排主要是从节水系统、节水器具与设备的应用方面考虑，循环回用包括雨水收集与利用、空调冷凝水回用。华南地区雨量充沛，但水环境污染导致水质性缺水，雨水回用可保护和利用雨水资源。雨水回用系统包括绿色屋面、渗透铺装、浅草沟、雨水花园、景观水体多功能调蓄池等，构成雨水收集、储存和净化系统。收集的雨水可用于绿化浇灌、道路清洗、景观水体用水、冲厕等用途，多余的水可补充地下水。华南地区夏季漫长，空调使用时间长，空调冷凝水是不容忽视的水资源，但冷凝水内含灰尘、细菌，所以回收处理后主要用于绿化、洗车、景观用水等场合。

2.4节材与材料资源利用

节材与材料资源利用主要从材料循环利用和降低材料资源消耗入手。目前，建筑结构体系以钢筋混凝土框架结构、剪力墙结构为主，绿色建筑材料应用量不大，所以绿色小区建筑设计中应重视节材技术的应用。节材可从以下几方面入手：一是采用可循环利用的建筑结构体系，如钢结构体系、木结构体系等；二是应用高性能、低消耗的建筑材料，如高性能混凝土、高强度钢筋、自粘型防水卷材等；三是选择可再生材料、绿色建材，例如无机活性保温隔热砂浆优于传统膨胀珍珠岩砂浆和胶粉聚苯颗粒保温砂浆；四是采用工业化集成装修技术，节约装修材料，减少建筑垃圾，并可加快施工进度；五是推行建筑垃圾回收与再利用、建筑材料再生资源化技术。

2.5室内环境质量改善

室内声环境的设计应从建筑功能需求入手，分析建筑内部噪声来源、产生时间和传播方式，采取适当措施减小噪声影响，而噪声级应达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求。室内光环境应考虑日照采光需求，满足《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）的规定。为了保证室内空气质量，需控制一定比例的新风量，同时应用高效过滤装置减小室内PM2.5含量。

3结语

绿色小区的开发建设带动了绿色产业的发展，然而只有从源头上做好绿色小区的规划和绿色建筑的设计才能获得高效成果。绿色建筑的本质上是高效利用资源，减少浪费，创造对环境友好适于人类居住的健康、安全的使用空间，它基于以人为本、可持续发展的理念，所以应该是建得起、用得起的建筑。盲目追求高端科技或者奢华的设备装饰是与绿色建筑理念背道而驰的，因此设计中应突出绿色技术的适用性、可靠性和成熟性。

参考文献：

[1]白露.绿色住宅小区的综合评价研究[D].西安：长安大学，2015.

[2]武蕴斌，戴海雁，李亚萍.绿色生态住宅小区建设要点与技术应用分析[J].建筑设计管理，2014（5）：62-64.

[3]关旋晖.华南地区绿色建筑系统技术研究与应用[J].中国工程咨询，2011（9）：35-38.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d0f70a12ff1ed86946ebcc1b.html