# Turbo码在无线双向中继信道的应用

### 论文摘要

无线中继网络的物理层网络编码技术,可以在不损失分集增益的前提下提高协作通信的频谱效率和网络容量。为了进一步改进系统的误比特性能,本文将Turbo码应用于无线双向中继信道模型中,研究了Turbo码与物理层网络编码联合设计的方法。本文首先构造了Turbo码与物理层网络编码在无线双向中继信道的应用模型。为了实现中继的Turbo多用户译码,设计了虚拟Turbo编码器,并基于虚拟Turbo编码器,给出了多用户Turbo码的最大后验概率译码方法。仿真结果显示,联合Turbo译码-物理层网络编码方案比基于最小均方误差的物理层网络编码方案有0.6dB的性能增益。根据虚拟Turbo码Trellis图的特点,提出了对称状态的概念,通过合并对称状态构造了虚拟Turbo码的虚拟简化Trellis图。仿真结果显示,基于简化Trellis图的多用户Turbo译码可在不损失性能的基础上有效降低中继的译码复杂度。通过仿真讨论了AWGN信道下,无线双向中继信道的源节点Turbo码的选码原则:源节点采用相同的Turbo编码器,Turbo码分量码的反馈多项式尽可能选用本原多项式。针对源节点的多阶调制模型,讨论了中继节点物理层网络编码的一般映射准则和QAM调制的映射和解映射方法,并具体给出了源节点采用QPSK调制的映射方案和中继节点的解调方案。仿真结果显示,基于Gray映射的QPSK调制方案比基于一般映射的QPSK调制方案具有更好的性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 传统协作分集技术

- 1.2.1 放大转发模式

- 1.2.2 译码转发模式

- 1.2.3 编码协作模式

- 1.2.4 传统协作模式的优缺点比较

- 1.3 网络编码在协作通信中的应用

- 1.3.1 网络编码的概念

- 1.3.2 网络编码在无线网络中的应用

- 1.3.3 网络编码在协作通信中的应用

- 1.4 本文的研究工作及内容安排

- 第二章 无线双向中继信道

- 2.1 无线双向中继信道模型

- 2.2 无线双向中继信道的传输模式

- 2.2.1 传统传输模式

- 2.2.2 直接网络编码方案

- 2.2.3 两时隙传输模式

- 2.2.4 性能比较

- 2.3 物理层网络编码

- 2.3.1 物理层网络编码估计技术

- 2.3.2 联合的信道编码与物理层网络编码设计

- 2.4 本章小节

- 第三章 Turbo 码与物理层网络编码的联合设计

- 3.1 Turbo 码简介

- 3.1.1 Turbo 编码器

- 3.1.2 Turbo 码的译码

- 3.1.3 Turbo 码的性能

- 3.2 系统模型

- 3.3 虚拟Turbo 编码器

- 3.4 中继联合Turbo 译码网络编码方案

- 3.5 性能仿真

- 3.6 本章小节

- 第四章 简化的中继译码方案

- 4.1 引言

- 4.2 虚拟简化Trellis 图

- 4.2.1 构造虚拟简化Trellis 图

- 4.2.2 算法复杂度分析

- 4.2.3 性能仿真

- 4.3 分量码的不同配置对系统系能的影响

- 4.4 本章小节

- 第五章 双向中继信道的多阶调制方案

- 5.1 物理层网络编码的多阶调制映射

- 5.1.1 一般的物理层网络编码映射准则

- 5.1.2 QAM 调制的物理层网络编码

- 5.2 应用Turbo 码的多阶调制方案

- 5.3 中继的解调方案

- 5.4 性能仿真及分析

- 5.5 本章小节

- 第六章 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 作者在读期间研究成果

### 相关论文文献

- [1].异构与同构协同中继信道容量分析[J]. 北京邮电大学学报 2008(04)

- [2].一类高斯脏纸正交中继信道的容量[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [3].采用网络编码的双向中继信道中软信息的传输方法[J]. 中兴通讯技术 2014(02)

- [4].无线中继信道中继位置对信道容量影响的分析[J]. 自动化技术与应用 2010(06)

- [5].基于压缩感知技术的双向中继信道估计[J]. 信号处理 2012(01)

- [6].多接入中继信道中的单中继选择[J]. 信息技术 2012(04)

- [7].噪声相关高斯双天线中继信道研究[J]. 西安邮电学院学报 2012(06)

- [8].双向中继信道中用户和中继协作干扰管理算法[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [9].双向中继信道的模拟网络编码最优功率分配[J]. 信号处理 2014(08)

- [10].基于选择性子载波的OFDM中继信道无线资源分配算法[J]. 电路与系统学报 2009(02)

- [11].基于放大转发的双向中继信道密钥生成[J]. 电子与信息学报 2013(06)

- [12].一类有信道状态的半确定性正交中继信道的容量[J]. 电子与信息学报 2013(11)

- [13].瑞利双向中继信道的功率分配及中继位置选择[J]. 北京邮电大学学报 2012(02)

- [14].多普勒域上稀疏的双向中继信道估计[J]. 信号处理 2012(05)

- [15].认知中继网络中的信道分配方法研究[J]. 信号处理 2012(04)

- [16].速率自适应的软网络编码方案[J]. 电子技术应用 2011(03)

- [17].适用于无线双向中继信道的机会协作网络编码[J]. 北京邮电大学学报 2008(04)

- [18].基于无率码的信息与能量同传中继信道传输速率的优化与实现[J]. 通信学报 2019(05)

- [19].基于压缩感知的放大转发双向中继信道估计[J]. 通信学报 2013(10)

- [20].MIMO双向中继信道的网络预编码算法研究[J]. 数字通信 2014(01)

- [21].非对称速率的双向中继信道物理层网络编码[J]. 信号处理 2012(04)

- [22].高斯中继信道反馈下马尔可夫跳变线性系统的可镇定性[J]. 控制与决策 2018(07)

- [23].多址访问中继信道下多边LDPC码校验点联合编码设计[J]. 系统工程与电子技术 2012(05)

- [24].多用户MIMO双向中继信道鲁棒预编码[J]. 电视技术 2014(15)

- [25].单边干扰中继信道的分集与复用增益性能分析[J]. 北京邮电大学学报 2011(01)

- [26].MIMO双向中继信道能量效率优化算法[J]. 中国科技论文 2014(04)

- [27].带有广义反馈的多址接入中继信道的可达速率区域的研究[J]. 信号处理 2012(07)

- [28].基于导频信号的MIMO-AF协作中继信道估计[J]. 通信学报 2014(09)

- [29].非对称双向中继信道中断概率分析与功率分配策略[J]. 哈尔滨工业大学学报 2017(05)

- [30].一种适用于MIMO多路中继信道的Lattice编码方案[J]. 计算机工程 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d10da94c7ddaea15e320b8a4.html