# 测高雷达目标模拟器信号处理系统设计与FPGA实现

### 论文摘要

雷达目标信号模拟器是一种新兴的雷达设备,它通过向被测试雷达提供假想目标及所处环境的模拟回波信号来模仿实战情况下雷达可能处于的各种各样的工作环境,回波逼真的反映了目标的运动特性、空间特性,以此来检验雷达在复杂环境条件下对目标的发现、跟踪、抗干扰等能力。采用目标模拟技术避免了在外场实验时不必要的耗费,包括人力、物力和财力。雷达模拟技术的不断发展,使它成为雷达技术的一个重要分支。本课题研究了测高雷达目标模拟器信号处理系统设计以及实现技术。首先介绍了雷达目标模拟的方法与回波理论,结合课题需求,着重对目标角度信息和距离信息进行了模拟。然后设计了系统数字信号处理部分的硬件结构。最后基于模块化的思想,在FPGA中完成了数字正交下变频、目标距离延迟、目标航路数据产生、多普勒频率调制、天线波束幅度调制、回波信号产生等主要功能模块,并给出了FPGA仿真及部分调试结果。本系统既可以接收来自雷达发射的信号并对其进行处理来模拟产生回波信号,也可以根据目标运动参数由自身直接产生,具有一定的灵活性。实验结果表明设计方案可行,并达到预期的各种指标。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.2 雷达目标模拟器的研究现状

- 1.3 雷达目标模拟器的实现方法

- 1.4 本文主要完成的工作

- 2 雷达回波理论

- 2.1 雷达回波模拟基础

- 2.1.1 雷达的基本工作原理

- 2.1.2 基本雷达方程

- 2.2 雷达点目标回波信号模型

- 2.3 运动目标回波的模拟

- 2.3.1 距离信息模拟

- 2.3.2 多普勒频率信息与速度模拟

- 2.3.3 目标高度的模拟

- 2.3.4 目标 RCS信息和起伏的模拟

- 2.4 杂波模型的建立及实现

- 2.4.1 空域杂波的种类

- 2.4.2 杂波的模拟方法

- 2.4.3 瑞利分布杂波建模与仿真

- 3 测高雷达目标模拟器信号处理系统设计及仿真

- 3.1 雷达目标模拟器的需求分析

- 3.2 设计方案

- 3.2.1 系统硬件原理框图

- 3.2.2 ADC的选型与设计

- 3.2.3 FPGA器件的选型与配置

- 3.2.4 存储器 SRAM的选型

- 3.2.5 DAC的选型

- 3.3 模拟器的工作原理

- 3.4 系统仿真

- 4 基于 FPGA的关键模块的设计与实现

- 4.1 基于 ALTERA FPGA的开发

- 4.1.1 FPGA技术简介

- 4.1.2 FPGA开发流程

- 4.2 模块划分

- 4.3 数字正交下变频模块设计与实现

- 4.3.1 基于多相滤波的数字正交变换

- 4.3.2 整数倍抽取及多相滤波结构

- 4.3.3 正交数字下变频方案设计

- 4.3.4 正交数字下变频模块的实现

- 4.4 目标航路数据产生模块的设计与实现

- 4.4.1 模块的设计原理

- 4.4.2 目标运动方程的建立

- 4.5 多普勒调制模块的设计与实现

- 4.6 目标距离延迟模块设计与实现

- 4.6.1 模块的设计原理

- 4.6.2 FIFO模块的设计

- 4.6.3 延迟计算模块的设计

- 4.6.4 仿真结果

- 4.7 天线波束幅度调制模块的设计与实现

- 4.7.1 天线波束幅度调制模块的设计原理

- 4.7.2 模块的具体实现

- 4.7.3 仿真结果

- 4.8 回波信号产生模块设计与实现

- 4.8.1 DDS技术原理

- 4.8.2 DDS实现线性调频信号

- 4.8.3 仿真结果

- 4.9 调试结果

- 5 结束语

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].带干扰雷达型目标模拟器校准方法[J]. 中国测试 2019(12)

- [2].基于时间延迟的移动目标模拟器的设计与实现[J]. 计测技术 2020(02)

- [3].一种基于半导体激光二极管的激光目标模拟器[J]. 制导与引信 2018(01)

- [4].一种便携型雷达目标模拟器[J]. 现代商贸工业 2018(28)

- [5].基于FPGA的雷达目标模拟器设计[J]. 雷达与对抗 2016(04)

- [6].一种新型相控阵雷达多目标模拟器设计[J]. 飞行器测控学报 2015(06)

- [7].机载气象雷达目标模拟器[J]. 硅谷 2014(21)

- [8].一种雷达目标模拟器设计方法[J]. 知识窗(教师版) 2019(04)

- [9].目标模拟器的快速校准方法设计与实现[J]. 压电与声光 2018(06)

- [10].微光目标模拟器系统设计与实现[J]. 电子测试 2019(Z1)

- [11].连续波雷达自跟踪动目标模拟器原理与实现[J]. 装备指挥技术学院学报 2008(05)

- [12].雷达目标模拟器设计研究[J]. 现代雷达 2018(02)

- [13].一种雷达目标模拟器的设计[J]. 电子技术 2013(06)

- [14].基于数字微镜器件的目标模拟器关键技术研究[J]. 电子设计工程 2018(24)

- [15].激光目标模拟器功率现场校准装置[J]. 宇航计测技术 2019(03)

- [16].新型多功能目标模拟器光学系统的设计[J]. 激光与红外 2019(07)

- [17].通用雷达目标模拟器的实现[J]. 电子世界 2017(07)

- [18].一种水下多亮点目标模拟器的设计[J]. 声学技术 2012(02)

- [19].一种用于电视制导武器系统半物理仿真的目标模拟器[J]. 伺服控制 2012(02)

- [20].具有闭环跟踪的连续波雷达动态目标模拟器设计[J]. 电讯技术 2012(12)

- [21].雷达目标模拟器校准技术研究[J]. 工业计量 2011(S1)

- [22].频率捷变雷达目标模拟器实时动态频率校准方法[J]. 国外电子测量技术 2008(11)

- [23].机载火控雷达目标模拟器校准结果的不确定度评定[J]. 航空维修与工程 2019(12)

- [24].基于加权最小二乘法的空间目标模拟器平面度测量与补偿研究[J]. 光电子·激光 2016(02)

- [25].船载多目标模拟器的构建与应用[J]. 飞行器测控学报 2011(03)

- [26].复合目标模拟器电磁仿真的研究[J]. 电波科学学报 2008(05)

- [27].基于虚拟仪器技术的长基线系统目标模拟器[J]. 舰船电子工程 2018(06)

- [28].一种尺度目标模拟器的多普勒模拟效果分析[J]. 声学技术 2017(02)

- [29].红外面目标模拟器温度控制技术的研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [30].基于虚拟图像注入的目标模拟器设计[J]. 电子技术应用 2009(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d147af97034132de41b3a6bd.html