# 智能天线系统中的动态信道分配算法研究

### 论文摘要

随着移动通信技术的迅速发展,第三代移动通信系统已全面步入商用,TD-SCDMA移动通信系统作为我国第一个拥有自主知识产权的国际电信标准,更是受到了国内外的普遍关注。由于使用了一系列先进的通信技术,该系统在系统性能、容量和制造成本上都显示出了明显的优势。本文简单介绍了移动通信的发展概况,对TD-SCDMA系统及其使用的智能天线技术和动态信道分配技术进行了综述,由此引出对信道空分复用SDMA的讨论。文中给出了SDMA的概念,实现方案及工作链路,重点讨论了实现SDMA后,系统容量及业务阻塞率的改善情况。对于SDMA系统的容量,我们讨论了几种增大系统容量的方式,并以香农公式为基础,对干扰和多径条件下SDMA系统容量的计算公式进行推导,通过与使用全向天线、定向天线等进行比较,证明使用智能天线的SDMA系统可以明显提升系统容量。对于业务阻塞率,我们以FD和DL两种简单的信道空分复用方案为基础,通过分析其状态转移过程,对其业务阻塞率的计算公式进行了分析推导和仿真比较。由于智能天线的波达方向估计DOA是信道是否可以实现空分复用的一个重要参数,文中对智能天线及其波达方向估计也有简单的介绍,对其常见的DOA算法进行了仿真研究。文章最后研究了目前普遍使用的基于载干比的空分信道模型,以FD和DL方案为基础,结合智能天线讨论的结果,提出了一种相对随机的信道空分复用机制。该随机方案避免了在FD和DL方案中对信道测量和分配的排序,根据信道载干比和DOA估计提供的用户空间信息来分配信道,将用户均匀的分布于各信道。通过对随机方案的业务阻塞率和系统容量等进行理论推导和仿真,证明了该方案的合理性。文章最后对全文进行总结,指出了文中的不足之处。提出了从基站侧对发送信号进行编码实现信道空分复用的研究设想。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1. 绪论

- 1.1 TD-SCDMA 系统介绍

- 1.2 智能天线介绍

- 1.3 动态信道分配现状

- 1.4 论文主要工作及章节安排

- 2. 空分多址及波达方向估计

- 2.1 SDMA 的基本概念

- 2.2 SDMA 的实现方案

- 2.3 SDMA 的工作链路

- 2.4 智能天线及DOA 估计

- 2.5 本章总结

- 3 SDMA 系统容量分析

- 3.1 增大信号能量提升系统容量

- 3.2 小区分扇区提升系统容量

- 3.2.1 理想状态下系统容量

- 3.2.2 多径条件下系统容量

- 3.3 自适应波束赋形提升系统容量

- 3.4 系统容量下限

- 3.4.1 平均信道容量

- 3.4.2 大型随机矩阵的特征值分布

- 3.4.3 归一化用户数及容量下限

- 3.5 本章总结

- 4. SDMA 系统业务阻塞率分析

- 4.1 Erland-B 分配模型

- 4.2 FD 方案及阻塞率分析

- 4.3 DL 方案及阻塞率分析

- 4.4 本章总结

- 5 信道空分复用方案

- 5.1 基于载干比的信道分配模型

- 5.2 随机信道分配方案

- 5.3 随机方案阻塞率分析

- 5.4 本章总结

- 6 全文总结

- 6.1 本文的主要工作和成果

- 6.2 本课题今后的发展方向

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].认知无线电网络中的动态信道分配技术探析[J]. 数字技术与应用 2017(01)

- [2].基于蓝牙技术的动态信道分配算法研究[J]. 滨州学院学报 2013(03)

- [3].基于认知无线电的动态信道分配算法[J]. 无线电通信技术 2012(02)

- [4].试论CDMA系统动态信道分配技术[J]. 中国新技术新产品 2010(23)

- [5].无线资源管理的动态信道分配分析[J]. 通信技术 2009(02)

- [6].一种TD-SCDMA集群中的动态信道分配算法[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [7].基于TD-SCDMA系统的快速动态信道分配技术[J]. 电脑知识与技术 2013(35)

- [8].认知无线电网络中的动态信道分配技术探析[J]. 网络安全技术与应用 2015(04)

- [9].TD-SCDMA系统中慢速动态信道分配算法研究[J]. 山东工业技术 2013(12)

- [10].车联网中应急通信网络动态信道分配方法[J]. 西安工程大学学报 2019(03)

- [11].TDD/CDMA系统动态信道分配技术研究[J]. 通信世界 2008(43)

- [12].基于改进的混合免疫算法的动态信道分配[J]. 上海理工大学学报 2013(06)

- [13].新的分层系统信道分配算法浅析[J]. 科技风 2010(01)

- [14].无线Mesh网络中基于信道状态的动态信道分配算法研究[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [15].未来WLAN中的动态无线资源管理[J]. 数字通信世界 2008(03)

- [16].一种基于GSM/GPRS的动态信道分配策略[J]. 通信技术 2012(01)

- [17].PHS频率分组优化研究[J]. 电信快报 2008(06)

- [18].无线网络的设计与应用[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(17)

- [19].卷积神经网络下异构通信网络动态信道分配方法[J]. 西安工程大学学报 2020(01)

- [20].802.11无线网状网中基于时频信道的准动态信道分配算法[J]. 电子与信息学报 2009(06)

- [21].PHS系统外干扰判断分析方法探讨[J]. 信息通信 2008(01)

- [22].TD-SCDMA系统中快速DCA算法的研究[J]. 计算机安全 2014(01)

- [23].TD-SCDMA系统网络规划特点及关键技术研究[J]. 硅谷 2009(11)

- [24].一种面向空基网络的动态TDMA信道分配算法[J]. 中国电子科学研究院学报 2019(12)

- [25].多接口多信道无线Mesh网络动态信道分配中的路由协议研究[J]. 现代计算机(专业版) 2018(11)

- [26].WLAN/WPAN自身干扰解决算法[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(01)

- [27].应急通信系统中基于集群智能的动态信道分配[J]. 计算机应用研究 2012(06)

- [28].TD-SCDMA网络建设中的无线网络规划[J]. 中国新技术新产品 2010(04)

- [29].基于智能天线和资源预留的抗基站间干扰DCA分配算法[J]. 数字通信世界 2010(11)

- [30].基于优先级信道预留的快速动态信道分配算法[J]. 通信学报 2009(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d1553ceac312e07342178684.html