# 延安地区北部石油勘探开发的环境污染与控制对策研究

### 论文摘要

陕北是我国重要能源基地,延安市近十多年来石油工业发展迅速,为我国能源建设做出了巨大贡献。但是,随着陕北地区油气大规模的开采,资源勘探开发对区域环境带来的污染日趋严重,洛河流域水资源及河流沉积物石油污染状况研究成为人们关注的课题。本文通过详细的资料收集、野外调查和室内分析测试,对北洛河流域油田开发区产生的环境问题进行了研究,重点分析了流域水质评价、沉积物和土壤有机污染、重金属污染状况,并对北洛河流域石油污染控制和治理提出了对策设想。通过研究取得以下成果与认识:（1）北洛河在自然状态下水质较差,主要表现在“高矿化度、高盐、高硬度”方面。洛河上游地区水质“三高”主要原因是洛河上游地下水补给区的白垩系、第三系地层含盐量高,地下水本身矿化度或含盐量高。目前,北洛河水域水质硬度和矿化度均较高,与钻井过程中的污染排放有关。（2）陕北洛河吴起段、志丹段石油开发区的水质遭到严重破坏。从80年代到90年代,再到2000年后,水质主要污染检测指标数值翻倍。六价铬超标;石油类、COD、挥发氛、氨氮超标。氯化物含量较高,多在250—1000mg/L之间,部分达到1000mg/L以上。几乎所有河流水已经完全不能饮用,大部分河段已经丧失灌溉功能,水质综合评价为V类水。（3）总体上洛河流域河流沉积物石油类污染程度较轻,属于未污染或轻度污染分别占到50%和27%,一些河段烃类污染较重,属于中度污染占到23%,污染较重的河段主要有宁塞川支流、洛河干流志丹河段以及周河支流。沉积物中PAHs总量为17.7～407.7 ng/g（干重）,属于混合来源。北洛河流域沉积物中的16种优控PAHs及总PAHs含量均为超过ERL值,表明本区域沉积物中的PAHs尚未对生物造成不利的影响。（4）土壤样品的污染程度与不同环境有关。总体上讲,表层土壤污染程度较轻,大部分样品属于未污染或轻度污染,分别占样品总数的39.3%和35.7%。重度污染样品主要分布在井场、公路、油污池及油井排污口,中度污染样品分布在井场附近农田及河水浇灌农田。（5）对烟叶、谷子、玉米叶、玉米籽、玉米根以及苜蓿草等植物进行了分析。植物样品PAHs总量变化范围为:30.6-439.4 ng/g,低环数（2环、3环）物质含量高。北洛河流域植物的PAHs污染水平远远高于国外的植物PAHs的含量,而与国内天津地区植物污染水平相当,这应给引起足够的重视。从本区植物内源苯并（a）芘质量分数分析,目前未受到吸收性污染,检验样品属于绿色植物。（6）延安市政府,吴起、志丹地方政府已经对区域石油类污染给予了高度重视,已经基本具备了相关法规和监督措施,环保部门从石油勘探开发初期就已经对流域环境状况进行了检测,具备一定数量的检测报告,区域石油类污染问题基本在环保部门掌控之中。石油相关企业环保意识逐渐加强,各采油场环保措施逐渐完善,部分环保设施较为先进,使得流域污染得到一定程度遏制。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1、绪论

- 1.1 石油污染的现状及危害

- 1.1.1 石油污染物的来源

- 1.1.2 石油类污染物的危害

- 1.2 研究背景、立论依据和研究现状

- 1.2.1 研究背景

- 1.2.2 立论依据

- 1.2.3 国内外研究现状、发展趋势及现有工作基础

- 1.3 研究目的、内容及主要创新

- 1.3.1 研究目的、内容及主要创新

- 1.3.2 完成工作量

- 2、北洛河流域背景情况

- 2.1 研究区自然概况

- 2.1.1 地理位置

- 2.1.2 地形地貌

- 2.1.3 气候特征

- 2.1.4 水文地质状况

- 2.2 人口、经济、环境状况

- 2.2.1 人口分布

- 2.2.2 经济概况

- 2.2.3 环境状况

- 3、北洛河水体污染特征

- 3.1 北洛河水质及自然影响因素

- 3.1.1 北洛河水质状况

- 3.1.2 洛河水质的自然影响因素

- 3.2 样品采集与测试

- 3.3 地表水评价标准和方法

- 3.4 地表水污染现状及评价

- 3.4.1 洛河吴旗段

- 3.4.2 周河流域

- 3.4.3 洛河永宁—石门段

- 3.5 地下水污染情况

- 3.6 油勘探开发对水系统矿化度、硬度及氯化物含量影响

- 4、洛河流域河流沉积物和表层土壤有机污染研究

- 4.1 样品采集和实验流程

- 4.1.1 样品采集

- 4.1.2 可溶有机质抽提与分离

- 4.1.3 可溶有机质仪器分析及条件

- 4.2 可溶有机质组成与分布特征

- 4.2.1 河流沉积物可溶有机质含量和组成

- 4.2.2 表层土壤可溶有杭质含量和组成

- 4.2.3 洛河流域污染现状分析

- 4.3 饱和烃组成与分布特征

- 4.3.1 河流沉积物中饱和烃组成与分布

- 4.3.2 表层土壤中饱和烃组成与分布

- 4.4 多环芳烃组成与分布特征

- 4.4.1 多环芳烃样品采集和实验过程

- 4.4.2 沉积物中多环芳烃的组成与分布

- 4.4.3 土壤PAHs组成与分布

- 4.4.4 植物PAHs组成和分布

- 5、延安市洛河流域石油开发区土壤重金属污染调查

- 5.1 样品采集情况

- 5.2 重金属污染评价

- 5.2.1 吴旗—志丹农业区

- 5.2.2 洛川苹果基地

- 5.3 土壤重金属污染源分析

- 5.3.1 吴旗—志丹农业区

- 5.3.2 洛川苹果基地土壤重金属污染源分析

- 6、洛河流域石油污染控制和治理对策设想

- 6.1 洛河流域的污染现状

- 6.2 石油类污染源及其对环境的影响

- 6.3 污染控制和治理对策

- 7、初步结论与下一步工作建议

- 7.1 初步结论

- 7.2 建议

- 参考文献

- 在读期间发表的论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].我国石油勘探开发形势与发展前景展望[J]. 当代石油石化 2019(12)

- [2].水平井钻井技术在石油勘探开发中[J]. 石化技术 2020(04)

- [3].石油勘探开发技术的发展趋势[J]. 石化技术 2020(06)

- [4].石油勘探开发领域中的地球物理勘探技术[J]. 化工设计通讯 2018(08)

- [5].石油勘探开发技术的未来发展趋势[J]. 化工设计通讯 2017(04)

- [6].石油勘探开发趋势分析[J]. 化工管理 2015(14)

- [7].黑色黄金的逐梦人——记中国石化石油勘探开发研究院地球物理专家刘喜武[J]. 科学中国人 2017(13)

- [8].复杂环境下的石油勘探开发分析[J]. 科技经济导刊 2019(10)

- [9].石油勘探开发中网络地理信息系统的应用研究[J]. 信息系统工程 2019(09)

- [10].石油勘探开发管理和石油地质实验的相互关系[J]. 石化技术 2016(03)

- [11].石油勘探开发技术的未来发展趋势分析[J]. 石化技术 2016(05)

- [12].石油勘探开发投资经济评价指标探讨[J]. 中国外资 2014(04)

- [13].国内外石油勘探开发环境标准浅析[J]. 石油工业技术监督 2014(03)

- [14].石油勘探开发技术的未来发展趋势分析[J]. 化工管理 2014(21)

- [15].浅谈石油勘探开发中的成本管理[J]. 化工管理 2014(23)

- [16].石油勘探开发技术的未来发展趋势分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(04)

- [17].石油勘探开发中现代信息录井技术的运用分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(08)

- [18].石油勘探开发项目评价研究[J]. 化工管理 2013(06)

- [19].石油勘探开发管理研究[J]. 科技传播 2013(10)

- [20].石油勘探开发过程中的环境保护[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(19)

- [21].石油勘探开发中现代信息录井技术的运用探究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(01)

- [22].挣值分析法在海外石油勘探开发项目成本控制中的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(06)

- [23].浅谈通信系统在石油勘探开发中的应用及发展[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(05)

- [24].石油勘探开发数据标准体系分析[J]. 石油物探 2010(02)

- [25].基于挣值法的海外石油勘探开发项目成本控制研究[J]. 价值工程 2010(21)

- [26].石油勘探开发领域本体的构建方法研究[J]. 计算机工程与应用 2009(34)

- [27].石油勘探开发技术成熟度分析[J]. 企业改革与管理 2018(06)

- [28].我国石油勘探开发过程中对环境的影响[J]. 化工管理 2017(15)

- [29].试析延长石油勘探开发项目的风险控制[J]. 石化技术 2016(08)

- [30].浅析石油勘探开发企业战略成本管理[J]. 胜利油田职工大学学报 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d161a870cb08911502e3b245.html