# 生物质燃料致密成型参数的研究

论文题目: 生物质燃料致密成型参数的研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 机械设计及理论

作者: 李美华

导师: 俞国胜

关键词: 生物质能,生物质燃料,致密成型

文献来源: 北京林业大学

发表年度: 2005

论文摘要: 生物质能一直是人类赖以生存的重要能源,它仅次于煤炭、石油和天然气而居于世界能源消费总量的第四位,在整个能源系统中占有重要地位。它具有可再生、清洁、无公害等优点,因此越来越受到人们的广泛关注。 本文主要是对生物质能利用的一个方面——致密成型技术进行研究。通过对生物质原料成型机理的研究,确定影响其成型效果的主要因素;然后对多种原料进行常温高压致密成型实验,通过改变原料颗粒大小、成型压力及含水率等影响成型效果因素的水平,得出合适的工艺参数;推出回归方程,量化压块密度与成型压力之间的关系,总结出达到最佳成型效果所需的必要条件,从而解决生物质燃料致密成型技术的两大难题,也就是使成型后的生物质燃料不松散、能长期存放的问题。同时还对成型后压块的物理特性、燃烧特性、节能性能和经济性能进行了详尽的分析。最终目的是通过本文的研究,为生物质燃料成型设备的设计、结构改进及工艺参数优化等提供理论与实验依据。

论文目录:

1 引言

1.1 开发利用生物质能的重要意义及利用现状

1.1.1 开发利用生物质能的重要意义

1.1.2 生物质能的开发利用现状

1.2 生物质燃料致密成型技术发展历史及现状

1.2.1 生物质燃料制造技术

1.2.2 生物质燃料相应炉具的开发

1.3 本文研究的主要内容

2 生物质燃料致密成型方案及工艺选择

2.1 生物质燃料致密成型机机型比较

2.1.1 螺旋挤压式成型机

2.1.2 柱塞冲压式成型机

2.1.3 辊压式颗粒成型机

2.2 成型机简介

2.2.1 成型机工作原理及主要技术参数

2.2.2 生物质燃料致密成型原理

2.2.3 生物质燃料成型过程分析

2.2.4 成型模及物料的力学分析

2.3 生物质燃料致密成型过程工艺流程

2.3.1 生物质致密成型工艺流程

2.3.2 实验环境

2.3.3 实验内容及测试方法

3 生物质燃料致密成型实验及结果分析

3.1 同一种原料不同含水率致密成型实验

3.1.1 实验设计

3.1.2 锯末在不同含水率条件下的成型实验

3.1.3 小刨花在不同含水率条件下的成型实验

3.1.4 含水率对生物质燃料致密成型的影响小结

3.2 同一种原料不同颗粒度致密成型实验

3.2.1 实验设计

3.2.2 三种不同颗粒的木质类原料致密成型实验

3.2.3 颗粒度对生物质燃料致密成型的影响小结

3.3 同一种原料在不同压力下的致密成型实验

3.3.1 实验设计

3.3.2 玉米秆在不同压力下的致密成型实验

3.3.3 芝麻秆在不同压力下的致密成型实验

3.3.4 豆秆在不同压力下的致密成型实验

3.3.5 小刨花在不同压力下的致密成型实验

3.3.6 灌木在不同压力下的致密成型实验

3.3.7 压力对生物质燃料致密成型的影响小结

3.4 不同原料在同一种压力和含水率条件下的致密成型实验

3.4.1 实验设计

3.4.2 不同原料在同一种压力和含水率条件下的致密成型实验

3.4.3 原料种类对生物质燃料致密成型的影响小结

3.5 生物质燃料致密成型实验总结

3.5.1 故障排除

3.5.2 实验总结

4 生物质燃料性能分析

4.1 成型燃料的物理特性

4.1.1 密度大幅度提高

4.1.2 强度明显增强

4.1.3 破碎性

4.2 燃烧性能

4.2.1 燃烧性能

4.2.2 燃烧实验

4.2.3 理论分析

4.3 节能分析

4.3.1 热值测量

4.3.2 能耗分析

4.3.3 节能计算

4.4 成型燃料生产的经济效益分析

5 总结与展望

5.1 总结

5.1.1 所得成果

5.1.2 不足之处

5.1.3 意见与建议

5.2 展望

参考文献

个人简历

导师简介

获得成果目录清单

致谢

发布时间: 2005-07-12

参考文献

- [1].生物质致密成型压力及数学模型的研究[D]. 曹冬辉.河南农业大学2008

- [2].生物质催化转化为燃料油工艺研究[D]. 曹辉.西安石油大学2017

- [3].环模式秸秆压块机致密成型机理研究[D]. 宁鹏辉.河北科技大学2011

- [4].海藻生物质脱氧液化制备液体燃油的研究[D]. 张帅.青岛大学2017

- [5].闭式生物质成型力学特性及工艺参数研究[D]. 黄吴量.哈尔滨工业大学2017

相关论文

- [1].生物质致密成型燃料微观结构分析及其燃烧机理研究[D]. 苏超杰.河南农业大学2007

- [2].生物质成型燃料物理性能和燃烧特性研究[D]. 谢启强.南京林业大学2008

- [3].HPB-Ⅳ型生物质成型机改进设计与试验研究[D]. 赵伟利.河南农业大学2007

- [4].生物质燃料常温高压致密成型技术及成型机理研究[D]. 回彩娟.北京林业大学2006

- [5].HPB-Ⅳ型液压式生物质（秸秆）成型机的设计及试验研究[D]. 翁伟.河南农业大学2006

- [6].球形生物质成型机的设计研究[D]. 贾孟立.河南农业大学2006

- [7].生物质成型燃料热水锅炉的改进设计与试验[D]. 李荫.河南农业大学2006

- [8].生物质型煤优化配比及燃烧特性研究[D]. 陈华艳.吉林大学2006

- [9].生物质复合型煤的研制及其燃烧、污染特性研究[D]. 何方.昆明理工大学2001

- [10].秸秆切碎及压缩成型特性与设备研究[D]. 钱湘群.浙江大学2003

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d1749da0c90c81a217a38a69.html