# 赤泥土壤化初步研究

### 论文摘要

赤泥是铝土矿提炼氧化铝过程中产生的废弃物,产量巨大。本文在总结国内外赤泥利用现状,并结合植物修复、土壤改良技术的基础上,提出了能一次性大量消耗处理赤泥的无害化方法——赤泥土壤化技术。赤泥土壤化技术主要是根据赤泥的具体成分和理化性质,研制出能够降低赤泥的碱性和重金属含量的添加剂,使改良后的赤泥具备植物生长的基本条件,并筛选出适合大规模种植的植物,从而达到以低成本对赤泥进行无害化处理的效果。本文主要选取了石膏、磷石膏、生物质粉体、垃圾堆肥产品、活性污泥等作为改良剂成分进行配比试验。针对改良剂的不同配比情况,选择了紫花苜蓿、黑麦草、美洲菊苣、高羊茅等四种植物进行盆栽试验,结果表明植物的生长情况随着有机添加剂的增加而呈上升趋势,混合添加剂的改良效果比单一添加剂的改良效果要好。在添加剂相同的情况下,黑麦草、紫花苜蓿的生长情况比美洲菊苣、高羊茅要好。通过渗滤液试验,结果表明,在赤泥与磷石膏混合后,渗滤液中Cd、Be的浓度降低到地下水三类标准以下水平,而As、Se、Hg则因为混合而使含量急剧上升,远大于地下水体三类标准。赤泥与生物质粉体混合后,渗滤液中除了Se的含量稍高于地下水体三类标准外,其他9种重金属及其他污染水体的元素均达到了要求,由于添加了生物质粉体,使As和Hg的含量从较高的污染水平下降到安全的浓度范围。赤泥土壤化简单可行,吃渣量大,成本低,环境、社会效益明显。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 课题研究背景

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 研究目的及意义

- 1.5 本课题的研究内容

- 2. 试验原料及方法

- 2.1 赤泥性质及特性

- 2.2 改良剂成分及性质

- 2.3 试验方法步骤

- 2.4 本章小结

- 3 赤泥的酸碱度调节

- 3.1 工业石膏和磷石膏对赤泥pH值的影响

- 3.2 有机改良剂对赤泥pH的影响

- 3.3 本章小结

- 4 添加改良剂对赤泥盆栽植物的影响

- 4.1 盆栽试验的基质配比方案及种植方法

- 4.2 添加剂的改良效果

- 4.3 本章小结

- 5 渗滤液试验

- 5.1 研究意义

- 5.2 试验方案

- 5.3 试验结果

- 5.4 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].磷石膏综合利用再获重大突破 制粒状硫铵装置试产[J]. 中国粉体工业 2011(03)

- [2].开磷磷石膏标砖生产已规模化[J]. 中国粉体工业 2011(03)

- [3].消除全球磷石膏堆存有了最后期限[J]. 中国粉体工业 2009(06)

- [4].磷石膏全面资源化利用曙光初见[J]. 中国粉体工业 2008(03)

- [5].磷石膏综合利用仍须努力[J]. 中国粉体工业 2010(03)

- [6].贵化每年“吃掉”47万吨磷石膏废渣[J]. 中国粉体工业 2012(01)

- [7].开磷磷石膏综合利用添新品[J]. 中国粉体工业 2013(04)

- [8].履行社会责任推进综合利用磷石膏[J]. 中国粉体工业 2012(04)

- [9].荆门全面实施磷石膏“以用定产”[J]. 中国粉体工业 2019(02)

- [10].甘肃研发磷石膏综合利用新途径 可改良土壤[J]. 中国粉体工业 2011(02)

- [11].宏福磷石膏渣综合利用取得进展[J]. 中国粉体工业 2008(02)

- [12].根治磷石膏污染须突破“三关”[J]. 中国粉体工业 2010(01)

- [13].我国磷石膏综合利用世界领先[J]. 中国粉体工业 2010(01)

- [14].磷石膏综合利用之路亟待破冰[J]. 中国粉体工业 2013(03)

- [15].磷石膏的综合利用途径[J]. 中国粉体工业 2013(06)

- [16].财税优惠政策加大力度助推磷石膏综合利用[J]. 再生资源与循环经济 2019(11)

- [17].磷石膏制取硫酸和硅酸盐胶凝材料生产装置成果简介[J]. 无机盐工业 2020(01)

- [18].现代磷化工产业绿色发展出奇招——贵州大力推动磷石膏新型建材绿色产业发展观察[J]. 当代贵州 2019(48)

- [19].绿色生产：不让一滴污水向外排放——贵州磷石膏无害化生产环节扫描[J]. 当代贵州 2019(48)

- [20].贵州省磷石膏消纳的战略规划、实施及保障[J]. 黑龙江科学 2020(08)

- [21].磷石膏库调洪演算与尾矿堆积坝稳定性分析[J]. 科学技术创新 2020(09)

- [22].磷石膏资源化利用制备水泥相关政策解读[J]. 中国水泥 2020(02)

- [23].磷石膏在建材行业的综合利用探讨[J]. 建材发展导向 2020(08)

- [24].传统企业绿色转型[J]. 当代贵州 2020(13)

- [25].磷石膏空腔体传热性能试验与分析[J]. 建筑科学 2020(04)

- [26].磷石膏微粉制备工艺及聚氯乙烯加工热稳定体系概述[J]. 磷肥与复肥 2020(04)

- [27].预处理半水磷石膏在护坡材料中的应用[J]. 非金属矿 2020(03)

- [28].改性磷石膏球作缓凝剂对水泥性能的影响[J]. 水泥 2020(05)

- [29].某磷石膏堆场边坡稳定性分析[J]. 山西建筑 2020(13)

- [30].贵州省磷石膏“以渣定产”促进磷化工产业绿色发展的研究与对策[J]. 现代工业经济和信息化 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d1a1348bf27283ece9d89f3d.html