# 大庆地区农村住宅热环境及节能技术研究

### 论文摘要

建筑能耗在世界能源消耗中占有较大比例,目前主要发达国家的建筑能耗已占社会总能耗的三分之一以上,我国建筑能耗所占比例也已经接近28%,而该比例的构成主要为城市的建筑消耗。随着我国新农村建设规模的扩大,以及农村居民生活水平的普遍提高,农村居民对居住环境质量提出了更高的要求,今后农村的建筑能耗占我国能源消耗的比例将会有所提升。因此,如何在新农村建筑规模扩大化的前提下维持或降低农村住宅的建筑能源消耗已经成为我国新农村建设所面临的紧迫问题。提高室内热环境质量是农村居民最基本的生活需求,开展建筑节能技术研究是降低建筑能源消耗的基础。如何在提高室内热环境舒适度的同时有效地控制建筑能耗,是今后农村住宅改造及实现可持续发展战略需要面临的关键问题。影响农村住宅室内热环境的因素较多,本文结合大庆地区农村住宅围护结构和气候的特点,对围护结构和冬季采暖方式等主要影响因素进行分析,为当地新农村建设中住宅围护结构节能和热环境改造提供依据。本文建立了大庆地区农村住宅围护结构的非稳态传热计算模型,给出当地1月份的室外综合温度,并分析在室外综合温度作用下墙体材料、屋面坡度及窗墙比对围护结构传热过程的影响特性。在此基础上,考虑当地住宅和气候特点,建立大庆地区农村住宅的室内热环境模型,利用FLUENT软件分析不同采暖条件下室内热环境情况。根据围护结构传热特性和室内热环境特点,提出了农村住宅改造的措施,并采用模拟方法计算出改造前后住宅的围护结构传热量,计算结果表明改造较为有效,取得较好的节能减排效果。通过数值模拟分析围护结构对室内热环境的影响,为今后农村住宅围护结构节能技术改造提供依据,同时本文所做研究对大庆地区农村住宅的设计具有一定指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 0.1 研究目的及意义

- 0.2 农村住宅热环境和节能技术

- 0.2.1 住宅热环境研究

- 0.2.2 农村住宅节能技术

- 0.2.3 热环境分析方法

- 0.3 本文主要研究内容

- 第一章 墙体及屋面结构传热特性分析

- 1.1 墙体及屋面传热数学模型

- 1.1.1 传热控制方程

- 1.1.2 墙体及屋面的边界条件

- 1.1.3 室外综合温度的计算

- 1.2 墙体传热模拟

- 1.2.1 墙体模型及热工参数

- 1.2.2 墙体非稳态传热特性

- 1.3 屋面结构的传热分析

- 1.3.1 屋面物理模型

- 1.3.2 模拟结果及分析

- 1.4 本章小结

- 第二章 窗墙比对围护结构传热的影响

- 2.1 窗户传热模型

- 2.1.1 窗户通过导热传递到室外的热流

- 2.1.2 冷风渗透耗热量

- 2.1.3 太阳辐射透射得热量

- 2.2 不同窗墙比窗户当量热流密度计算

- 2.3 窗墙比对围护结构传热影响

- 2.4 小结

- 第三章 住宅采暖方式对室内热环境影响

- 3.1 室内热环境模拟理论基础

- 3.1.1 Boussinesq假设

- 3.1.2 浮力驱动流动与自然对流

- 3.2 室内热环境的数学模型

- 3.2.1 湍流模型

- 3.2.2 热辐射模型

- 3.3 采暖房间热环境分析

- 3.3.1 模拟条件

- 3.3.2 室内热环境模拟结果及分析

- 3.4 小结

- 第四章 大庆地区农村住宅节能技术探讨

- 4.1 农村住宅热环境模型

- 4.1.1 农村住宅建筑能耗分析

- 4.1.2 大庆地区住宅模型

- 4.2 改造前后模拟分析

- 4.2.1 模拟方案

- 4.2.2 模拟结果分析

- 4.3 农村住宅节能措施探讨

- 4.3.1 墙体材料

- 4.3.2 窗户

- 4.3.3 采暖方式

- 4.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 论文摘要

### 相关论文文献

- [1].城乡统筹发展背景下农村住宅流转法律问题研究[J]. 财经政法资讯 2009(02)

- [2].农村住宅装修引起的环境污染和应对策略分析[J]. 现代农业研究 2020(07)

- [3].农村住宅抵押问题研究[J]. 农村经济与科技 2019(07)

- [4].山东地区农村住宅被动式设计探讨[J]. 建筑节能 2017(12)

- [5].浅析川南地区农宅现状[J]. 甘肃农业 2017(18)

- [6].山东传统农村住宅农作物秸秆应用初探[J]. 山西建筑 2017(28)

- [7].湘西自治州农村住宅用地规划的研究[J]. 城市地理 2017(02)

- [8].乡村振兴背景下的农村住宅改良设计与研究——以湘西地区为例[J]. 农村.农业.农民(B版) 2020(05)

- [9].湿热地区农村住宅地面的防潮和热工性能[J]. 土木建筑与环境工程 2018(01)

- [10].河北地区农村住宅适宜技术浅析[J]. 山西建筑 2018(25)

- [11].张家口农村住宅室内装饰分析[J]. 安徽农业科学 2015(15)

- [12].新型农村住宅夏季节能效果分析[J]. 可再生能源 2013(06)

- [13].我国不同地域农村住宅分类及特征初探[J]. 建筑 2011(12)

- [14].传统农村住宅对新农村住宅设计的启示[J]. 山西建筑 2010(12)

- [15].农村住宅可置换 三种方式任意选[J]. 村委主任 2010(19)

- [16].农村住宅流转法律制度研究[J]. 山东省农业管理干部学院学报 2009(03)

- [17].中国农村住宅的特点及其设计[J]. 城市住宅 2008(01)

- [18].内蒙古严寒地区农村住宅改造策略研究[J]. 科技创新导报 2016(17)

- [19].农村住宅空闲超一成[J]. 妇女生活 2014(11)

- [20].农村住宅绿化四种模式[J]. 科技致富向导 2009(17)

- [21].浙江省山区农村住宅节地规划技术的构建与应用[J]. 小城镇建设 2011(04)

- [22].苏南农村住宅屋盖气动特性调研[J]. 建筑结构 2011(S1)

- [23].草砖建筑在豫北地区农村住宅中的应用前景[J]. 工业建筑 2010(11)

- [24].中国农村住宅发展趋势探讨[J]. 城市 2009(06)

- [25].浅谈农村住宅拆迁的调产安置模式[J]. 浙江国土资源 2009(07)

- [26].浅析农村住宅规划建设的问题与对策[J]. 科技信息 2009(35)

- [27].装配式建筑在农村新型住宅应用上的推广研究[J]. 住宅与房地产 2017(33)

- [28].能源与环境监控设备在农村住宅中安装实施的若干问题[J]. 中国建设信息化 2016(07)

- [29].北方被动式农村住宅太阳能与相变蓄热联合供暖系统设计与分析[J]. 建筑节能 2016(08)

- [30].全州:扎实开展农村住宅建新不拆旧与闲置状况调查工作[J]. 南方国土资源 2013(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d1a93fb6e6c630565466570e.html