# 基于Alpha稳定分布特征参数的滚动轴承故障诊断研究

### 论文摘要

滚动轴承作为机械设备中最常用的部件之一,其运行状态是机械设备能否正常工作的重要影响因素。因此,对于滚动轴承的性能监测以及故障诊断,其重要性不言而喻。当滚动轴承在出现点蚀等故障时,很明显的特点就是会在振动采样信号中出现故障脉冲成份。在轴承故障初期,故障脉冲幅值较小,一般都会淹没在采样信号的噪声之中,但到故障中后期时,故障脉冲幅值会越来越大,采样信号本身也会呈现出明显的脉冲特性。本文首先从统计信号处理的角度出发,通过分析滚动轴承故障仿真信号及其实际故障信号的非高斯性和脉冲特性,引入Alpha稳定分布这一可用来描述具有明显脉冲特性信号的统计模型。作为广义化的高斯分布,Alpha稳定分布拟合滚动轴承故障信号概率密度分布的精度更高,也更加的合理。通过滚动轴承故障仿真信号的数学表达式,本文分析故障信号中轴承故障程度等因素对Alpha稳定分布特征指数α及峭度值的影响,并明确了α值及峭度值只是反映信号本身的脉冲特性,与信号中的实际故障脉冲大小,即轴承故障程度并无直接关系这一结论。然后,通过进一步分析对比α值及峭度值在滚动轴承性能评估的特点,提出一个新的基于Alpha稳定分布概率密度分布的性能评估参数Lambda,通过仿真和实验分析,指出其相对于α值及峭度值,具有对早期故障脉冲敏感度更高,晚期故障不会出现性能退化,且自身的敏感度可以根据实际需求调节的优势。本文基于Alpha稳定分布的特征参数,提出了结合自适应小波的滚动轴承早期故障信号检测方法,以及结合神经网络的滚动轴承故障分类方法,通过实验数据分析,表明将现代信号处理方法同Alpha稳定分布结合的故障信号诊断方法,可以有效地分析滚动轴承故障信号,并且表现出了一定的优势。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究背景及意义

- 1.2 滚动轴承故障诊断方法的发展现状

- 1.2.1 滚动轴承故障信号的传统分析方法

- 1.2.2 滚动轴承故障信号处理方法的发展现状

- 1.2.3 滚动轴承故障信号识别技术的发展现状

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第2章 滚动轴承故障信号仿真及Alpha稳定分布

- 2.1 滚动轴承故障信号仿真

- 2.1.1 滚动轴承的振动类型及相应特征频率

- 2.1.2 滚动轴承的故障仿真信号的数学表达式

- 2.1.3 滚动轴承故障仿真信号的概率密度分布

- 2.2 Alpha稳定分布

- 2.2.1 Alpha稳定分布的特征函数

- 2.2.2 Alpha稳定分布信号的时域特征及概率密度分布

- 2.2.3 分数低阶矩

- 2.3 本章小结

- 第3章 峭度及Alpha稳定分布的特征指数? 的特性

- 3.1 滚动轴承运行状态对峭度值和? 值的影响

- 3.1.1 滚动轴承故障程度对峭度值和? 值的影响

- 3.1.2 其他变化性因素对峭度值和? 值的影响

- 3.2 实验数据分析

- 3.2.1 实验数据描述

- 3.2.2 基于滚动轴承单点故障数据的峭度值和? 值特性分析

- 3.2.3 基于滚动轴承全生命周期数据的峭度值和? 值特性分析

- 3.3 本章小结

- 第4章 基于Alpha稳定分布的滚动轴承运行状态评估

- 4.1 基于Alpha稳定分布的滚动轴承运行状态评估参数

- 4.1.1 基于Alpha稳定分布特征参数的滚动轴承运行状态评估

- 4.1.2 基于Alpha稳定分布概率密度的评估参数

- 4.2 实验数据分析

- 4.3 本章小结

- 第5章 基于Alpha稳定分布的滚动轴承早期故障检测与故障分类

- 5.1 小波变换

- 5.1.1 小波变换的基本理论

- 5.1.2 小波及小波包分解

- 5.1.3 Daubechies小波

- 5.2 人工神经网络

- 5.3 实验数据分析

- 5.3.1 基于Alpha稳定分布特征指数? 的早期故障信号检测方法

- 5.3.2 基于Alpha稳定分布特征参数的故障信号分类方法

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].中国股市存在Alpha吗?——基于2014年中小盘股的实证研究[J]. 商 2015(14)

- [2].彰显品牌个性 丰田RV4改装升级德国雷动ALPHA 165[J]. 音响改装技术 2016(06)

- [3].小改大不同 奥迪A6改装德国雷动GALDEN ALPHA 165[J]. 音响改装技术 2016(06)

- [4].美国特洛伊工业公司Alpha卡宾枪[J]. 轻兵器 2017(09)

- [5].刺激前alpha振荡对视知觉的影响[J]. 心理科学进展 2020(06)

- [6].ALPHA变频器在玻璃拉丝机上的应用[J]. 变频器世界 2013(06)

- [7].Photoshop Alpha通道的抠图应用[J]. 数码印刷 2009(08)

- [8].跨平台虚拟化解决方案亮相 慧层致力保护Alpha Server投资[J]. 信息化纵横 2008(13)

- [9].常州地区血栓弹力图alpha角值参考范围的确立[J]. 中国实用医药 2016(29)

- [10].海带根中alpha-葡萄糖苷酶抑制剂的分离纯化及其酶抑制作用动力学研究[J]. 中国海洋药物 2009(03)

- [11].Alpha稳定分布噪声下卫星双信号调制识别[J]. 应用科学学报 2017(03)

- [12].Industrialization of High Alpha-Olefins Needs Acceleration[J]. China Chemical Reporter 2009(11)

- [13].基于脑电alpha波的便携式脑-机接口系统研究[J]. 系统仿真学报 2008(17)

- [14].对冲基金可转移Alpha策略概述[J]. 现代商业 2016(19)

- [15].基于Alpha稳定分布的海杂波特性分析[J]. 科技视界 2015(22)

- [16].嵌入式图形处理器Alpha混合单元设计与实现[J]. 西安邮电大学学报 2019(01)

- [17].基于Alpha策略的量化投资研究[J]. 科教文汇(中旬刊) 2019(08)

- [18].AlphaGo再度来袭 英特尔和英伟达缘何应未雨绸缪[J]. 通信世界 2017(15)

- [19].Alpha Trasnsition在Final Cut Pro 7中的应用[J]. 电脑编程技巧与维护 2011(08)

- [20].Ubuntu 11.10新改进不断新面貌迎未来[J]. 硅谷 2011(15)

- [21].Alpha radiolysis of nitric acid aqueous solution irradiated by ~(238)Pu source[J]. Nuclear Science and Techniques 2017(04)

- [22].TIPA测试摘要：索尼Alpha 7R Mark Ⅳ[J]. 中国摄影 2019(11)

- [23].慢性应激对脑电Alpha波功率谱及功能对称性的影响[J]. 军事医学 2013(12)

- [24].基于格兰杰因果分析情绪认知过程中alpha脑电特性[J]. 生物医学工程学杂志 2012(06)

- [25].基于Maple对Alpha粒子散射实验的仿真设计[J]. 大学物理实验 2019(04)

- [26].甚低频通信系统中Alpha稳定分布噪声干扰分析[J]. 通信技术 2016(01)

- [27].基于对称Alpha稳定分布概率神经网络的铝电解槽况诊断[J]. 化工学报 2012(10)

- [28].自航水雷应用Alpha甚低频导航信号传输特性分析[J]. 四川兵工学报 2009(02)

- [29].Alpha B-crystallin基因在胃癌组织中的表达及其意义[J]. 交通医学 2008(02)

- [30].Alpha Femelle 知性细腻熟女风[J]. 时尚北京 2012(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d1ab9d34c580783f96fa0b01.html