# 公路隧道养护管理信息及其技术评价系统研究

### 论文摘要

随着我国大量公路隧道进入运营阶段,公路隧道养护工作越来越重要,但是我国公路隧道养护管理起步较晚,还处于原始的低效率阶段,对公路隧道土建结构病害评价还处于定性阶段。有鉴于此,本论文针对相关问题进行了研究。首先本论文分析了公路隧道土建结构主要病害形成机理,为病害整治提供依据,然后根据有关规范和目前较成熟的方法系统地给出了公路隧道主要病害整治技术及适用条件。其次本论文在分析了现有的隧道病害等级划分方法的基础上,采用了四级法划分公路隧道病害等级,并以我国公路隧道养护技术规范规定的日常、定期、特别、专项检查结果的四级判定等级为基础,建立了以定量与客观为主,定性与主观为辅的公路隧道病害评价体系。第三本论文以可拓学理论和公路隧道病害评价为基础,通过采用标度法确定指标层权重和AHP法确定准则层权重,制定出评价物元,节域,经典域,在此基础上建立了公路隧道安全性的可拓综合评价模型,实现了对公路隧道安全状态的定量化综合评价。本论文通过病害分级评价体系,对公路隧道管养信息进行标准化处理,建立了公路隧道养护管理数据库。同时,采用SQLServer2005和ASP.NET开发了公路隧道养护管系统,通过数据录入、编辑、查询和公路隧道健康评价等基本功能的开发,全面实现了公路隧道基本信息、土建结构日常检查信息、病害调查信息、公路隧道检测信息的计算机管理,为公路隧道养护管理水平提升提供技术支持。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 我国公路隧道建设现状

- 1.1.2 病害对公路隧道的危害

- 1.2 研究目的及意义

- 1.3 国内外研究现状

- 1.3.1 隧道病害养护系统开发研究现状

- 1.3.2 隧道安全性评价方法研究现状

- 1.4 主要研究内容

- 1.5 本章结语

- 第二章 隧道病害形成机理分析

- 2.1 渗漏水

- 2.1.1 防水层失效

- 2.1.2 接缝防水失效

- 2.1.3 衬砌自防水失效

- 2.2 衬砌裂损

- 2.2.1 勘察、设计、施工不当

- 2.2.2 其他原因

- 2.3 衬砌腐蚀形成机理

- 2.3.1 物理性腐蚀

- 2.3.2 化学性腐蚀

- 2.4 冻害破坏机理

- 2.5 本章结语

- 第三章 公路隧道病害等级评价

- 3.1 评价标准

- 3.2 评价方式

- 3.2.1 日常检查

- 3.2.2 定期检查

- 3.2.3 特别检查

- 3.2.4 专项检查

- 3.3 本章结语

- 第四章 公路隧道病害处治

- 4.1 处治原则

- 4.2 隧道水害处治

- 4.2.1 点状水害处治

- 4.2.2 线状水害处治

- 4.2.3 面状水害处治

- 4.3 衬砌裂损处治

- 4.3.1 裂缝处治

- 4.3.2 起层剥落处治

- 4.3.3 空洞处治

- 4.3.4 防火层脱落处治

- 4.4 衬砌腐蚀处治

- 4.4.1 提高衬砌密实度和整体性

- 4.4.2 外掺加料法

- 4.4.3 加强衬砌外排水措施

- 4.4.4 向衬砌背后压注防蚀浆液

- 4.5 冻害处治

- 4.5.1 提高混凝土抗渗冻能力

- 4.5.2 采取保温供热技术

- 4.6 本章结语

- 第五章 基于可拓学的公路隧道安全性评价研究

- 5.1 基础理论

- 5.1.1 评价方法

- 5.1.2 安全等级划分

- 5.2 可拓学理论

- 5.2.1 基元与可拓集合理论

- 5.2.2 可拓逻辑、方法、工程

- 5.2.3 可拓学与经典数学

- 5.3 评价指标体系

- 5.3.1 可拓评价指标

- 5.3.2 评价标准

- 5.4 模型建立

- 5.4.1 确定评价物元

- 5.4.2 确定节域、经典域

- 5.5 指标权重确定

- 5.5.1 概述

- 5.5.2 权重确定方法

- 5.5.3 准则层权重确定

- 5.5.4 指标层权重确定

- 5.6 计算待评单元评价等级

- 5.7 本章结语

- 第六章 公路隧道养护管理系统数据库

- 6.1 概述

- 6.2 系统数据信息标准化

- 6.3 数据库概念结构设计

- 6.3.1 数据库逻辑设计工具选择

- 6.3.2 数据库系统模型选择

- 6.3.3 数据库关系实体全局结构图

- 6.4 公路隧道养护管理系统数据库概念结构设计

- 6.5 数据库物理设计

- 6.6 本章结语

- 第七章 系统研究与开发

- 7.1 概述

- 7.1.1 系统开发目标

- 7.1.2 系统需求分析

- 7.2 系统开发应用的关键技术

- 7.3 公路隧道养护管理系统开发

- 7.3.1 工程概况模块

- 7.3.2 病害检查模块

- 7.3.3 评价决策模块

- 7.3.4 养护计划模块

- 7.3.5 养护参数

- 7.3.6 统计查询

- 7.3.7 系统设置模块

- 7.3.8 图形化界面展示

- 7.4 本章小结

- 第八章 结论与展望

- 8.1 结论

- 8.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].公路隧道病害综合检测及成因分析[J]. 住宅与房地产 2019(25)

- [2].营业线隧道病害综合整治方案研究[J]. 铁路技术创新 2020(02)

- [3].多因素综合作用下含膏隧道病害特征及诱发机理研究[J]. 公路 2020(07)

- [4].某公路隧道病害成因分析与处治探讨[J]. 智能城市 2020(15)

- [5].软硬不均地层运营隧道病害成因分析及处治对策[J]. 筑路机械与施工机械化 2020(09)

- [6].隧道病害治理中雷达探测方法的应用[J]. 黑龙江交通科技 2020(09)

- [7].高速公路隧道病害统计及成因分析[J]. 中外企业家 2018(31)

- [8].高速公路隧道病害成因机理及防治方案[J]. 工程技术研究 2019(02)

- [9].浅析公路隧道病害成因分析及治理[J]. 中国公路 2018(12)

- [10].全国市政工程行业科技成果展示 隧道病害定期快速调查新技术研究[J]. 市政技术 2017(01)

- [11].公路隧道病害成因机理及防治对策[J]. 建材与装饰 2016(52)

- [12].山区高速公路隧道病害分析与处治[J]. 四川建材 2017(05)

- [13].浅谈隧道病害研究发展现状及展望[J]. 四川水泥 2016(08)

- [14].压缩感知在隧道病害识别中的应用研究[J]. 城市道桥与防洪 2013(10)

- [15].大华岭隧道病害处治方案研究[J]. 山西建筑 2020(10)

- [16].中交浅谈高速公路隧道病害的整治技术[J]. 绿色环保建材 2018(02)

- [17].浅析京港澳高速公路粤境韶关至广州段隧道病害维修与加固[J]. 四川水泥 2018(07)

- [18].高速公路桥梁隧道病害处理方法[J]. 建筑技术开发 2017(05)

- [19].岩坑尖2#隧道病害调查及等级评价[J]. 科技通报 2015(05)

- [20].山西某既有高速公路隧道病害综合治理技术研究[J]. 公路 2015(04)

- [21].关于公路桥梁隧道病害的研究[J]. 科技致富向导 2014(15)

- [22].浅析桃坪隧道病害及应急加固技术[J]. 郑铁科技 2020(02)

- [23].高速公路隧道病害的成因与治理[J]. 低温建筑技术 2012(04)

- [24].梁家湾隧道病害分析及治理[J]. 山西建筑 2011(27)

- [25].公路隧道病害问题防治措施探析[J]. 科技创新导报 2010(26)

- [26].十字垭隧道病害成因分析及整治[J]. 土工基础 2008(01)

- [27].试析公路隧道病害及其治理[J]. 今日科苑 2008(08)

- [28].高速公路隧道病害整治技术探讨[J]. 黑龙江科技信息 2008(17)

- [29].隧道病害及其防治措施分析[J]. 建筑技术开发 2020(16)

- [30].铁路隧道病害及其加固施工技术分析[J]. 工程技术研究 2019(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d1b04ce95f27818a39b02f3b.html