# 基于DSP的电容层析成像数据采集系统的设计及实现

### 论文摘要

电容层析成像技术(ECT)是基于电容敏感原理的过程层析成像技术(PT)。该技术具有非辐射、非侵入、响应速度快、成本低廉和安全性能好等优点,已发展为一门重要的两相流参数检测技术,该技术是目前过程层析成像技术发展的主流和研究热点。但离实际应用尚有很大距离,在系统设计以及应用上还存在不少问题和难点。因此有待进一步研究和发展,以便将该技术尽快应用于工业领域。本文以12电极电容层析成像系统为研究对象,深入研究了电容层析成像技术的特点、工作原理和系统构成;设计了微小电容测量电路模型;将相敏解调原理应用到系统中,以实现对噪声信号的抑制,采用高精度乘法器、八阶低通滤波器实现抗噪声干扰的相敏解调电路;分析了耦合电容对系统的影响,通过硬件电路、软件实时补偿消除了耦合电容;设计了一套简化电路结构的极板开关控制阵列,使所有极板共用一个正弦激励信号和一路C/V转换电路。系统采用了增益可控差动电路进行直流补偿,利用PGA差动电路控制滤波电路的输出直流信号,反相端输入为D/A补偿电路输出的补偿信号,相减后经PGA内经放大后送入A/D测量电路,采用DSP芯片为核心控制芯片,最后由DSP将测量得到的数据通过串行口传送给计算机以完成电容的测量。在数据采集系统上进行了试验,验证了方法的可行性,较好的解决了微弱电容的测量问题,提高了系统的抗噪能力。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 电容层析成像技术的由来

- 1.2.1 两相流及其检测技术

- 1.2.2 流动层析成像技术

- 1.2.3 电容层析成像技术

- 1.3 国内外相关技术的发展现状

- 1.3.1 国外发展和研究现状

- 1.3.2 国内发展和研究现状

- 1.4 课题来源及研究内容

- 第2章 电容层析成像系统的理论研究

- 2.1 电容层析成像系统的组成

- 2.1.1 传感器

- 2.1.2 数据采集部分电路

- 2.1.3 控制单元与成像计算机

- 2.2 传感器尺寸设计

- 2.2.1 传感器尺寸设计

- 2.3 数据采集系统的组成

- 2.4 成像系统

- 2.5 电容层析成像系统的工作原理

- 2.5.1 电容层析成像的数学模型

- 2.5.2 灵敏度分布（敏感场）函数

- 2.6 本章小结

- 第3章 数据采集系统的硬件电路设计

- 3.1 信号发生器

- 3.2 极板转换电路

- 3.3 电容/电压（C/V）转换、电压放大电路

- 3.3.1 本课题电容检测电路的设计

- 3.4 相敏解调电路

- 3.4.1 相关检测电路的工作原理

- 3.4.2 模拟乘法器及工作电路

- 3.5 低通滤波电路

- 3.6 增益可控差动电路

- 3.7 DSP 控制版

- 3.7.1 DSP 的介绍

- 3.7.2 A/D 转换电路

- 3.7.3 D/A 转换电路

- 3.7.4 串口RS232

- 3.7.5 其他相关电路

- 3.8 本章小结

- 第4章 软件设计

- 4.1 下位机软件设计

- 4.2 下位机软件开发环境

- 4.3 主程序

- 4.3.1 耦合电容测量模块

- 4.3.2 静态电容测量模块

- 4.3.3 数据采集模块

- 4.4 本章小结

- 第5章 数据采集系统实验及分析

- 5.1 测量板线性度实验

- 5.2 数据采集电路建立分析与实验

- 5.2.1 硬件电路建立时间分析

- 5.2.2 实验验证

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间所发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于DSP的数字信号处理“口袋实验室”设计[J]. 实验技术与管理 2020(02)

- [2].基于DSP的数字多媒体网络教学终端研究[J]. 通信电源技术 2020(02)

- [3].基于DSP的带式输送机乘人越位监控系统设计[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [4].基于DSP技术的直流伺服电机调速系统设计[J]. 电子技术与软件工程 2020(03)

- [5].基于双路DSP的救援井探测数据通信系统[J]. 传感器世界 2020(01)

- [6].基于DSP的无刷直流电机系统软件设计[J]. 沈阳工业大学学报 2020(03)

- [7].基于项目的DSP原理及应用与电力电子技术课程融合教学探讨[J]. 高教学刊 2020(16)

- [8].基于DSP的旋转调制惯导系统电机控制方法[J]. 舰船电子工程 2020(03)

- [9].基于抖音平台的DSP原理及应用课程教学改革探究[J]. 教育现代化 2020(21)

- [10].基于DSP的中断冲突避免机制的研究与实现[J]. 遥测遥控 2020(02)

- [11].基于DSP控制的10路伺服电机系统设计[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [12].基于DSP的井下低压馈电开关保护器设计[J]. 机电工程技术 2020(09)

- [13].基于DSP的简易频率计设计[J]. 玉林师范学院学报 2019(02)

- [14].DSP技术在雷达信号处理中的应用探究[J]. 信息记录材料 2019(10)

- [15].基于DSP的多功能自动旋转门设计[J]. 黑龙江科技信息 2016(35)

- [16].基于DSP和FPGA的数字信号处理系统设计[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [17].基于DSP的动车组车内噪声主动控制系统设计[J]. 铁道科学与工程学报 2016(11)

- [18].基于DSP的远程视频监控系统研究[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [19].基于FPGA和DSP的视频处理系统分析[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [20].基于DSP的电动助力自行车控制系统设计[J]. 信息与电脑(理论版) 2016(21)

- [21].DSP直流电机调速系统研究[J]. 现代制造技术与装备 2016(12)

- [22].基于DSP的电动执行机构相序检测及缺相保护方法[J]. 测控技术 2017(02)

- [23].DSP技术课程教学要点及教学方法探讨[J]. 实验技术与管理 2017(04)

- [24].DSP的交流异步电动机变频调速技术要点分析[J]. 科技创新与应用 2017(09)

- [25].一种DSP控制的高频逆变器死区时间补偿方法[J]. 工业控制计算机 2017(03)

- [26].基于定点型DSP的开关电源数字环路控制方法[J]. 电源世界 2017(03)

- [27].DSP在电子信息工程综合实践中的应用分析[J]. 数字技术与应用 2017(02)

- [28].基于DSP的软开关型弧焊逆变器的开发[J]. 四川劳动保障 2016(S2)

- [29].基于DSP的三相-单相矩阵变换器的设计[J]. 数字通信世界 2017(04)

- [30].试论DSP的发展及其在通信工程中的应用[J]. 中国新通信 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d1c991d35d612af7d4b0976e.html